Projekt

PROGRAMU

OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY OSTROWITE

na lata 2015-2018

mgr Karol Biadasz

2014r.

# SPIS TREŚCI

| Spis tabel | 5 |
| --- | --- |
| Spis rysunków | 6 |
| Spis załączników | 6 |
| WSTĘP | 7 |
| Cel | 7 |
| Odniesienie do innych strategicznych dokumentów i planów | 7 |
| Metodyka | 12 |
| CHARAKTERYSTYKA GMINY | 13 |
| Ogólna charakterystyka gminy | 13 |
| Wykaz najcenniejszych zabytków na terenie gminy | 20 |
| Infrastruktura | 21 |
| Drogi | 21 |
| Gospodarka wodno - ściekowa | 21 |
| Koleje | 22 |
| Lotnisko | 22 |
| Rurociągi | 22 |
| Podmioty gospodarcze | 22 |
| STAN ŚRODOWISKA | 23 |
| Charakterystyka wód podziemnych | 23 |
| Charakterystyka wód powierzchniowych | 23 |
| Sieć rzeczna | 23 |
| Zbiorniki wodne | 24 |
| Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych - OSN | 25 |
| Charakterystyka gleb | 25 |
| Charakterystyka elementów przyrody ożywionej | 27 |
| Cenne obszary przyrody | 27 |
| Pomniki przyrody | 28 |
| Zieleń urządzona i zadrzewienie śródpolne | 29 |
| Lasy | 29 |
| Charakterystyka ogólna świata zwierząt | 29 |
| Ochrona zwierząt bezdomnych | 30 |
| Stan powietrza | 30 |
| Hałas | 31 |
| Promieniowanie elektromagnetyczne | 32 |
| Złoża surowców naturalnych | 31 |
| Krajobraz | 31 |
| Podsumowanie znaczenia walorów przyrodniczych istniejące na terenie gminy | 33 |
| ODPADY | 34 |
| System gospodarowania odpadami komunalnymi | 34 |
| Wytwarzanie odpadów | 37 |
| Odpady biodegradowalne | 38 |
| Zbieranie | 38 |
| Ilość zbieranych odpadów | 38 |
| Organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK | 40 |
| Odpady niebezpieczne | 40 |
| 4.4. Odzysk | 40 |
| Unieszkodliwianie | 41 |
| Gminne składowiska odpadów | 41 |
| Główne problemy w systemie gospodarki odpadami komunalnymi | 41 |
| Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami | 42 |
| Odpady komunalne | 42 |
| Inne grupy odpadów mogących powstawać w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych | 44 |
| Ocena gospodarki odpadami komunalnymi i problemowymi | 45 |
| OCENA ZAGROŻEŃ TENDENCJI PRZEOBRAŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO | 46 |
| Wody podziemne | 46 |
| Wody powierzchniowe | 46 |
| Gleby | 46 |
| Powietrze atmosferyczne | 47 |
| Gospodarka odpadami | 47 |
| Środowisko akustyczne | 47 |
| Promieniowanie elektromagnetyczne | 48 |
| Przyroda ożywiona | 48 |
| Szata roślinna | 49 |
| Świat zwierzęcy | 50 |
| Zasoby naturalne | 50 |
| Krajobraz | 50 |
| Problematyka budowy odnawialnych źródeł energii | 50 |
| Synteza danych o stanie przeobrażeń środowiska przyrodniczego | 54 |
| STRATEGIA I HARMONOGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA | 56 |
| Cel: Polepszenie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych | 56 |
| Cel: Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych | 59 |
| Cel: Ochrona wód | 60 |
| Cel: Ochrona powietrza | 62 |
| Cel: Ochrona przed hałasem | 63 |
| Cel: Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym | 64 |
| Cel: Ochrona powierzchni ziemi | 65 |
| Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych | 65 |
| Harmonogram | 67 |
| KONCEPCJA EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ | 73 |
| Pracownicy samorządowi | 73 |
| Edukacja dorosłych | 74 |
| Dziennikarze i nauczyciele | 74 |
| Edukacja dzieci i młodzieży | 75 |
| Udział pozarządowych organizacji ekologicznych w edukacji | 76 |
| Media w kampanii informacyjnej | 76 |
| Festyny ekologiczne | 78 |
| Ulotki i broszury informacyjne | 78 |
| REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA (GPOŚ) | 79 |
| Założenia systemu finansowania inwestycji | 79 |
| Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska | 79 |
| ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW PROGNOZY PROJEKTU PROGRAMU | 86 |
| Oddziaływania na etapie budowy | 86 |
| Wpływ na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego | 86 |
| Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne | 86 |
| Wpływ na gleby | 87 |
| Oddziaływania akustyczne (hałas) | 87 |
| Wpływ na przyrodę | 87 |
| Wpływ na krajobraz | 88 |
| Wpływ gospodarki odpadami komunalnymi | 88 |
| Oddziaływanie na formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody w tym obszary NATURA 2000 | 88 |
| Oddziaływanie skumulowane GPOŚ | 89 |
| STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM | 90 |
| ŹRÓDŁA INFORMACJI | 94 |
| Załączniki | 96 |

SPIS TABEL

| Tab.2.1.1. Rozkład prędkości i kierunku wiatru w latach 1990 do 1994 na posterunku meteorologicznym w Koninie | 15 |
| --- | --- |
| Tab.2.1.2. Rozkład prędkości wiatru w ciągu roku | 16 |
| Tab.2.1.3. Średnie wartości temperatury i opadu dla posterunków meteorologicznych Koło i Poznań oraz opadu dla posterunków Powidz i Słupca | 16 |
| Tab.2.1.4. Charakterystyka klimatu | 17 |
| Tab.2.1.5. Średnie wieloletnie sumy usłonecznienia rzeczywistego | 17 |
| Tab.2.1.6. Ludność zamieszkała w Gminie Ostrowite w latach 2009-2012 | 19 |
| Tab.2.1.7. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Ostrowite z podziałem na lata 2009-2013 | 19 |
| Tab.2.3.1. Wykaz dróg powiatowych w gminie Ostrowite | 21 |
| Tab.3.2.2. Parametry jezior Gminy Ostrowite | 24 |
| Tab.3.2.4.1. Struktura gruntów ornych wg klas bonitacyjnych gleb w Gminie Ostrowite | 25 |
| Tab.3.2.4.2. Struktura gruntów ornych wg kompleksów przydatności rolniczej gleb w Gminie Ostrowite | 26 |
| Tab. 3.3.2. Wykaz pomników przyrody | 28 |
| Tab. 3.9.1. Podsumowanie znaczenia walorów przyrodniczych istniejące na terenie gminy | 33 |
| Tab. 4.1. Zadania podjęte w związku z organizowaniem ponadgminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi | 36 |
| Tab. 4.2.1. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych | 37 |
| Tab. 4.2.2. Grupy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Ostrowite w latach 2010-2013 | 37 |
| Tab. 4.2.1. Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych na terenie Gminy Ostrowite w 2013r. | 38 |
| Tab. 4.3.1. Ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 39 |
| Tab. 4.3.2. Ilość zebranych odpadów komunalnych zmieszanych | 39 |
| Tab. 4.3.3. Ilość zebranych odpadów komunalnych zebranych selektywnie | 39 |
| Tab. 4.4. Ilość odpadów biodegradowalnych zagospodarowanych przez mieszkańców na terenie Gminy Ostrowite w 2013r. | 41 |
| Tab. 4.6.1.1. Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ostrowite | 43 |
| Tab. 4.6.1.2. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ostrowite | 43 |
| Tab. 4.6.1.3. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych biodegradowalnych na terenie Gminy Ostrowite | 44 |
| Tab. 4.6.2. Odpady zutylizowane w ramach realizacji „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego” na terenie Gminy Ostrowite | 45 |
| Tab. 4.7. Ocena gospodarki odpadami komunalnymi i problemowymi | 45 |
| Tab. 5.12. Synteza danych o stanie przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Przyczyny i sposoby rozwiązania problemów środowiskowych na terenie gminy | 54 |
| Tab. 6.9. Harmonogram celów, priorytetów i działań aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowite na lata 2015-2018 z perspektywą do 2023r. | 67 |
| Tab. 8.2.1. Najważniejsze wskaźniki monitoringu i oceny skuteczności realizacji aktualizacji programu ochrony środowiska | 80 |
| Tab. 8.2.2. Zakładane efekty działań proponowanych w Programie Ochrony Środowiska | 82 |
| Tab. 9.10. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne z realizacji GPOŚ | 89 |

SPIS RYSUNKÓW

| Rys.2.1.1. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Ostrowite | 13 |
| --- | --- |
| Rys.2.1.2. Struktura użytków rolnych w Gminie Ostrowite | 14 |
| Rys.2.1.3. Rozkład prędkości i kierunku wiatru w latach 1990 do 1994 na posterunku meteorologicznym w Koninie | 15 |
| Rys.2.1.4. Lokalizacja Gminy Ostrowite i obszarów chronionych w Powiecie Słupeckim | 18 |
| Rys.2.1.5. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Ostrowite w latach 2009-2013 | 20 |
| Rys.3.2.4.1. Struktura gruntów ornych wg klas bonitacyjnych gleb w Gminie Ostrowite | 25 |
| Rys.3.2.4.2. Struktura gruntów ornych wg kompleksów przydatności rolniczej gleb w Gminie Ostrowite | 26 |
| Rys. 4.1. Uproszczony schemat gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie od 1 lipca 2013r. | 35 |
| Rys. 5.8. Formy ochrony przyrody w Gminie Ostrowite, oraz najbliższej okolicy zgodnie z projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego | 49 |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

| Sieć dróg |  |
| --- | --- |
| Instalacje ważne dla środowiska |  |
| Obszary i obiekty chronione |  |
| Obwody łowieckie na terenie Gminy Ostrowite |  |
| Położenie głównych obszarów leśnych. Podstawowe cieki wodne i zbiorniki wodne |  |
| Gmina ostrowite na tle mapy geologicznej |  |

Wstęp

  - Cel

Celem przedmiotowego opracowania jest wykonanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowite z perspektywą do roku 2023 (GPOŚ).

Nowy Plan będzie dostosowany do wytycznych zawartych w zaktualizowanych i nowych dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym, wojewódzkim 
i powiatowym. W dokumencie zwrócono także uwagę na zmieniające się przepisy prawa 
oraz zawarte w nich wytyczne na najbliższe lata. Przedstawione w programie cele i zadania dotyczą okresu 2015 - 2018 oraz perspektywicznie do 2023r (zgodnie z założeniami Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015). Rokiem bazowym jest okres 2009 - 2012. Rok 2013 i 2014 jako bazowy wykorzystano w sytuacjach dla których udało się uzyskać  odpowiednie dane.

Aktualizacje programu ochrony środowiska dla poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego określają: aktualny stan środowiska, cele w zakresie bieżącego gospodarowania środowiskiem, szczegółowe zadania, których realizacja zoptymalizuje zarządzanie środowiskiem, w tym także odpadami, rodzaje przedsięwzięć koniecznych do osiągnięcia zakładanych efektów oraz instrumenty finansowe i kontrolne gwarantujące racjonalną gospodarkę pod względem środowiskowym jak i ekonomicznym.

Stopień aktualizacji programów w poszczególnych jednostkach jest uzależniony od zmian jakie zaszły na terenie samorządu od czasu poprzedniego opracowania oraz zmian w procesach prawnych i planowaniu.

Ze względu na wiejski charakter gminy i zachodzące w nim zmiany lokalny samorząd zamierza podjąć działania optymalizujące rozwój regionu zarówno pod względem środowiskowym jak i ekonomicznym. W najbliższych latach planuje się w głównej mierze usprawnienie gospodarowania ściekami i odpadami komunalnymi. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwość lokalizacji inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

W zakresie gospodarki odpadami ze względu na już istniejący wspólny z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Koninie (obecnie Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - RIPOK VIII) system, główne działania zostaną podjęte w kierunku dostosowania Planu do zmieniających się przepisów prawa. Przeprowadzone analizy obejmują głównie odpady komunalne. Pozwoli to, na dokonanie całościowej oceny poziomu i tempa zmian zachodzących w dziedzinie poprawy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto umożliwi ustalenie stopnia zachodzących przeobrażeń w procesie racjonalizacji gospodarowania odpadami komunalnymi, wskaże również kierunki zmian w przyszłych latach oraz pozwoli 
na dostosowanie do nich takich działań, które przyniosą założone efekty.

  - Odniesienie do innych strategicznych dokumentów i planów

Agenda 21

Agenda 21 jest programem, którego celem jest wprowadzenie zrównoważonego rozwoju 
w wszystkich aspektach życia. Został przyjęty na Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" (UNCED) w Rio de Janerio w Brazylii (Szczyt Ziemi w Rio de Janerio) w 1992r.

Program podzielony jest na 8 obszarów działania:

- Rolnictwo,

- Bioróżnorodność i zarządzanie ekosystemami,

- Edukacja,

- Energia i Mieszkalnictwo,

- Ludność,

- Zdrowie Publiczne,

- Zasoby i recykling,

- Transport, zrównoważony rozwój gospodarczy.

Pakiet energetyczno-klimatyczny

Pakiet energetyczno-klimatyczny, przyjęty 17 grudnia 2008r., zakłada kontrolowanie 
i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych na terenie UE. Zakłada redukcję o 20% emisji gazów cieplarnianych w UE w stosunku do roku 1990, 20% udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem w 2020 r. (dla Polski udział ten, to 15%), 20% wzrost efektywności energetycznej do 2020 r.

Strategia Europa 2020

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjająca włączeniu społecznemu. Jest to kluczowy dokument dla średniookresowej strategii rozwoju kraju 
w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

„Europa 2020”, przyjęta została przez Radę Europejską dnia 17 czerwca 2010 r. Strategia wyznacza trzy priorytety, których realizacja odbywać się będzie na szczeblu unijnym 
oraz krajowym:

- rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;

- rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;

- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Efektem realizacji priorytetów strategii „Europa 2020” będzie osiągnięcie pięciu celów  przedstawionych w strategii, a dotyczących:

- wzrostu wydatków na działalność badawczo-rozwojową (B+R),

- wzrostu wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat,

- wzrostu udziału osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie oraz zmniejszeniu odsetka osób wcześniej kończących naukę,

- ograniczenia emisji CO2 i osiągnięcia celów „20/20/20” w zakresie klimatu i energii,

- ograniczenia liczby osób żyjących w ubóstwie.

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 przyjęta została 25 września 2012r. przez Radę Ministrów (Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 - M.P. 2012 poz. 882). Celem głównym tej średniookresowej strategii jest wzmocnienie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę życia ludności.

Dla niniejszego Programu najistotniejszym celem Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju jest Cel II.6 Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Cel ten, zakładający harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. Zachowanie zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości 
nie może być traktowane jako bariera w rozwoju kraju. W najbliższych dziesięciu latach podejmowane będą działania skierowane na zmianę struktury nośników energii, poprawę sprawności energetycznej procesów wytwarzania oraz przesyłu, ograniczenie zużycia energii 
i paliw przez poszczególne sektory gospodarki (głównie transport, mieszkalnictwo, przemysł), 
w tym sektor publiczny, jak również zwiększenie wykorzystania urządzeń i technologii energooszczędnych. Prowadzone będą prace na rzecz przeciwdziałania fragmentacji przestrzeni 
i tworzenia rozwiązań sprzyjających ochronie zasobów przyrodniczych, szczególnie poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację fauny i flory w układach regionalnych, krajowym i międzynarodowym. Poprawa stanu środowiska wpłynie jednocześnie na jakość życia społeczeństwa. Zapobieganie dalszym zmianom klimatu ze szczególnym uwzględnieniem długoterminowego jego ocieplania na skutek wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze jest również zadaniem strategii

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 
13 lipca 2010r., wyznacza cele polityki regionalnej wobec poszczególnych terytoriów w kraju. Dokument ten określa także sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu 
i samorządów województw dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju.

Z punktu widzenia niniejszego Programu znaczenie mają następujące typy działań:

W zakresie konkurencyjności:

1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw:

1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii i reagowanie na zagrożenia naturalne,

1.3.6. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego.

W zakresie spójności:

2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr 
i usług warunkujących możliwości rozwojowe:

2.2.4. Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska,

2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze.

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” perspektywa 2020r.

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” perspektywa 2020r. została przyjęta uchwałą Nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. (M.P. 2014 poz. 469).

Podstawowym zadaniem strategii jest zintegrowanie polityki środowiskowej z polityką energetyczną w tych obszarach, gdzie aspekty te przenikają się wzajemnie. Ponadto dokument wskazuje kierunki rozwoju branży energetycznej oraz priorytety w dziedzinie ochrony środowiska.

Z punktu widzenia niniejszego Programu znaczenie mają następujące cele i kierunki:

Cel 1: Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, realizowany poprzez:

- racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,

- gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody,

- zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna,

- uporządkowanie zarządzania przestrzenią.

Cel 2: Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 
w energię uwzgledniający m.in.:

- wzrost znaczenia odnawialnej energetyki rozproszonej.

Cel 3: Poprawa stanu środowiska, uwzględniający m.in.:

- zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki,

- racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,

- ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,

- wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych,

- promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy.

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 przyjęta została uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. (M.P. 2009 nr 34 poz. 501).

Cele polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do niniejszego dokumentu:

1. W zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:

- ochrona wód przed zanieczyszczeniem,

- ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem,

- ochrona środowiska przed hałasem i przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,

- radykalna poprawa gospodarowania odpadami.

2. W zakresie ochrony zasobów naturalnych:

- zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,

- racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych,

- ochrona przed erozją oraz stosowanie dobrych praktyk rolnych.

3. W zakresie działań systemowych:

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym kształtowanie proekologicznych zachowań konsumenckich, prośrodowiskowych nawyków 
i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska oraz organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska,

- przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji.

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r została przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 grudnia 2012r. uchwałą 
nr XXIX/559/12.

Poniżej przedstawiono te cele strategiczne, które mają znaczenie dla niniejszego Programu.

Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu.

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.

Cel strategiczny 3. Lepsze zarządzanie energią.

Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa.

Cel strategiczny 6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu.

Cel strategiczny 9. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego został przyjęty uchwałą 
Nr XLII/628/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2001 roku, zmieniono go uchwałą Nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010r. Plan opracowany został zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. KPZK wskazuje pas od Poznania 
do Warszawy jako obszar silnie przekształcony, z lokalnie zachowanymi walorami przyrodniczymi i lokalnie wyraźnie zaznaczonym zaburzeniem równowagi ekologicznej. Intensywny rozwój przestrzenny, w centralnej części województwa, a także na obszarach wzdłuż tras komunikacyjnych łączących Poznań i Warszawę powoduje liczne przekształcenia, a także zagrożenia środowiska. Celem planu jest zrównoważony rozwój przestrzenny jako jedna 
z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców regionu.

Plan uwzględniając tę koncepcję wyznacza obszary, które konstytuują spójność istniejących 
i wskazywanych do utworzenia obszarów chronionych z pozostałymi elementami struktury przestrzennej regionu. Są to doliny rzek, ekosystemy leśne, międzynarodowe i krajowe korytarze ekologiczne migracji zwierząt i roślin, zlewnie o potencjalnie dużych możliwościach zalesienia oraz strefy wododziałowe wymagające struktury użytkowania odpowiedniej do pełnionej funkcji.

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015 
i Plan gospodarki odpadami dla województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017

Są to podstawowe dokumenty dla opracowania gminnego programu ochrony środowiska 
i zawierają :

- ogólny przegląd stanu środowiska w województwie,

- cele i kierunki działa,

- strategię wdrażania programu,

- sposób zarządzania i aspekty finasowania.

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupeckiego

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupeckiego z sierpnia 2008r.

Strategia zakłada wieloletni plan rozwoju powiatu w postaci Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego. Niniejszy dokument, opierając się na rzetelnej analizie możliwości regionu, wytycza główne kierunki rozwoju powiatu, porządkuje inicjatywy istniejące na jego terenie 
i promuje nowe, integruje społeczność lokalną wokół wspólnego rozwiązywania problemów powiatu, poszukuje innych poza budżetowych źródeł finansowania przedsięwzięć.

W dokumencie tym zawarte zostały również kierunki działań z zakresu ochrony środowiska (pkt II Sfera Przestrzenna, ppkt 2.1. Domena ochrony środowiska), które znalazły swoje odbicie w powstałych później szczegółowych opracowaniach tj. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupeckiego czy też Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego.

Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Ostrowite

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Ostrowite Nr XXXIII/160/2005 z 28.04.2005 roku.

Plan określa główne kierunku rozwoju Gminy. Zawiera on także podstawowe informacje i ocenę istniejącego stanu rejonu. Na tej podstawie przeprowadzona jest diagnoza aktualnej sytuacji oraz podjęte kierunki dalszych działań. Niektóre z nich są bezpośrednio związane z ochroną środowiska jak np. budowa kanalizacji, a wiele innych pośrednio jak np. rozbudowa 
i przebudowa dróg. Dokument ten podlega częstym zmianom i dostosowaniom do bieżących realiów.

Inne programy i plany

Spośród innych programów i planów szczególnie istotne znaczenie dla ochrony środowiska mają:

- Energetyka odnawialna w Wielkopolsce – uwarunkowania rozwoju, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 2010r.,

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451),

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej,

- Program udrożnienia rzek w województwie wielkopolskim, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań 2004,

- Program małej retencji wodnej na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Poznań 2005,

- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupeckiego przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego Nr XV/71/04 z dnia 20 lutego 2004r.,

- Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego, przyjęta Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Powiatu Słupeckiego 
z dnia 27 kwietnia 2012 r.,

- plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite,

- Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostrowite przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ostrowite nr XXIII/113/2004 
z dnia 17.09.2004r.,

- Program opieki nad zabytkami dla Gminy Ostrowite z 2009r.

W każdym z powyższych dokumentów znajduje się szereg zapisów, które były bazą dla potrzeb opracowania danych oraz celów i kierunków działań niniejszego opracowania.

Odniesienia do najważniejszych przepisów prawa

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1232 z zm.);

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze. zm.);

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 (Dz.U. z 2013r. poz. 1399);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2013r.  poz. 145 ze zm.);

## Metodyka

Opracowując Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowite (GPOŚ) główny nacisk położono na dostosowanie jego ustaleń do założeń krajowego, wojewódzkiego 
i powiatowego programu ochrony środowiska, które jednocześnie stanowiły źródło danych
dla różnych wskaźników statystycznych.

Innymi źródłami informacji były:

- Główny Urząd Statystyczny (GUS),

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ),

- Raporty i informatory ochrony środowiska,

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

- akty prawne z zakresu ochrony środowiska i przyrody,

- dane ankietowe pozyskane z Urzędu Gminy,

- dane znajdujące się w posiadaniu Urzędu Gminy Ostrowite.

Do analizy możliwego oddziaływania instalacji na środowisko zastosowano:

- analizę użytkowania środowiska, istniejącego w gminie oraz na terenach sąsiednich,

- analizę wizualizacjno - fotograficzną,

- wywiad środowiskowy,

- analizę kartograficzną,

- ekstrapolację wyników dla podobnych inwestycji i opracowań literaturowych,

- analizy matematyczne,

- analizę indukcyjno opisową.

Przedstawione w programie cele i zadania dotyczą okresu 2015 - 2018 
oraz perspektywicznie do roku 2024 (zgodnie z założeniami wojewódzkiego programu ochrony środowiska). Latami bazowymi są lata 2009 - 2012. Rok 2013 i 2014, jako bazowy wykorzystano w sytuacjach, dla których udało się uzyskać odpowiednie dane.

- CHARAKTERYSTYKA GMINY

  - Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Ostrowite położona jest w północnej części Powiatu Słupeckiego, który znajduje się 
w środkowo - wschodniej części Województwa Wielkopolskiego. Gmina Ostrowite graniczy 
z następującymi gminami:

- od północnego zachodu z gminą Powidz,

- od północnego wschodu z gminą Kleczew (powiat koniński),

- od południowego wschodu z gminą Kazimierz Biskupi (powiat koniński),

- od południowego zachodu z gminą Słupca.

Gmina Ostrowite jest jednostką wiejską. Powierzchnia gminy wynosi 104 km2 (10355 ha)                 i stanowi 12,41 % powierzchni powiatu, co plasuje ją na czwartym miejscu w powiecie słupeckim.  Siedzibą władz gminy jest wieś Ostrowite.

W powierzchni ogólnej gminy 8316 ha stanowią użytki rolne (grunty orne - 7545 ha, sady 
- 22 ha, łąki - 205 ha, pastwiska – 276 ha, pozostałe grunty - 268 ha), 907 ha grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzaczenia, 302 ha grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym tereny przemysłowe zajmują 3 ha, tereny mieszkaniowe 39 ha, inne tereny niezabudowane – 50 ha, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 14 ha, tereny komunikacyjne – drogi 192 ha, tereny kolejowe 2 ha, inne 2 ha), 580 ha grunty pod wodami, 247 ha nieużytki, 3 ha tereny różne.

Rys.2.1.1. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Ostrowite

Rys.2.1.2. Struktura użytków rolnych w Gminie Ostrowite

Większość gruntów (8076 ha) jest w posiadaniu osób fizycznych. Grunty Skarbu Państwa 
(z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) zajmują 1420 ha, grunty spółdzielni - 385 ha, grunty kościołów i związków wyznaniowych - 55 ha, grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste - 6 ha.

Spis rolny przeprowadzony w 2010 r. wykazał 707 gospodarstw rolnych, z których 703 prowadzi działalność rolniczą. Znaczna ich część - 253 to gospodarstwa o powierzchni 1-5 ha, 
182 gospodarstwa ma powierzchnię 5-10 ha a 136 jest o powierzchni 15 ha i większych.

Według podziału fizyczno - geograficznego J. Kondrackiego obszar Gminy Ostrowite został zaliczony do obszaru Pozaalpejskiej Europy Zachodniej (3), prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31), podprowincji Pojezierza Południowo Bałtyckiego (315). Obszar opracowania leży w zasięgu makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego (315.5), który dzieli się na mniejsze jednostki - mezoregiony. Prawie cała gmina zalicza się do Pojezierza Kujawskiego (315.57) jedynie północno zachodnie krańce gminy wchodzą w skład Pojezierza Gnieźnieńskiego (315.54).

Obecny krajobraz utworzył się dzięki procesom lodowcowym – można tu wyróżnić wał spiętrzonej moreny czołowej dominujący w południowej i zachodniej część gminy, wysoczyznę morenową płaską rozciętą rynnami jezior - Koziegłowskiego i Ostrowickiego – w centralnej 
i wschodniej część gminy.

Na podstawie Mapy Geologicznej Polski można stwierdzić, ze obszar Gminy pokryty jest przede wszystkim:

- piaskami i żwirami sandrowymi,

- żwirami, piaskami, głazami i glinami moren czołowych,

- glinami zwałowymi, ich zwietrzelinami oraz piaskami i żwirami lodowcowymi.

W części gminy pokrytej glinami grunty cechują się słabą przepuszczalnością, na obszarach pokrytych utworami piaszczystymi - średnią przepuszczalnością (Mapa Hydrogeologiczna Polski).

Gmina Ostrowite znajduje się w dorzeczu rzeki Warty, na obszarze zlewni rzeki Meszny 
i Kanału Ślesińskiego (Kanał Warta-Gopło). Na obszarze gminy występują liczne naturalne zbiorniki wodne. Wody zajmują powierzchnię 580 ha, co stanowi 5,6% obszaru gminy.

Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzaczenia stanowią niecałe 9 %. Większe kompleksy lasów występują w północno- zachodniej części gminy (wzdłuż rynny jeziora Powidzkiego) 
oraz w południowozachodniej części gminy (rejon Mieczownicy).

Na obszarze Gminy Ostrowite nie występują gleby klasy I i II. Grunty klasy IIIa również 
nie występują, natomiast grunty klasy IIIb mają niewielki udział, bo zaledwie 7%. Dominują gleby klasy IV – jest ich 43%. Gleby lasy V stanowią 22% a VI  - 26%.

Pod względem klimatycznym rejon Gminy Ostrowite leży w strefie klimatu umiarkowanego, w obszarze przenikania się i ścierania klimatu morskiego i kontynentalnego. Według klasyfikacji Wosia należy on do Regionu Środkowowielkopolskiego, którego centralną część stanowi Pojezierze Gnieźnieńskie. Region wyróżnia się częstszym występowaniem 
dni z pogodą bardzo ciepłą i jednocześnie pochmurną bez opadu, których przeciętnie w roku występuje 38,7 dnia. Również nieco liczniejsze niż w innych regionach są dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną z dużym zachmurzeniem i opadem – przeciętnie 11,8 dnia, podobnie jak dni z pogodą umiarkowaną mroźną i zarazem pochmurną bez opadu – 3,9 dnia.

Najczęściej są obserwowane wiatry z kierunku południowo-zachodniego (SW) - 21,1%, zachodniego (W) - 16,8 %. Najrzadziej występującym kierunkiem jest kierunek północny (N) - 8,4 % oraz południowo-wschodni (SE) - 8,6 % wszystkich wiejących wiatrów. Najsilniejsze wiatry, o średniej prędkości powyżej 3 m/s wieją z kierunków: południowo – zachodniego (SW), zachodniego (W) i południowego (S). Z uwagi na brak stacji meteorologicznej na terenie Gminy Ostrowite przyjęto wartości ze stacji meteorologicznych: Konin, Koło, Poznań, Powidz, Słupca.

Tab.2.1.1. Rozkład prędkości i kierunku wiatru w latach 1990 do 1994 na posterunku meteorologicznym 
w Koninie

| Kierunek | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Częstość występowania [%] | 8,4 | 11,3 | 12,1 | 8,6 | 11,0 | 21,1 | 16,8 | 10,8 |
| Średnia prędkość [m/s] | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3,0 |

Źródło: WIOŚ

Rys.2.1.3. Rozkład prędkości i kierunku wiatru w latach 1990 do 1994 na posterunku meteorologicznym 
w Koninie

Źródło: WIOŚ

W latach 1951 - 1980 na posterunku w Kole, najsilniejsze wiatry występowały w miesiącach XI - IV a średnie prędkości utrzymywały się w granicach 2,9 - 3,5 m/s (Tab.2.1.2). W Poznaniu w tym samym wieloleciu, najsilniejsze wiatry występowały także miesiącach XI - IV 
i utrzymywały się w granicy 4,3 - 4,8 m/s (Woś 1994).

Tab.2.1.2. Rozkład prędkości wiatru w ciągu roku. Wartości średnie za lata 1951-1980 [m/s]

| Miesiąc Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koło | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 2,9 |
| Poznań | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 4,0 |

Źródło: Woś 1994

Średnia roczna temperatura powietrza na tym terenie wynosi 8°C. Średnia temperatura lipca 18°C. Średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca (styczeń) to -2,2°C (Tab.2.1.3). Natomiast średnia roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 20,2°C. Dla Poznania czas trwania przedwiośnia wynosi 31 dni, wiosny 60 dni, lata 99 dni, jesieni 61 dni, przedzimia 38 dni, zimy 76 dni. Okres wegetacji (dla Poznania) trwa 220 dni - od 31 III do 5 XI (Woś 1994).

Średnia roczna suma opadów za okres wieloletni wynosi około 530 mm. Najbardziej obfite opady są w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień.

Pokrywa śnieżna pojawia się na tym obszarze w pierwszej dekadzie grudnia, natomiast koniec zalegania pokrywy śnieżnej przypada na połowę marca.

Tab.2.1.3. Średnie wartości temperatury i opadu dla posterunków meteorologicznych Koło i Poznań
oraz opadu dla posterunków Powidz i Słupca (wartości średnie za lata 1951-1980)

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZNAŃ |
| Temperatura powietrza [°C] | -2,2 | -1,4 | 2,1 | 7,4 | 12,7 | 17,0 | 18,0 | 17,3 | 13,4 | 8,5 | 3,7 | -0,1 | 8,0 |
| Opady [mm] | 29 | 28 | 26 | 37 | 53 | 62 | 71 | 59 | 48 | 41 | 37 | 37 | 528 |
| KOŁO |
| Temperatura powietrza [°C] | -2,6 | -1,8 | 1,9 | 7,4 | 12,7 | 16,9 | 17,9 | 17,3 | 13,2 | 8,3 | 3,6 | -0,3 | 7,9 |
| Opady [mm] | 30 | 27 | 26 | 34 | 46 | 61 | 86 | 66 | 44 | 41 | 39 | 38 | 538 |
| POWIDZ |
| Opady [mm] | 35 | 29 | 27 | 34 | 48 | 57 | 87 | 64 | 46 | 40 | 42 | 40 | 549 |
| SŁUPCA |
| Opady [mm] | 27 | 23 | 23 | 35 | 46 | 55 | 77 | 61 | 40 | 39 | 35 | 34 | 495 |

Źródło: Woś 1994

Tab.2.1.4. Charakterystyka klimatu (wartości średnie roczne z okresu 1951-1980)

| Parametr | Nazwa miasta |
| --- | --- |
|  | Koło | Poznań |
| Liczba dni mroźnych (z maks. temp. pow. poniżej 0°C) | 38 | 34 |
| Liczba dni bardzo mroźnych (z maks. temp. poniżej -10°C) | 2,0 | 1,5 |
| Liczba dni chłodnych (z temp. pow. minimalną poniżej 0°C) | 105 | 110 |
| Liczba dni z przymrozkiem | 68 | 74 |
| Liczba dni ciepłych (z temp. pow. maksymalną ponad 15°C) | 156 | 158 |
| Liczba dni gorących (z temp. powietrza maksymalną powyżej 25°C) | 35,9 | 35,5 |
| Zachmurzenie ogólne nieba, wartości średnie [%] | 64 | 65 |
| Liczba dni pogodnych | 45,0 | 36,3 |
| Liczba dni pochmurnych | 115,9 | 119,0 |
| Liczba dni z mgłą (wartości średnie za lata 1951-1970 Woś 1994 za Iwaszko 1988). | 53,0 | 63,7 |
| Liczba dni z gradem (wartości średnie za lata 1956-1975) | 0,8 | 2,1 |
| Liczba dni z pokrywa śnieżną | 54,1 | 49,9 |

Źródło: Woś 1994

Tab.2.1.5. Średnie wieloletnie sumy usłonecznienia rzeczywistego

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usłonecznienie [h] | POZNAŃ 1971-1995 |
|  | 41 | 63 | 106 | 156 | 232 | 214 | 232 | 219 | 133 | 103 | 45 | 32 | 1576 |
|  | KOŁO 1971-1995 |
|  | 43 | 67 | 115 | 166 | 247 | 218 | 242 | 219 | 132 | 110 | 46 | 35 | 1640 |

Źródło: Koźmiński, Michalska 1999r.

Rys.2.1.4. Lokalizacja Gminy Ostrowite i obszarów chronionych w Powiecie Słupeckim

Gminę zamieszkuje 5165 mieszkańców w tym 2601 mężczyzn i 2564 kobiet (Dane GUS – stan 31.12.2013r.) a gęstość zaludnienia wynosi 50 osób na km2. Sieć osadniczą tworzą 33 wsie skupione w 21 sołectwach. W 2012r. na terenie gminy Ostrowite było 1375 mieszkań (GUS).

Tab.2.1.6. Ludność zamieszkała w Gminie Ostrowite w latach 2009-2012

| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 5203 | 5136 | 5128 | 5155 | 5165 |
| Mężczyźni | 2652 | 2599 | 2601 | 2604 | 2601 |
| Kobiety | 2551 | 2537 | 2527 | 2551 | 2564 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) | 1121 | 1110 | 1081 | 1081 | 1056 |
| Ludność w wieku produkcyjnym | 3271 | 3212 | 3235 | 3242 | 3247 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | 811 | 814 | 812 | 832 | 862 |
| ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Przyrost naturalny na 1000 ludności | 0,0 | 0,6 | 0,4 | -0,2 | 1,9 |

Źródło: GUS

Na terenie Gminy działa 299 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON (GUS, stan na 2013r.) z czego 290 w sektorze prywatnym. Najbliższym ośrodkiem miejskim jest miasto Słupca zamieszkane przez około 14 tys. osób.

Tab.2.1.7. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Ostrowite z podziałem na lata 2009-2013

| Podmioty | Rok |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem [szt] | 260 | 292 | 289 | 295 | 299 |
| sektor publiczny - ogółem | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| sektor prywatny - ogółem | 251 | 283 | 280 | 286 | 290 |
| sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 218 | 249 | 246 | 253 | 256 |
| sektor prywatny - spółki handlowe | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| sektor prywatny - spółdzielnie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Źródło: GUS

Rys.2.1.5. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Ostrowite w latach 2009-2013 (wybrane)

Źródło: GUS

Prawie cały teren gminy znajduje się w zasięgu Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Północno zachodnia część gminy znajduje się w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Natura 2000 - PLH300026 Pojezierze Gnieźnieńskie. W odległości około 9 km na południowy wchód od granic gminy znajduje się Obszaru Natura 2000 - PLH300011 Puszcza Bieniszewska a ok 9 km na południe Obszar Natura 2000 - PLH300009 Ostoja Nadwarciańska i PLB300002 Dolina Środkowej Warty.

Granica Pyzdrskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego przebiega w odległości ok 12 km na południe od granic gminy.

  - Wykaz najcenniejszych zabytków na terenie gminy

Do najcenniejszych zabytków na terenie gminy wpisanych do rejestru zabytków należą:

- Giewartów – kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św., murowany, 1907-1913 r.

- Giewartów – kaplica p.w. św. Rocha na cmentarzu grzebalnym, murowana, 1811 r.

- Giewartów – zespół pałacowo-parkowy

  - pałac murowany, ok. 1853 r., rozbudowany 1870-1880 r.

  - park krajobrazowy, 2 poł. XIX w.

- Mieczownica – zespół pałacowo-parkowy i folwarczny pałac, mur., k. XIX w.

  - park krajobrazowy, k. XIX w.,

  - stajnia murowana, ok. 1880 r.

  - spichlerz murowany, ok. 1870 r.

- Siernicze Wielkie – zespół dworski

  - dwór murowany, 2 poł. XIX w., rozbudowany, pocz. XX w.,

  - oficyna murowana, ok. poł. XIX w.

Na terenie gminy Ostrowite nie ma stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, jednakże na terenie gminy zewidencjonowano 254 stanowiska archeologiczne.

Szczegółowy opis ochrony zabytków zawarty jest w Programie Opieki nad Zabytkami 
dla Gminy Ostrowite na lata 2009-2012, wykonanym w 2009r.

  - Infrastruktura

    - Drogi

Łączna długość dróg powiatowych (w granicy gminy) wynosi 36,3 km (9,95% długości wszystkich dróg powiatowych) a dróg gminnych – 210,10 km (w tym 49,39 km dróg asfaltowych). Przez teren gminy przebiegają również dwa odcinki dróg wojewódzkich – droga nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo oraz nr 263 Słupca – Kleczew. W odległości (linia prosta) 
ok.13 km na południe od siedziby gminy przebiega linia kolejowa Berlin –Moskwa oraz droga krajowa 92, a około 20 km w tym samym kierunku przebiega autostrada A-2.

Podstawową część sieci drogowej stanowią drogi powiatowe ujęte w tabeli 2.3.1:

Tab.2.3.1. Wykaz dróg powiatowych w gminie Ostrowite

| l.p. | Nr drogi | Klasa | Przebieg drogi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3050P | L | Słupca (ul. Pułaskiego, Plac Szkolny, ul. Traugutta) - Piotrowice - Giewartów - Naprusewo - Siernicze Wielkie - Siernicze Małe - granica powiatu konińskiego - (Budzisław Kościelny) |
| 2 | 3051P | Z | Droga wojewódzka 262 - Lipnica - Kosewo - Giewartów |
| 3 | 3052P | Z | Giewartów - Gostuń - Tomaszewo - Ostrowite |
| 4 | 3054P | Z | Niezgoda - Kochowo - Mieczownica - Doły - Tumidaj - Szyszłowo - granica powiatu konińskiego - (Dobrosołowo) |
| 5 | 3055P | L | Mieczownica - Marcewo - Młodojewo - Młodojewo Parcele - droga wojewódzka 263 |

    - Gospodarka wodno - ściekowa

Sieć wodociągowa na terenie gminy jest dobrze rozwinięta, jej długość wynosi 163,0 km i obsługuje 97,7% mieszkańców (GUS stan na 2012r.). Gmina w zakresie zaopatrzenia w wodę korzysta z ujęć w Giewartowskich Holendrach (ujmowana jest woda trzeciorzędowa), Kąpielu (woda czwartorzędowa) i Sierniczu Małym (woda trzeciorzędowa) (Program Ochrony Środowiska wraz z Projektem Planu Gospodarki Odpadami Gminy Ostrowite - 2004r.). Obecnie hydrofornia w Sierniczu Małym jest wyłączona z zasilania wodociągów publicznych. Powodem jest bardzo mała wydajność, oraz przestarzałość technologiczna niegwarantująca ciągłości dostawy wody. Jednakże w sytuacji awaryjnej może dostarczać wodę do sieci wodociągowej (Informacje z UG).

Właścicielem ujęć wodnych na terenie gminy jest gmina Ostrowite, a użytkownikiem Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowitem. Aktualnie pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Holendry Giewartowskie w ilościach Q max h = 36,0 m3/h oraz dla ujęcia zlokalizowanego
w miejscowości Kąpiel w ilości Q max h = 61,0 m3/h.

Sieć kanalizacyjna jest w gminie słabo rozwinięta. W jej skład wchodzi 26,0 km kanalizacji obejmując ok. 37,8 % mieszkańców (średnia dla powiatu słupeckiego w 2012r. wynosiła 48,6%). Ścieki odprowadzane są do jedynej oczyszczalni na terenie gminy, zlokalizowanej 
w miejscowości Gostuń. Ta mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków (typ SBR) 
o przepustowości 460 m3/d ma aktualne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków w ilości (średnio na dobę) 150,00 m3 (maksymalnie na dobę 180,00 m3). Zgodnie z danymi WIOŚ w 2012r. oczyszczalnia przetworzyła 58968,0 m3 ścieków. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Struga Ostrowicka w km 23+995, przepływająca przez Jezioro Koziegłowskie i uchodząca do Jeziora Gosławickiego. Pozostałe ścieki komunalne z terenu gminy są gromadzone w przydomowych zbiornikach bezodpływowych i przekazywane na uprawnione oczyszczalnie.

    - Koleje

Przez teren gminy nie przechodzi żadna linia kolejowa.

    - Lotnisko

Około 4 km na zachód od granicy gminy (na terenie gminy Strzałkowo, Powidz, Witkowo - powiat Gnieźnieński) znajduje się lotnisko wojskowe, należące do jednostek wojskowych 
w Powidzu. Lotnisko wraz z obszarami wojskowymi zajmuje 218 ha. Obecnie trwają prace 
nad wyznaczenie strefy oddziaływania hałasu lotniczego.

    - Rurociągi

Przez teren gminy przebiegają odcinki rurociągu ropy naftowej „Przyjaźń” (800 i 500 mm). Nitki przebiegają równolegle obok siebie. Obszar wokół rurociągu naftowego jest wyłączony 
z inwestowania i jest to teren o ograniczonej dostępności. Obowiązująca strefa bezpieczeństwa od rurociągu powinna wynosić 80 m, a minimalna wartość wynosi 50 m.

Na terenie gminy rozważa się budowę sieci gazowniczej średniego i niskiego ciśnienia 
z przyłączeniami do odbiorców indywidualnych.

    - Podmioty gospodarcze

Na terenie Gminy działa 299 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON (GUS, 2013r.) z czego 290 w sektorze prywatnym.

Na terenie gminy nie ma skupisk większych zakładów przemysłowych. 
Do największych podmiotów należy zaliczyć:

- „Przempol” Janusz Miłos, Ostrowite - usługi transportowe i ogólnobudowlane, roboty ziemne-komunalne,

- "Baj" Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Błażej Osowczyk, Giewartów –  produkcja mebli,

- Wytwórnia Materiałów Betonowych s.c. Elżbieta Szydlarek Leszek Szydlarek, Giewartów Holendry,

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Ostrowite – handel, usługi, sprzedaż środków produkcji rolnej, skup zbóż, piekarnia,

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Ostrowite – obsługa wodociągów oraz oczyszczalni 
i sieci kanalizacyjnej, usługi rolnicze.

- STAN ŚRODOWISKA

  - Charakterystyka wód podziemnych

Północno zachodnia część gminy Ostrowite (obszar na północ od (w przybliżeniu) drogi Giewartów –Budzisław Kościelny) znajduje się w zasięgu dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – nr 143 Subzbiornik Inowrocław – Gniezno i nr 144 – Dolina Kopalna Wielkopolska. Ten obszar Gminy leży w zasięgu tzw. wysokiej ochrony (OWO), gdzie czas potencjalnej migracji zanieczyszczeń wynosi 5-25 lat (PRL Gminy Ostrowite 2005r.)

Gmina znajduje się na obszarze jednolitej część wód podziemnych, oznaczonym europejskim kodem: PLGW650064, oraz PLGW650043 zaliczanym do regionu wodnego Warty. Stan ilościowy słaby, stan chemiczny oceniono jako dobry.

Na terenie gminy Ostrowite poziomy wodonośne występują w trzech różnowiekowych utworach:

- poziom czwartorzędowy – zasoby wodne tego poziomu są w zdecydowanej większości zlokalizowane są w piaskach, żwirach rzecznych i wodnolodowcowych,

- poziom trzeciorzędowy – zasoby wodne tego poziomu należy zaliczyć do stosunkowo zasobnych. Tworzą go ilaste utwory pliocenu oraz mioceńskie piaski drobno 
i średnioziarniste,

- poziom kredowy – zasoby wodne tego poziomu znajdują się w szczelinach i spękaniach, są rzadko wykorzystywane (Program Ochrony Środowiska wraz z Projektem Planu Gospodarki Odpadami Gminy Ostrowite - 2004r.).

Zanieczyszczenie wód podziemnych na tym terenie związane jest z przede wszystkim 
z rolnictwem. Największym zagrożeniem dla wód są środki ochrony roślin i nawozy mineralne, które stosowane niewłaściwie mogą spowodować znaczne zanieczyszczenie środowiska w tym wód powierzchniowych i podziemnych.

Badania wody podziemnej w punktach sieci krajowej monitoringu wód podziemnych zakwalifikowały wody podziemne w m. Piotrowice (III) (oddalonej o około 12 km na SW 
od Ostrowitego) w 2001r. i 2002r. do klasy I b, w Witkowie (Q) (oddalonym o około 19 km 
na NW od Ostrowitego) również do Ib. Jednocześnie w punktach monitoringu sieci regionalnej  
w Budzisławiu Kościelnym (Q) (oddalonym o około 6 km na NE od Ostrowitego) zakwalifikowały do III klasy (Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2002r.). Badania (sieć krajowa) przeprowadzone w 2004r. jak i 2005r. zakwalifikowały wody w Piotrowicach 
do II klasy czystości, w Witkowie do III i II. W sieci regionalnej woda w Budzisławiu Kościelnym miała zarówno w 2004r. i 2005r. IV klasę czystości (Raport o stanie środowiska 
w Wielkopolsce w 2005r.). Monitoringu jednolitych części wód podziemnych prowadzono dla jednostki nr 64, według badań z 2012r. i w 2013r., jakość wód określił w granicach II klasy (wody dobrej jakości).

  - Charakterystyka wód powierzchniowych

Gmina Ostrowite znajduje się w dorzeczu rzeki Warty, na obszarze zlewni rzeki Meszny 
i Kanału Ślesińskiego (Kanał Warta-Gopło). Na obszarze gminy występują liczne naturalne zbiorniki wodne. Wody zajmują powierzchnię 580 ha, co stanowi 5,6% powierzchni gminy.

    - Sieć rzeczna

Przez gminę przepływają cztery cieki:

- Jednolite części wód powierzchniowych:

- Meszna - PLRW600023183679

- Dopływ z Drążnej, Dopływ ze Starej Olszyny - PLRW600017183669

- Dopływ z jez. Kosewskiego - PLRW600025183616

- Dopływ z Marcewka - PLRW600023183632

- Dopływ spod Nieborzyna, Dopływ spod Wólki Orchowskiej, Dopływ z jez. Orchowskiego, Dopływ z jez. Wilczyńskiego, Dopływ z Wilczogóry, Kanał Ostrowo-Gopło - PLRW6000251881745

- Biskupia Struga, Dopływ z Cząstkowa, Dopływ z Wiśniewa, Struga Kleczewska - PLRW60002318345299

Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2004 wykazał na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych na rz. Meszna wody złej jakości − zaliczane do V klasy.

Z kolei w Raporcie o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2005, jakość wód rz. Meszny oceniano w 5 punktach pomiarowych, górny odcinek rzeki, do wysokości miasta Słupca odpowiadał IV klasie. Na kolejnych trzech stanowiskach stan czystości wód uległ pogorszeniu. W Mieczownicy na zakwalifikowanie rzeki do IV klasy wpływ miała barwa, stan sanitarny (liczba bakterii grupy coli typu kałowego i grupy coli), niedotlenienie wód, wysoka zawartość materii organicznej oraz stężenie azotanów. Nie stwierdzono wśród badanych parametrów wartości zaliczanych do V klasy. Parametry określające stan biologiczny oraz zasolenie oznaczano w II/III klasie. Wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych i metali utrzymywały się 
w zakresie I klasy, sporadycznie II klasy (Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2005). W Raporcie o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2007r., wskaźniki biologiczne 
w Mesznie w Policku zaliczono do III klasy, stan ekologiczny - umiarkowany. Meszna od Strugi Bawół do ujścia - stan chemiczny - poniżej dobrego, stan ogólny – zły. W 2010 r. żaden 
z badanych chemicznych wskaźników jakości wód nie przekracza wartości określonych 
w załączniku nr 8 do rozporządzenia dla stanu dobrego (Wyniki badań stanu chemicznego 
w punkcie pomiarowo-kontrolnym Meszna – Policko na podstawie wyników badań z roku 2010). W 2011r. Klasa elementów chemicznych – stan poniżej dobrego (wyniki badań stanu chemicznego w punkcie pomiarowo-kontrolnym Meszna – Policko na podstawie wyników badań z roku 2011).

    - Zbiorniki wodne

Na terenie Gminy znajduje się pięć większych jezior: Powidzkie, Ostrowite, Koziegłowskie, Skrzynka, Kosewskie.

Tab.3.2.2. Parametry jezior Gminy Ostrowite

| Mapa 1:50 000 | Dane wg Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie |
| --- | --- |
| l.p. | Nazwa jeziora | Powierzchnia zwierciadła wody [ha] | Wysokość m n.p.m. | Powierzchnia zwierciadła wody [ha] | Wysokość m n.p.m. | Objętość tys. m3 | Głębokość średnia [m] | Głębokość maksymalna [m] |
| 1 | Powidzkie | 1097,5 | 98,4-98,5 | 1174,7 | 98,3 | 134776,2 | 11,5 | 46,0 |
| 2 | Napruszewskie (Naprusewskie, Kosewskie) | 86,0 | 101,3 | 90,2 | 101,2 | 5301,4 | 5,9 | 9,9 |
| 3 | Kańskie (Salomonowskie, Skrzynka) | 21,0 | 103,1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 4 | Koziegłowskie (Koziegłowy) | 36,0 | 101,6 | 38,2 | 101,3 | 2050,3 | 5,4 | 11,7 |
| 5 | Ostrowite (Jarockie) | 37,5 | b.d. | 38,4 | 102,0 | 2003,5 | 3,3 | 9,2 |

Źródło: Katalog Jezior Polski. Część trzecia -Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie (Choiński 1995)

Wody w akwenach Gminy są podatne na zanieczyszczenia ze względu na sposób użytkowania terenów w zlewni jezior – głównie rolniczy, co sprzyja spływowi biogenów 
do zbiorników. Wpływ, na jakość wód ma również użytkowanie jezior do celów rekreacyjnych 
i związana z tym zabudowa terenów bezpośrednio przyległych do jezior.

W Raporcie o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2004, J. Powidzkie charakteryzowało się wodami o najlepszej jakości, które ze względu na wskaźniki fizyczno-chemiczne osiągnęło I klasę czystości. Nieco gorzej przedstawiał się stan sanitarny jeziora, 
co miało wpływ na osiągniętą wypadkową II klasę czystości. Istotną rzeczą w przypadku Jeziora Powidzkiego jest fakt znaczącej poprawy jakości jego wód, gdyż jeszcze kilka lat wcześniej zbiornik posiadał wody pozaklasowe. Bezpośrednią przyczyną tak złego stanu wód było wystąpienie w warstwach naddennych pozanormatywnych wartości miana Coli. (Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2004). W 2009 stan J. Powidzkie osiągnęło stan ekologiczny bardzo dobry, zarówno wskaźniki biologiczne (klasa I) jak i elementy fizykochemiczne (stan dobry) określały dobrą jakość wód (Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2009). Spośród jezior w Wielkopolsce badanych przez WIOŚ w latach 2008-2010 jedynie w 6 (11,1%) nie wykazało eutrofizacji wód – m.in. J. Powidzkie (Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2011). Ocenę stanu wód J. Powidzkiego w 2012r. określono pod względem biologicznym i fizykochemicznych nadano im II klasę, pod względem hydromorfologicznym I, a stan ekologiczny określono jako dobry. nie prowadzono badań stanu chemicznego, a tym samym nie określono stanu wód JCW.

Gmina znajduje się w dorzeczu Odry, dla którego opracowano Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza. W związku z powyższym wszystkie inwestycje muszą 
być podejmowane i realizowane z uwzględnieniem zapisów tego planu.

    - Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych - OSN

Nie dotyczy

    - Charakterystyka gleb

Tab.3.2.4.1. Struktura gruntów ornych wg klas bonitacyjnych gleb w Gminie Ostrowite

| Klasy bonitacyjne gruntów ornych | I | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | VI RZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział w gruntach ornych [%] | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 19 | 22 | 26 | 2 |

Źródło: Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski. Stan na rok 2000

Rys.3.2.4.1. Struktura gruntów ornych wg klas bonitacyjnych gleb w Gminie Ostrowite

Źródło: Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski. Stan na rok 2000.

Na analizowanym terenie można wyróżnić 3 strefy wyraźnie różniące się warunkami glebowymi:

- część północna gminy – słabe gleby brunatne, wyługowane klasy VI, wykształcone 
z głębokich piasków; jedynie w rejonie Kosewa i Lipnicy występują nieco lepsze, bielicowe klas IV i V

- część centralna gminy – wykształcone na podłożu gliniastym gleby bielicowe, brunatne wyługowane oraz zdegradowane czarne ziemie klasy IV; tylko w rejonie Siernicza Małego i Wielkiego występują dobre gleby bielicowe i brunatne wyługowane klasy III; gleby 
te niewielkim płatem występują również w Mieczownicy

- część południowo – zachodnia gminy – dominują gleby klasy VI, lokalnie klasy V, wykształcone z piasków. (Program Ochrony Środowiska wraz z Projektem Planu Gospodarki Odpadami Gminy Ostrowite - 2004r.).

Przydatność rolniczą gleb określają kompleksy, które są typami siedliskowymi rolniczej powierzchni produkcyjnej. Do każdego kompleksu zaliczone są różne gleby, o zbliżonych właściwościach i kierunku użytkowania.

Tab.3.2.4.2. Struktura gruntów ornych wg kompleksów przydatności rolniczej gleb w Gminie Ostrowite

| Kompleksy przydatności rolniczej gleb | pszenny bardzo dobry (1) | pszenny dobry (2) | pszenny wadliwy (3) | żytni bardzo dobry (4) | żytni dobry (5) | żytni słaby (6) | żytni bardzo słaby (7) | zbożowo-pastewny mocny (8) | zbożowo-pastewny słaby (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział w gruntach ornych [%] | 0 | 0 | 1 | 8 | 31 | 29 | 23 | 2 | 6 |

Źródło: Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski. Stan na rok 2000.

Na obszarze Gminy Ostrowite nie występują gleby zaliczane do 1, 2 kompleksu przydatności rolniczej gruntów ornych. Kompleks 3, 4, 8, 9 występuje jedynie na niewielkich obszarach. Dominują gleby zaliczane do 5,6,7 kompleksu, które w sumie zajmują ponad 80% powierzchni gruntów ornych w gminie.

Rys.3.2.4.2. Struktura gruntów ornych wg kompleksów przydatności rolniczej gleb w Gminie Ostrowite

Źródło: Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski. Stan na rok 2000.

Najbliższe badania jakości gleb i ziemi były przeprowadzone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w 2005r. w gm. wiejskiej Słupca, w m. Koszuty Duże i w 2010 w m. Grobla (ok. 5km na południowy zachód od granic Gminy). W próbach glebowych nie stwierdzono przekroczenia zawartości badanych metali. Analizy oznaczonych metali śladowych (cynku, miedzi, niklu, kadmu, ołowiu) wykazały ich naturalną zawartość, czyli stopień 0 zanieczyszczenia gleby. Nie stwierdzono także zanieczyszczenia gleby wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

  - Charakterystyka elementów przyrody ożywionej

    - Cenne obszary przyrody

Północno zachodnia część gminy (3417,1 ha, co stanowi około 33% powierzchni gminy)     znajduje się w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Został on powołany rozporządzeniem nr 18 Wojewody konińskiego z dnia 16.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Kon. 
Nr 52/98 poz. 305), które zostało zmienione rozporządzeniem nr 231/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.12.2006 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 1/06 poz. 4). Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2012r., sygn. akt  IV SA/Po 1280/11, stwierdzono nieważność rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Tym samym w mocy pozostaje rozporządzenie Nr 18 Wojewody Konińskiego z dnia 16.12.1998r. (Dz. Urz. Woj. Kon. Nr 52/98 poz. 305) powołujące park bez określenia jego ram prawnych ustalonych w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2006r. Obecnie trwają prace nad nowym rozporządzeniem określającym ramy prawne funkcjonowania Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Całkowita powierzchnia Powidzkiego Parku Krajobrazowego wynosi 24 600 ha. Park został utworzony 
w celu ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu oraz zabezpieczenia wartości historycznych i kulturowych tego regionu.

Kolejną formą ochrony przyrody występującą terenie gminy Ostrowite jest Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony na podstawie uchwały nr 53 
WRN w Koninie z dnia 29.01. 1986 r. (Dz.Urz.Woj.Kon. Nr 1/86 poz. 2). Nie jest to obszar wyłączony z użytkowania gospodarczego, ale obszar, na którym formy gospodarowania są dostosowane

do określonego rygoru ochrony. Zajmuje on około 9400 ha (około 90 %) powierzchni gminy.

Na obszarze gminy Ostrowite trzy obiekty zostały wpisane do rejestru pomników przyrody- „Sokół” - dąb szypułkowy z XIII w. o obwodzie ok. 700 cm rosnący w zabytkowym parku dworskim w Giewartowie oraz dwa dęby szypułkowe o obwodzie ok. 600 cm („Paweł”) 
i 550 cm („Gaweł”) rosnące w parku zabytkowym w Kosewie.

Na terenie gminy nie występują rezerwaty przyrody, aczkolwiek w części Powidzkiego Parku Krajobrazowego na obszarze gminy Ostrowite, już od wielu lat proponuje się utworzenie ścisłego rezerwatu wodno-torfowiskowego „Jezioro Kańskie”.

Na terenie gminy Ostrowite nie powołano dotychczas formy ochrony przyrody jaką są użytki ekologiczne, jednak istnieją obszary, które powinny zostać objęte to formą ochrony:

- rynna łącząca Jez. Powidzkie i Jez. Budzisławskie,

- kompleks łąk, bagien i olsów w rynnie Jez. Kańskiego w okolicach Skrzynki,

- kompleks łąk i lasów łęgowych w rynnie terenowej między Naprusewem a Tomiszewem.

Obszary te do objęcia tą formą ochrony zostały zaproponowane w Programie Ochrony Środowiska wraz z projektem planu gospodarki odpadami gminy Ostrowite (2004r).

Łączność pomiędzy obszarami o wysokiej bioróżnorodności jest niezbędna dla wymiany genowej roślin i zwierząt, wpływa też na zwiększenie stabilności ekosystemów. Istnienie ciągłych obszarów naturalnego krajobrazu w formie korytarzy ekologicznych jest szczególnie ważne dla wędrownych gatunków zwierząt. Zadania te spełnia sieć obszarów chronionych EECONET (European ECOlogical NETwork), mająca na celu zintegrowanie obszarów podlegających ochronie i utworzenie spójnego systemu ochrony w poszczególnych krajach europejskich. Choć sieć ECONET - POLSKA nie posiada umocowania prawnego, jest pewną
wytyczną polityki przestrzennej. Zgodnie z definicją podaną przez Autorów
koncepcji "Krajowa sieć ekologiczna ECONET -POLSKA jest wielkoprzestrzennym systemem obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu”. Strukturę krajowej sieci tworzą obszary węzłowych, składające się z biocentrów i ich otulin 
oraz korytarze ekologiczne. Obszary wyróżniające się bogactwem ekosystemów wyodrębnione zostały jako obszary węzłowe, w granicach Wielkopolski jest 7 obszarów o najwyższej randze - międzynarodowej i krajowej. W obrębie jednego z nich  „12M – Powidzko – Goplański” znalazła się gmina Ostrowite.

W ramach procesu integracji z Unią Europejską, Polska została zobowiązana 
do wyznaczenia na swoim terytorium sieci NATURA 2000. NATURA 2000 to spójna Europejska Sieć Ekologiczna obejmująca obszary specjalnej ochrony (OSO) wyznaczone 
na podstawie dyrektywy 79⁄409⁄EWG o ochronie dziko żyjących ptaków, zwanej Dyrektywą Ptasią (na terenie gminy nie wyznaczono obszarów OSO na podstawie tej dyrektywy) oraz obejmująca specjalne obszary ochrony (SOO) wyznaczone na podstawie dyrektywy 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej flory i fauny, zwanej Dyrektywą Siedliskową. 
Na podstawie tej dyrektywy część Powidzkiego Parku Krajobrazowego położona w obrębie gminy Ostrowite została zakwalifikowana do ochrony jako SOO. Jest to Pojezierze Gnieźnieńskie -kod obszaru PLH300026, które charakteryzuje się bogactwem form polodowcowych. Na dnie charakterystycznych dla tego obszaru rynien wzdłuż jezior oraz 
w bezodpływowych zagłębieniach zachowały się fragmenty łęgów jesionowo-olszowych 
i olsów. W zarastającej misie Jeziora Kańskiego wykształciły się zbiorowiska roślinności torfowiska niskiego i przejściowego, a dla Jeziora Powidzkiego charakterystyczne są duże połacie podwodnych łąk ramienic. Szczegółowy opis form ochrony i koniecznych do podjęcia działań zawarty jest w planach zadań ochronnych dla obszaru Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 (Dz. Urz. Woj. 2014.2383 z dnia 11.04.2014r.).

    - Pomniki Przyrody

Na terenie gminy znajdują się 3 pomniki przyrody.

Tab. 3.3.2. Wykaz pomników przyrody

| Nr rejestru | Położenie obiektu | Opis obiektu poddanego pod ochronę | Stan zdrowotności, jakość, żywotność |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | Kosewo, park zabytkowy | Dąb szypułkowy (Quercus robur), obwód pierśnicy 540 cm, wysokość 20 m | Średni, dość żywotny |
| 54 | Kosewo, park zabytkowy | Dąb szypułkowy (Quercus robur), obwód pierśnicy 590 cm, wysokość 22 m | Średni, dość żywotny |
| 71 | Giewartów | Dąb szypułkowy (Quercus robur), obwód pierśnicy 690 cm, wysokość 16 m, średnica korony 20 m | Średni |

Źródło: Przyrodnicze obiekty chronione województwa konińskiego

    - Zieleń urządzona i zadrzewienie śródpolne

Z uwagi na niewielką lesistość, ważną rolę w systemie ekologicznym gminy spełniają zadrzewienia śródpolne i przydrożne oraz zieleń parkowa i cmentarna. Stanowią one nie tylko ochronę przed erozją, hałasem, zanieczyszczeniem atmosfery pyłami i gazami ale również pełnia funkcje rekreacyjno-turystyczne. Ponadto polepszają walory estetyczne krajobrazu.

Na terenie gminy znajduje się 7 parków dworskich:

- Giewartów,

- Kosewo,

- Naprusewo,

- Mieczownica,

- Jarotki (pozostałości parku dworskiego,

- Przecław (Park dworski krajobrazowy),

- Siernicze Wielkie (pozostałości parku krajobrazowego), (Program Opieki nad Zabytkami 
dla Gminy Ostrowite na lata 2009-2012, 2009r.).

Najciekawsze pod względem krajobrazowym, poznawczym i estetycznym są parki 
w Giewartowie, Kosewie i Naprusewie.

Zalesiania wzdłuż rynien, cieków, dróg stanowią także korytarz ekologiczny ułatwiający przemieszczanie się zwierząt i rozprzestrzenianie roślin.

    - Lasy

Według klasyfikacji geobotanicznej W. Szafera, lasy powiatu słupeckiego, a zatem 
i gminy Ostrowite zaliczane są do Działu Bałtyckiego, III Wielkopolsko – Pomorskiej Krainy Przyrodniczo – Leśnej. Lesistość gminy Ostrowite wynosi 9,1% (GUS 2012; 8,8 % na podstawie wyciągu z ewidencji gruntów) i jest ona znacznie niższa od średniej powiatowej i wojewódzkiej.

Większy kompleks lasów występuje w północno- zachodniej części gminy (wzdłuż rynny Jeziora Powidzkiego i Jeziora Kańskiego), gdzie dominującym typem siedliskowym lasu jest bór świeży, a gatunkiem drzewostanu dominującym jest sosna. Drugi kompleks znajduje się 
w południowozachodniej części gminy (rejon Mieczownicy), gdzie dominuje bór mieszany świeży a w położonych niżej partiach ols. Wśród drzewostanu dominuje sosna i olcha (Raport 
o Stanie Gminy Ostrowite, 2004r.).

Lasy w większości zarządzane są w ramach gospodarowania lasami państwowymi 
przez Nadleśnictwo Gniezno (leśnictwa: Smolniki i Powidz Dolina) – stanowią one 608,8 ha 
(64,13 %). Fragmentaryczne (na kilku ha) w okolicach miejscowości Grabina, Milejewo, Lucynowo, zarząd nad lasami państwowymi sprawuje Nadleśnictwo Konin (leśnictwo Kazimierz). Lasy prywatne stanowią 230 ha (24,23%) i lasy gminne 108,5 ha (11,43%).

    - Charakterystyka ogólna świata zwierząt

Świat zwierzęcy jest typowy dla równinnych obszarów kraju i Wielkopolski. Występują następujące gatunki zwierzyny grubej: sarny, jelenie, daniele, dziki. Zwierzyna drobna reprezentowana jest m.in. przez lisy, jenoty, zające, borsuki, wydry, kuny, piżmaki, bobry.

Ptaki stanowią głównie gatunki związane z otwartymi polami i niedużymi kompleksami leśnymi: bocian biały, skowronek, bażant, dzięcioły, sikory, pełzacze, kowalik, zięba, kos, szpak, sójka, wilga, sroka, kruk, myszołów zwyczajny. Część siedlisk związana z wodami zamieszkują gatunki obszarów wilgotnych. Występują tu noclegowiska przelotnych gęsi, rozmnaża się gęgawa, łabędzie, kaczki, chruściele. Ptaki siewkowate – mewy występują nielicznie. 
Z gatunków ujętych, w niekorzystnym stanie ochrony jest to kuropatwa, potrzeszcz, przepiórka. Z gatunków objętych ochroną strefową jest bocian czarny regularnie widywany w okolicach Jeziora Kańskiego i jeziora Kosewskiego.

Z gadów występuje jaszczurka zwinka, zaskroniec. Sporadycznie pojawiają się doniesienia 
o widywaniu żmii zygzakowatej.

Z płazów w wilgotnych miejscach najczęściej jest spotykana ropucha szara, ropucha zielona, żaba trawna, żaba moczarowa, traszka zwyczajna.

Owady związane są z gospodarka rolną i leśną. Z rzadszych gatunków widywane są: kałużnica, kwietnica okazała, czerwieńczyk, paź żeglarz, trzmiel ziemny i kamienny.

Gospodarkę łowiecką na terenie Gminy Ostrowite prowadzi:

- Koło Łowieckie nr 33 „Żbik” Mosina - obwód łowiecki nr 283 „Siernicze” 
(stary nr obwodu: 17_KON)

- Koło Łowieckie nr 20 „Dąbrowa” Poznań - obwód łowiecki nr 282 „Miłaczew” 
(stary nr obwodu: 16_KON),

- Koło Łowieckie nr 9 „Szarak” Słupca – obwód łowiecki nr 285 „Mieczownica”
 (stary nr obwodu: 30_KON),

- Koło Łowieckie nr 18 „Sokół” Kazimierz Biskupi – obwód łowiecki nr 264 „Dobrosołowo” (stary nr obwodu: 29_KON),

- Koło Łowieckie nr 31 „Cyranka” Słupca - obwód łowiecki nr 287 „Cienin Kościelny” (stary nr obwodu: 41_KON)

- Koło Łowieckie nr 90 „Łoś” Witkowo - obwód łowiecki nr 284 „Powidz” 
(stary nr obwodu: 18_KON).

    - Ochrona zwierząt bezdomnych

Gmina współfinansuje leżące poza jej terenem, a działające w ranach Związku Gmin Regionu Słupeckiego schronisko dla zwierząt, zlokalizowane na powierzchni 1,35 ha 
w miejscowości Katarzynowo gm. Strzałkowo.

  - Stan powietrza

Wśród zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego największy udział mają zanieczyszczenia liniowe (komunikacyjne) oraz pochodzące ze źródeł niskiej emisji, a w mniejszym stopniu przemysłowe.

Według badań WIOŚ prowadzonych w latach 2002- 2010r. (gmina wówczas znajdowała się w strefie Gnieźnieńsko - Wrzesińskiej) gminę zaliczono do klasy A, tj. takiej, w której poziom stężeń substancji zanieczyszczających nie przekracza dopuszczalnych wartości. Pomiary pyłu PM10, SO2, NO2, Pb, C6H6, CO, znalazły się w najwyższej klasie A. Jedynie poziom ozonu O3 znalazł się w klasie C, co jest związane z ruchem komunikacyjnych i charakterystyczne dla całej Wielkopolski.

Największe zagrożenie przekroczenia emisji dotyczy pyłu PM10, co związane jest 
głównie z niską emisją z gospodarstw domowych i z pracami rolniczymi.

Kolejnym znaczącym czynnikiem powstawania emisji jest komunikacja. Przez gminę przebiegają: drogi wojewódzkie, drogi powiatowe. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów.

W związku z wprowadzaniem nowego programu ochrony powietrza (2013r.) gmina została zaliczona do strefy wielkopolskiej. Przeprowadzone w nim analizy wykazują niewielkie przekroczenia opadu pyłu PM10 i benzo(a)pirenu nie wymagające szczególnych działań naprawczych. Jednak ze względu na wyrywkowość badań (brak ich kompleksowego charakteru dla całego terenu) oraz kumulowanie się oddziaływań wszystkie inwestycje w gminie musza być podejmowane i realizowane z zwróceniem uwagi na wymogi aktualnych Planów ochrony powietrza.

Zgodnie z danymi zawartymi w Programie znaczący wpływ na stan powietrza 
w gminie mają zanieczyszczenia napływowe - od strony północno – zachodniej ze strefy miejskiej Gniezna i Wrześni, a od wschodniej ze strefy przemysłowej i kopalni rejonu konińskiego.

Ponieważ stan powietrza w gminie głównie kształtowany jest przez napływy z terenów sąsiednich (Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, 2013) realizacja programu tylko nieznacznie wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w całej gminie.

Najbliższe badania jakości powietrza prowadzone przez WIOŚ są w m. Wola Koszucka (ok. 10km na południe od granic gminy). Z badań przeprowadzonych w roku 2012 wynika, że średnia dla roku wartość dwutlenku siarki wyniosła 3,6 μg/m³, a dwutlenku azotu – 13,4 μg/m³, a w roku 2013 wartość średnia roku dla dwutlenku siarki wyniosła 4,2 μg/m³, a dwutlenku azotu – 12,7 μg/m³

Ocenę pod kątem ochrony zdrowia prowadzono dla emisji NO2, SO2, CO, C6H6, pyłu PM10, Pyłu PM2,5, BaP, As, Cd, Ni, Pb, O3. Dotychczasowe oceny większości parametrów w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego nie wykazują przekroczeń i pozwalają zaklasyfikować obszar w klasie A.

W 2012 r. strefę zaliczono do klasy C – ze względu na wynik oceny ozonu, pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10. W przypadku pyłu PM10 podkreślić należy, że odnotowywano tylko przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla 24-godzin. Na żadnym stanowisku nie odnotowano przekroczeń stężenia średniego dla roku. Stwierdzono również przekroczenie wartości normatywnej ozonu (120 μg/m3) wyznaczonej jako poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na rok 2020.

W 2013r. strefę wielkopolską przyporządkowano do klasy C – dla pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10. W przypadku pyłu PM10 podkreślić należy, że generalnie odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla 24-godzin, jednak w roku 2013 stwierdzono przekroczenie stężenia średniego dla roku na stanowisku w Nowym Tomyślu

Ocenę pod kątem ochrony roślin prowadzono dla SO2, NO2 i O3. Oceny SO2, NO2 z 2012 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego nie wykazują przekroczeń co pozwala zaklasyfikować obszar w klasie A. Natomiast ze względu na wynik oceny ozonu zaliczono obszar do klasy C.

W 2013r. oceny SO2, NO2 i O3 pozwoliły zaklasyfikować strefę w klasie A. Zarówno w 2012 jak i 2013r stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej ozonu (6000 μg/m3×h) wyznaczonej jako poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na rok 2020.

  - Hałas

Na obszarze Gminy Ostrowite największe i główne zagrożenie hałasem występuje ze strony komunikacji, głównie wzdłuż największych szlaków drogowych. Zmienność hałasu wynika 
z natężenia ruchu oraz ustawionych barier ochronnych i ukształtowania terenu. Przyjmuje się, że przy natężeniu ruchu około 1 000 samochodów na dobę, strefa uciążliwości mieści się w granicach pasa drogowego. Za strefę uciążliwości należy rozumieć obszar ponadnormatywnych wartości oddziaływania hałasu z transportu.

Zagrożenie hałasem lotniczym związane jest z lokalizacją lotniska wojskowego w Powidzu (około 440 ha). Obszar oddziaływania obejmuje głównie gminę Powidz oraz gminy Witkowo, Strzałkowo, Słupca, Ostrowite. Gmina Ostrowite zagrożona jest w niewielkim stopniu 
w okolicach miejscowości Giewartów i Mieczownica. Według prac nad nowym obszarem oddziaływań obszar ten może ulec zmniejszeniu.

Hałas przemysłowy występuje lokalnie, nie mając istotnego znaczenia. Istniejące zakłady 
nie przekraczają ustawowych norm na granicach działek.

  - Promieniowanie elektromagnetyczne

Źródłem tego promieniowania są stacje radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej. Z punktu widzenia ochrony środowisk na terenie gminy  istotne znaczenie mają następujące obiekty:

- linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym równym 110 kV 
lub wyższym,

- obiekty radionadawcze, w tym stacje nadawcze radiowe i telewizyjne;

- urządzenia radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej, których  sieć  rozwinęła  się  znacznie  w  ciągu ostatnich lat;

- urządzenia radiolokacyjne.

Prowadzone w 2012r. i 2013r.badania w żadnym punkcie Wielkopolski nie wykazało przekroczenie poziomu dopuszczalnego wynoszącego 7 V/m.

  - Złoża surowców naturalnych

Gmina Ostrowite posiada udokumentowane złoża surowców mineralnych. W rejonie wsi Jarotki występuje złoże węgla brunatnego („Pątnów III”) pochodzącego z miocenu.  Złoże występuje w postaci jednego pokładu zalegającego w formie nieregularnej soczewki w niecce erozyjnej z rynnowymi odgałęzieniami. Miąższość pokładu wacha się od kilku do kilkunastu metrów w centralnej cześć niecki. Złoże przykrywa nadkład o grubości 30-70 m. Zasoby wynoszą 1587 tys. ton. Złoże nie jest eksploatowane.

W rejonie Skrzynki-Salomonowa występuje złoże torfu, którego zasoby bilansowe wynoszą 111,2 tys. m3, złoże również nie jest eksploatowane (Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrowite, 2005r., Program Ochrony Środowiska wraz z Projektem Planu Gospodarki Odpadami Gminy Ostrowite, 2004r).

Udokumentowane złoża piasku i żwiru są nieliczne.

  - Krajobraz

Krajobraz gminy ma charakter rolniczy, budują go zespoły pól uprawnych poprzedzielane pasami zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. Krajobraz charakteryzuje urozmaicona rzeźba, liczne zbiorniki wodne oraz formy pochodzenia polodowcowego. Większe kompleksy lasów występują w północno- zachodniej części gminy (wzdłuż rynny Jeziora Powidzkiego) 
oraz w południowozachodniej części gminy (rejon Mieczownicy).

Większa część gminy to krajobrazy nizin, glacjalne, równinne i faliste. 
W południowej części przeważają formy glacjalne, wzgórzowe.

  - Podsumowanie znaczenia walorów przyrodniczych istniejące na terenie gminy

Tab. 3.9.1. Podsumowanie znaczenia walorów przyrodniczych istniejące na terenie gminy

| Czynnik | Elementy wpływające na dobry stan czynnika | Elementy pogarszające stan czynnika |
| --- | --- | --- |
| Wody podziemne | dobre zasoby wód podziemnych, większa części gminy znajduje się na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych – 144 i 143 | niski procent skanalizowania regionu nieszczelne zbiorniki bezodpływowe (szamba) |
| Wody powierzchniowe | brak terenów narażonych na działanie wód powodziowych, niewielkie podtopienie występują jedynie w obniżeniach rynien jezior | pogarszający się stan czystości wód powierzchniowych brak zbiorników retencyjnych |
| Krajobraz | krajobraz rolniczy, mało zmieniany z biegiem lat brak elementów szczególnie się wyróżniających na tle krajobrazu | wycinanie drzew i roślinności śródpolnej i przydrożnej silna rozbudowa rekreacyjna przy jeziorach |
| Gleby | znaczny udział gleb średniej jakości i słabych występowanie śródpolnych pasów zadrzewień stan melioracji na dobrym poziomie | uprawa gatunków roślin o niewielkich wymaganiach glebowych (zboża) stosowanie monokultur w uprawach nieprawidłowe dawkowanie nawożenia roślin nielimitowane i poza kontrolne stosowanie odpadów, ścieków i nawozów organicznych |
| Powietrze | brak większych emitorów, zakładów wprowadzenie selektywnego odbioru odpadów komunalnych | duży udział emisji niskiej z domów jednorodzinnych spalanie odpadów przez mieszkańców |
| Hałas | brak większych zakładów emitujących hałas | nie rozwiązana sprawa emisji hałasu z lotniska w Powidzu nadmierne natężenie hałasu wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych |
| Pola elektromagnetyczne | brak większych emitorów w tym zakresie modernizacja sieci energetycznych na nowsze - ekranowane | rozbudowa systemu nadajników sieci komórkowej |
| Złoża bogactw naturalnych, kruszywa naturalne | udokumentowane złoża piasków, żwiru, torfu i węgla brunatnego eksploatowane w niewielkim stopniu | nielegalne wydobycie naruszenie walorów widokowych w rejonie eksploatacji złóż kruszywa naturalnego zachwianie stosunków wodnych degradacja gleb |
| Elementy przyrody ożywionej | objęcie większości terenu gminy formami ochrony przyrody ochrona najcenniejszej zieleni parkowej ochrona pomnikowa drzew i alei | silne antropogeniczne zmiany terenu – głównie rozwój rekreacji przy jeziorach brak ciągłości, połączenia istniejących obszarów usuwanie roślinności przydrożnej, brak nasadzeń nowej |

- ODPADY

  - System gospodarowania odpadami komunalnymi

Ze względu na wprowadzanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poświęcono temu zagadnieniu poniższy rozdział.

Na terenie Gminy Ostrowite powstaje rocznie blisko 1300 Mg odpadów komunalnych. 
Z czego w 2012r. zbieranych było 824,88 Mg (GUS)- tj 63%. Jest to wartość niższa niż w całym województwie szacowana na 77% odpadów wytwarzanych. Po wprowadzeni nowego systemu 
w lipcu 2013r. zbiórką odpadów komunalnych objęto 100% mieszkańców, z czego 70% deklaruje selekcjonowanie odpadów „w domu – u źródła”. Zbieranie selektywne odpadów komunalnych prowadzone jest do pojemników na papier, szkło, plastik i metale, biodegradowalne, zmieszane oraz przez organizowanie okresowych, ruchomych punktów odbioru innych grup powstających w gospodarstwach domowych. Zakładanym skutkiem, tak zorganizowanego system odbioru odpadów komunalnych i zróżnicowanie go cenowo, jest znaczny wzrost ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Poniższe szacunki przeprowadzono dla takich właśnie  założeń.

Ze względu na zamknięcie nie spełniającego norm gminnego składowiska odpadów komunalnych (w 2003r.) wszystkie odpady komunalne wywożone są poza granice gminy.

Dla potrzeb prognozowania roczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przyjęto za WPGO.

Głównym działaniem w tworzeniu ponadgminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest uczestnictwo gminy w budowie spalarni odpadów w Koninie. Uruchomienie instalacji planowane jest na rok 2016.

Źródło: za WPGO

Zgodnie z WPGO gmina Ostrowite została przypisana do regionu VIII (RIPOK -  Konin).

Tab. 4.1. Zadania podjęte w związku z organizowaniem ponadgminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

| Rodzaj zadania | Sposób realizacji |
| --- | --- |
| Przystąpienie gminy do spółki prawa handlowego Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w ramach organizacji ponadgminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | Podjęto |
| Przyjmowanie do wpis do rejestru działalności regulowanej danej gminy, podmiotów odbierających odpady komunalne | Podjęto |
| Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 6 miesięcy od dnia uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami | Podjęto |
| Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat | Podjęto |
| Uchwała dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Podjęto |
| Uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości | Podjęto |
| Uchwała dotycząca terminów i miejsca składania deklaracji (terminu złożenia pierwszej deklaracji) | Podjęto |
| Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług | Podjęto |
| Uchwała w sprawie górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych | Podjęto |
| Przeprowadzenie przetargu w celu wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów komunalnych, oraz zawarcie odpowiednich umów na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy | Podjęto |
| Ewidencja, sprawozdawczość ilości odbieranych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych z terenu gminy | Podjęto |
| Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne | Nie podjęto |
| Uchwała w sprawie podziału gminy na sektory | Nie podjęto |
| Uchwała w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi | Nie podjęto |
| Uchwała w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych | Podjęto |

  - Wytwarzanie odpadów

Na terenie gminy nie prowadzono badań ani analiz dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

Dla niniejszego opracowania przyjęto wartości szacunkowe, zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 (WPGO). Zgodnie z danymi WPGO w Wielkopolsce powstawało 315 kg/M/rok (dane przyjęte za GUS 2010). Dla obszarów wiejskich jest to 240 kg/M/rok. Osobno oszacowano i dodano ilość odpadów powstających 
z ruchu turystycznego. Założono, że zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO) wartości te będą rosnąć na średnim poziomie o 1,4% na rok. Podobne założenia zostały przyjęte w WPGO.

Tab. 4.2.1. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych

| Lata | 2010r. | 2011r. | 2012r. | 2013r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność | 5136 | 5128 | 5155 | 5189*** |
| kg/rok/M | 240** | 244* | 246** | 250** |
| Mg/rok | 1233 | 1251 | 1268 | 1297 |
| % zmieszanych | 82,00 | 81,18 | 80,37 | 79,56 |
| Mg/rok – zmieszanych | 1011 | 1016 | 1019 | 1028 |

Źródło: dane szacunkowe na podstawie GUS i WPGO

* - dane przyjęte proporcjonalnie według WPGO

** - dane szacunkowe na podstawie WPGO

*** - dane gminy

Ze względu na duży ruch turystyczny związany z licznie występującymi jeziorami, ilość powstających odpadów w miesiącach letnich należy zwiększyć średnio o około 60% (przewidywany ruch turystyczny około 3000 osób (w gminie jest 1475 działek rekreacyjnych)). Szczególnie wysoki wzrost będzie po ciepłych weekendach. W głównym zakresie będzie dotyczyć odpadów opakowaniowych, w dalszym zakresie odpadów biodegradowalnych (związanych z utrzymaniem działek rekreacyjnych). W związku z ruchem turystycznym ogólna ilość powstających w gminie odpadów komunalnych wzrośnie o około 200 Mg.

Tab. 4.2.2. Grupy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Ostrowite w latach 2010-2013

| Odpad | 2010r. | 2011r. | 2012r. | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| papier kg/M | 12,00 | 12,12 | 12,50 | 12,80 |
| papier Mg | 61,63 | 62,15 | 64,44 | 66,42 |
| szkło kg/M | 24,00 | 24,24 | 24,50 | 24,90 |
| szkło Mg | 123,26 | 124,30 | 126,30 | 129,21 |
| metal kg/M | 6,00 | 6,06 | 5,80 | 5,80 |
| metal Mg | 30,82 | 31,08 | 29,90 | 30,10 |
| tworzywa sztuczne kg/M | 25,00 | 25,25 | 25,70 | 26,20 |
| tworzywa sztuczne Mg | 128,40 | 129,48 | 132,48 | 135,95 |
| odpady wielomateriałowe kg/M | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,40 |
| odpady wielomateriałowe Mg | 51,36 | 51,79 | 52,59 | 53,97 |
| odpady kuchenne i ogrodowe kg/M | 78,00 | 78,78 | 79,40 | 79,80 |
| odpady kuchenne i ogrodowe Mg | 400,61 | 403,98 | 409,31 | 414,08 |
| odpady mineralne kg/M | 15,00 | 15,15 | 16,10 | 16,60 |
| odpady mineralne Mg | 77,04 | 77,69 | 83,00 | 86,14 |
| frakcja < 10 mm kg/M | 40,00 | 40,40 | 41,00 | 41,60 |
| frakcja < 10 mm Mg | 205,44 | 207,17 | 211,36 | 215,86 |
| tekstylia kg/M | 5,00 | 5,05 | 5,30 | 5,40 |
| tekstylia Mg | 25,68 | 25,90 | 27,32 | 28,02 |
| drewno kg/M | 2,00 | 2,02 | 1,60 | 1,60 |
| drewno Mg | 10,27 | 10,36 | 8,25 | 8,30 |
| niebezpieczne kg/M | 2,00 | 2,02 | 2,10 | 2,20 |
| niebezpieczne Mg | 10,27 | 10,36 | 10,83 | 11,42 |
| inne % | 12,00 | 12,12 | 12,30 | 12,50 |
| inne Mg | 61,63 | 62,15 | 63,41 | 64,86 |
| odpady wielkogabarytowe % | 3,00 | 3,03 | 3,20 | 3,30 |
| odpady wielkogabarytowe Mg | 15,41 | 15,54 | 16,50 | 17,12 |
| odpady z terenów zielonych % | 6,00 | 6,06 | 6,40 | 6,50 |
| odpady z terenów zielonych Mg | 30,82 | 31,08 | 32,99 | 33,73 |

Źródło: dane szacunkowe na podstawie WPGO

    - Odpady biodegradowalne

Ważną grupą odpadów komunalnych jest część ulegająca biodegradacji. Zgodnie z założeniami krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami frakcja ta do roku 2013 w 50%, a do roku 2020 w 65% (do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r) powinna być zagospodarowana w sposób inny niż składowanie.

Zgodnie z KPGO i WPGO w skład tej grupy będą wchodzić:

- papier w 100%

- odpady wielomateriałowe w 40%

- odpady kuchenne i ogrodowe w 100%

- frakcja < 10 mm  w 30%

- tekstylia 50%

- drewno 50%

- odpady z terenów zielonych w 100%

Tab. 4.2.1. Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych na terenie Gminy Ostrowite 
w 2013r. ([Mg]

| Odpad | Ilość łącznie [Mg] |
| --- | --- |
| papier kg/M | 66,42 |
| odpady wielomateriałowe | 21,59 |
| odpady kuchenne i ogrodowe | 414,08 |
| frakcja < 10 mm | 64,76 |
| tekstylia | 14,01 |
| drewno | 4,15 |
| odpady z terenów zielonych | 33,73 |
| RAZEM | 618,74 |

Źródło: dane szacunkowe na podstawie WPGO

  - Zbieranie

    - Ilość zbieranych odpadów

W związku z wejściem nowych przepisów w sprawie organizacji zbiórki odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r. 100% mieszkańców objętych jest zbiórką odpadów komunalnych. Z czego 83% deklaruje przystąpienie do zbiórki selektywnej, a 70% posiadanie przydomowych kompostowników.

Tab. 4.3.1. Ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych [%]

| 2010r. | 2011r. | 2012r. | 2013r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 85-100 % |

Źródło: dane ankietowe z Gminy

Po wprowadzeniu nowego systemu zbiórkę odpadów komunalnych w gminie prowadzi się głównie z wykorzystaniem pojemników 120-240 litrów do odpadów zmieszanych oraz worków do zbiórki selektywnej rozdysponowanych przy indywidualnych posesjach. Stosuje się cztery rodzaje worków na odpady papierowe, plastik i metale, szkło, odpady biodegradowalne. 
Przy miejscach zbiorowego zamieszkania dopuszcza się stosowanie większych pojemników. 
Od 1 lipca 2013 r., każde z gospodarstw zobowiązane było indywidualnie zaopatrzyć się 
w odpowiednie pojemniki na odpady zmieszane. Worki do zbiórki selektywnej są dostarczane bezpłatnie zgodnie z złożoną przez zarządzającego posesją deklaracją.

Selektywną zbiórkę odpadów z miejsc publicznych prowadzi się po przez organizację gniazd pojemników do zbierania selektywnego (na papier, szkło i tworzywa sztuczne). Punkty zbiorcze związane są z miejscami publicznymi takimi jak szkoła, przedszkole, ośrodek, urząd gminy itp.

Tab. 4.3.2. Ilość zebranych odpadów komunalnych zmieszanych [Mg]

| Waga \ Rok | 2009r. | 2010r. | 2011r. | 2012r. | 2013r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kg/rok/M | 24,48 | 25,58 | 75,05 | 69,85 | 114,67 |
| Mg/rok | 127,37 | 131,4 | 384,84 | 360,1 | 595,03 |

Źródło: dane ankietowe z Gminy

Tab. 4.3.3. Ilość zebranych odpadów komunalnych zebranych selektywnie [Mg]

| Rodzaj odpadu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkło | 12,75 | 32,44 | 14,6 | 29,715 | 58,122 | b.d. | b.d. |
| Tworzywa sztuczne | 1,98 | 29,68 | 2,65 | 7,813 | 63,406 | b.d. | b.d. |
| Papier | 0,00 | 16,10 | 0,00 | 1,59 | 0,14 | b.d. | b.d. |
| Metale złom | - | - | 0,46 | 0,024 | 14,636 | b.d. | b.d. |
| Wielkogabarytowe | - | - | 0,8 | 0,02 | - | b.d. | b.d. |
| Biodegradowalne | - | - | - | 39 | 147,11 | b.d. | b.d. |
| Elektryczne i elektroniczne | - | - | - | 3,009 | - | b.d. | b.d. |
| RAZEM | 14,73 | 78,22 | 18,51 | 81,171 | 283,414 | b.d. | b.d. |

Źródło: dane ankietowe z Gminy

Ilość zebranych odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie na terenie Gminy Ostrowite w analizowanych latach charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością. Sugeruje 
to niedopracowanie sytemu ewidencjonowania ilości zbieranych odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny. Powyższe dane mogą służyć tylko informacją poglądową i dają jakieś podstawy do oszacowania, których odpadów w kolejnych latach przybędzie najwięcej. Sugeruje to znaczny wzrost odpadów biodegradowalnych, które zaraz 
po ujęciu w statystykach osiągają znaczne ilości w stosunku do innych odpadów. Kolejno powinny być szkło i tworzywa sztuczne, które już mają znaczny udział. Dość specyficzną grupą będą odpady wielkogabarytowe, które zwłaszcza po wprowadzeniu zbierania mogą pojawić się w znacznych ilościach (do czasu „wyczyszczenia piwnic i strychów”) potem ich ilość powinna spaść i ustabilizować się na stałym poziomie. Podobna sytuacja będzie dotyczyć sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w niewielki stopniu ujętego w obecnych statystykach). Mniej  może być papieru – tradycyjnie często traktowanego jako opał i metalu najczęściej odstawianego we własnym zakresie do punktu skupów.

    - Organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK

Na dzień opracowania dokumentu na terenie Gminy nie wyznaczono stałego punktu PSZOK.

Odbiór odpadów elektryczni i elektronicznych odbywa się przez punkty ruchome 
w terminach i miejscach wyznaczonych w komunikacie Wójta Gminy Ostrowite. 
W uzasadnionych przypadkach po zgłoszeniu telefonicznym, istnieje możliwość odbioru odpadów bezpośrednio z posesji.

System ruchomych punktów odbierania komunalnych odpadów problemowych z terenu gminy podlega ciągłym procesom rozwojowym.

Raz na rok będzie prowadzona analiza tej formy funkcjonowania PSZOK oraz ilości zbieranych odpadów. Na tej podstawie będą podjęte decyzje o dalszej jego działalności 
oraz rozważona zostanie zasadność lokalizacji stałego punktu PSZOK na terenie gminy.

    - Odpady niebezpieczne

Ilość odpadów niebezpiecznych w ogólnej ilości odpadów komunalnych określa się 
na poziomie 1%. Pozwala to przypuszczać, że rocznie powstaje ich około 10-20 Mg.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych, wyłączanych ze strumienia odpadów komunalnych, 
na terenie gminy dotyczy: baterii małogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Baterie są zbierane w szkołach w ramach konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupcy, a zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest przez punkty ruchome lub do specjalnych pojemników ustawionych w wybranych punktach, gdzie każdy, nieodpłatnie może pozostawić takie przedmioty.

Zbiórka innych grup odpadów niebezpiecznych prowadzona jest w ramach działających aptek wystawiających pojemniki na przeterminowane leki, punktów sprzedaży środków chemicznych - zobowiązanych do odbioru po nich opakowań, punktów sprzedaży akumulatorów – zobowiązanych odbierać zużyte akumulatory i punktów sprzedaży sprzętu elektronicznego 
i elektrycznego – zobowiązanych odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

  - Odzysk

Na terenie gminy nie ma punktów przeładowczych czy sortowniczych odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 27.08.2012r. instalacje zastępcze przejmują zadania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych gdy ta uległa awarii lub z innych przyczyn nie może przyjmować odpadów.

Odpady komunalne zbierane na terenie gminy wywożone są poza jej granice. Stąd odzysk tych odpadów odbywa się poza terenem gminy. Jedyny wyjątek stanowi odzysk ich frakcji biodegradowalnej. Następuje to w wyniku prowadzonego przez mieszkańców na własnych działkach i w gospodarstwach rolnych kompostowania oraz poprzez skarmianie zwierząt domowych – proces R3. Niewielka część jest też wykorzystana jako paliwo i spalana 
we własnych kotłowniach – proces R1. Szacuje się, że w ten sposób może być zagospodarowanych do 70% odpadów biodegradowalnych na terenach wiejskich i 15% na terenach miejskich. Ze względu na charakter obszaru może to dotyczyć około 45%, a nawet 100% tego typu odpadów. Dla gminy Ostrowite ze względu na jej wiejski charakter przyjęto 
na poziomie 70%.

Tab. 4.4. Ilość odpadów biodegradowalnych zagospodarowanych przez mieszkańców na terenie Gminy Ostrowite w 2013r. [Mg]

| Rodzaj odpadu | Zagospodarowanych przez mieszkańców |
| --- | --- |
| papier | 46,49 |
| odpady wielomateriałowe | 15,11 |
| odpady kuchenne i ogrodowe | 289,86 |
| frakcja < 10 mm | 45,33 |
| tekstylia | 9,81 |
| drewno | 2,91 |
| odpady z terenów zielonych | 23,61 |
| RAZEM | 433,12 |

  - Unieszkodliwianie

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych pochodzących z gminy odbywa się przez składowanie – proces D5. Od 2003r. proces ten prowadzony jest poza terenem gminy. W 2013r. były to składowiska w Koninie i Kleczewie.

    - Gminne składowiska odpadów

Gmina Ostrowite jako jeden z pierwszych w kraju uregulowała na swoim terenie sprawę funkcjonowania gminnych składowisk odpadów komunalnych nie spełniających minimalnych wymagań. Prowadzone na potrzeby gminy składowisko w miejscowości Skrzynka, 
po przeprowadzonym w 2002r. przeglądzie ekologicznym decyzją starosty zamknięto w 2003r. W 2008r. prowadzone na nim były końcowe prace rekultywacyjne – uzupełnianie. W 2012r. rekultywację uznano za zakończoną. Składowisko podlega kontroli WIOŚ Poznań, Delegatura 
w Koninie. Przeprowadzone kontrole nie wykazały przekroczeń obowiązujących norm. Ponieważ jest to niewielkie składowisko, kontrole nie wykazały mierzalnego poziomu emisji gazów składowiskowych z studniach odgazowujących. Nie stwierdzono także obecności wody 
w otaczających składowisko piezometrach.

Na terenie gminy nie planuje się budowy składowiska odpadów komunalnych. 
Jest to nieuzasadnione ekonomicznie z powodu liczby mieszkańców dużo poniżej 100 tys. i możliwości dostarczania odpadów do znajdujących się w pobliżu dużych składowisk, na terenie byłych kopalni odkrywkowych w okolicach Konina i Kleczewa. Jednocześnie gmina, w związku 
z organizacją ponadgminnego systemu zbierania odpadów komunalnych, przystąpiła 
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Koninie (RIPOK VIII - Konin).

    - Główne problemy w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Charakter gminy przekłada się na duże rozproszenie wytwórców odpadów komunalnych. Wywołuje to szereg problemów w gospodarowaniu nimi, m.in.:

- Brak rzetelnej informacji o ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych i sposobach gospodarowania nimi.

- Brak kontroli mieszkańców objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych (system oparty na deklaracjach).

- System selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest na etapie rozwijania 
i doprecyzowania.

- Zanieczyszczenie odpadów zbieranych selektywnie innymi grupami odpadów.

- Odpady problemowe (niebezpieczne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, budowlane, itp.) w niewielkim stopniu wyłączane są ze strumienia odpadów komunalnych.

- Trudny dostęp do informacji o sposobach postępowania z grupami odpadów wyłączonych ze strumienia odpadów komunalnych (niebezpieczne, biodegradowalne, wielkogabarytowe, opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, budowlane, inne).

- Słaba świadomość społeczna o kosztach przy nieprawidłowym postępowaniu z odpadami (brak selekcji, spalanie w instalacjach CO).

- Nie wszyscy mieszkańcy przystąpili do selektywnego zbierania odpadów.

- Niewielki procent odpadów komunalnych poddawany odzyskowi.

- Większość odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie.

- Nie do końca rozwiązana problematyka tzw. dzikich wysypisk odpadów.

  - Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

    - Odpady komunalne

Prognozując zmiany dotyczące ilości i składu odpadów komunalnych należy mieć na uwadze, że znaczący wpływ będą miały czynniki ekonomiczno-organizacyjne i technologiczne. Poniżej wymieniono listę najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę odczytując szacunki dla ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w następnych latach:

- Zwiększać się będzie ilość mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów.

- Nie będą następowały istotne zmiana składu morfologicznego odpadów.

- Wzrost wskaźnika wytwarzania odpadów jest zgodny z KPGO.

- Rozwijać się będzie system zbierania selektywnego odpadów i zwiększy się poziom wyłączania odpadów problemowych w tym odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

- Wzrastać będzie koszt unieszkodliwiania odpadów przez składowanie, co związane będzie m.in. ze wzrostem opłat środowiskowych oraz zamykaniem składowisk nie spełniających warunków środowiskowych. Będzie miało to wpływ na zwiększenie opłacalności odzysku, co z kolei spowoduje presję na zwiększenie stopnia odzysku odpadów.

- Zwiększać się będzie ilość odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, 
w tym również w celach energetycznych (spalanie drewna, papieru oraz produkcja biogazu).

- Poziomy zbierania selektywnego odpadów są zgodne z KPGO.

- Nastąpi wzrost selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- Pojawiać się będą coraz tańsze technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Gospodarowanie odpadami organizowane będzie na szczeblu ponadgminnym, co wiązać się będzie z budową, rozbudową, modernizacją zakładów zagospodarowania odpadów o znaczeniu regionalnym.

- W wyniku działań edukacyjnych wzrastać będzie świadomość ekologiczna mieszkańców, 
co pozwoli na wprowadzanie bardziej rozwiniętych systemów gospodarki odpadami.

Prognozując zmiany odpadów komunalnych, przyjęto założenia ilościowe za  GUS 
oraz krajowym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami:

- Wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów wynosić będzie 1,4% rocznie, zgodnie z KPGO;

- Prognozę zaludnienia przyjęto za GUS i będzie wzrastać 0,12%*.

- Jednostkowe wskaźniki wytwarzania poszczególnych frakcji odpadów w Mg/Ma/rok przyjęto za WPGO **.

- Nastąpi wzrost selektywnego zbierania odpadów komunalnych do 31% w 2023r. zgodnie z KPGO.

* - przyjęte na podstawie średniej dla lat 2013 – 2023 z obszarów wiejskich na podstawie: Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 – 2035, GUS 2011-07-11,

** - przyjęte wartości dla obszarów obszarów wiejskich.

Tab. 4.6.1.1. Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ostrowite

| Czynnik kg/M/rok | 2013 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytwarzane | 250 | 253 | 265 | 280 | 291 |
| papier | 12,8 | 13 | 14,1 | 15 | 15,7 |
| szkło | 24,9 | 25,2 | 26,4 | 27,6 | 28,5 |
| metal | 5,8 | 5,9 | 6 | 6 | 6 |
| tworzywa sztuczne | 26,2 | 26,7 | 28,1 | 30,3 | 31,9 |
| odpady wielomateriałowe | 10,4 | 10,6 | 11,2 | 12 | 12,7 |
| odpady kuchenne i ogrodowe | 79,8 | 80,6 | 82,9 | 85,9 | 88,3 |
| Pozostałe: | 79,9 | 81,2 | 86,3 | 92,3 | 96,7 |
| odpady mineralne | 16,6 | 17,2 | 19,2 | 21,7 | 23,6 |
| odpady mineralne frakcja < 10 mm | 41,6 | 42,1 | 43,8 | 45,9 | 47,2 |
| tekstylia | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| drewno | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
| niebezpieczne | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 |
| inne | 12,5 | 12,6 | 13,4 | 14,2 | 14,9 |
| odpady wielkogabarytowe | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
| odpady z terenów zielonych | 6,5 | 6,6 | 7 | 7,3 | 7,6 |

Źródło: za WPGO średnia dla obszarów wiejskich

Tab. 4.6.1.2. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ostrowite

| Czynnik Mg/rok | 2013 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wytwarzane | 1297,25 | 1314,39 | 1381,70 | 1465,17 | 1528,22 |
| papier | 66,42 | 67,54 | 73,52 | 78,49 | 82,45 |
| szkło | 129,21 | 130,92 | 137,65 | 144,42 | 149,67 |
| metal | 30,10 | 30,65 | 31,28 | 31,40 | 31,51 |
| tworzywa sztuczne | 135,95 | 138,71 | 146,51 | 158,55 | 167,53 |
| odpady wielomateriałowe | 53,97 | 55,07 | 58,40 | 62,79 | 66,70 |
| odpady kuchenne i ogrodowe | 414,08 | 418,74 | 432,24 | 449,49 | 463,72 |
| Pozostałe: | 414,60 | 421,85 | 449,96 | 482,98 | 507,83 |
| odpady mineralne | 86,14 | 89,36 | 100,11 | 113,55 | 123,94 |
| odpady mineralne frakcja <10mm | 215,86 | 218,72 | 228,37 | 240,18 | 247,88 |
| tekstylia | 28,02 | 28,05 | 29,20 | 30,35 | 31,51 |
| drewno | 8,30 | 8,83 | 9,39 | 9,94 | 10,50 |
| niebezpieczne | 11,42 | 11,43 | 13,03 | 14,65 | 15,75 |
| inne | 64,86 | 65,46 | 69,87 | 74,30 | 78,25 |
| odpady wielkogabarytowe | 17,12 | 17,14 | 17,73 | 18,84 | 19,43 |
| odpady z terenów zielonych | 33,73 | 34,29 | 36,50 | 38,20 | 39,91 |

Źródło: za WPGO, średnia dla obszarów małych miast i wiejskich z uwzględnieniem przyrostu ludności według GUS

Ze względu na dynamicznie rozwijający się ruch turystyczny związany z licznie występującymi jeziorami, ilość powstających odpadów w miesiącach letnich wzrośnie w 2023 r. średnio o około 100% (przewidywany ruch turystyczny około 6000 osób. Szczególnie wysoki wzrost będzie po ciepłych weekendach. W głównym zakresie będzie dotyczyć odpadów opakowaniowych, w dalszym zakresie odpadów biodegradowalnych (związanych z utrzymaniem działek rekreacyjnych). W związku z ruchem turystycznym ogólna ilość powstających w gminie odpadów komunalnych  w 2023r. wzrośnie o około 400 Mg.

Tab. 4.6.1.3. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych biodegradowalnych na terenie Gminy Ostrowite

| Czynnik Mg/rok | 2013 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytwarzanie odpadów ulęgających biodegradacji | 618,74 | 626,65 | 653,41 | 683,50 | 708,13 |
| udział papieru | 66,42 | 67,54 | 73,52 | 78,49 | 82,45 |
| udział odpadów wielomateriałowe | 21,59 | 22,03 | 23,36 | 25,12 | 26,68 |
| udział odpadów kuchenne i ogrodowe | 414,08 | 418,74 | 432,24 | 449,49 | 463,72 |
| udział odpadów mineralne frakcja < 10 mm | 64,76 | 65,62 | 68,51 | 72,05 | 74,36 |
| udział tekstyliów | 14,01 | 14,03 | 14,60 | 15,17 | 15,75 |
| udział drewna | 4,15 | 4,42 | 4,69 | 4,97 | 5,25 |
| udział odpadów z terenów zielonych | 33,73 | 34,29 | 36,50 | 38,20 | 39,91 |

Źródło: za WPGO, średnia dla obszarów małych miast i wiejskich z uwzględnieniem przyrostu ludności według GUS

Obserwowany od kilku lat szybki rozwój gospodarki mieszkaniowej w naszym kraju 
ma znaczący wpływ na liczbę oddawanych nowych budynków do użytkowania, na terenie gminy kształtuje się na poziomie około 10-20 budynków rocznie. Większa ich część 
to budynki mieszkalne. Budynki niemieszkalne natomiast przeważają pod względem oddawanej powierzchni.

Dalszy rozwój budownictwa będzie miał istotny wpływ na wzrost punktów wytwarzania odpadów komunalnych i organizacji ich odbioru.

Wprowadzenie nowego systemu odbioru odpadów komunalnych i objęcie nim wszystkich mieszkańców gminy, niewątpliwie wpłynie na zwiększeni ich ilości. Ze względu na nadal organizacyjny etap wprowadzania nowego sytemu dalsze zmiany w prawie i jego interpretacji  należy się liczyć z możliwością zmian założeń liczbowych o trudnych do przewidzenia kierunkach.

    - Inne grupy odpadów mogących powstawać w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych

Pozostałe grupy odpadów są zagospodarowane w gminie na podstawie obowiązujących przepisów przez podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia, działające samodzielnie 
lub na podstawie posiadanych umów z gminą. Gmina nie zajmuje się i nie posiada możliwości prawnych kontrolowania odpadów powstających w sektorze gospodarczym w związku 
z czym pominięto je w tym opracowaniu. Sposoby gospodarowania tego typu odpadami zostały ujęte w planach wojewódzkich i krajowych.

Gospodarowanie odpadami problemowymi z gospodarstw domowych (elektryczne 
i elektroniczne, niebezpieczne, wielkogabarytowe, budowlane, itp.) odbywa się poprzez PSZOK. Funkcjonowanie tych punktów jest nadal na etapie rozwojowym i dokładniej opisane 
w rozdziale 4.3.2.

Gmina od 2008r. uczestniczy w powiatowym programie usuwania wyrobów zawierających azbest. Szczegółowy opis gospodarowania tego typu wyrobami został opisany w „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego”, przyjęty uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego Nr XIX/146/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.

Tab. 4.6.2. Odpady zutylizowane w ramach realizacji „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego” na terenie Gminy Ostrowite

| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa [Mg] | 19,55 | 29,6 | 67,835 | 76,467 | 73,87 | 54,92 |

  - Ocena gospodarki odpadami komunalnymi i problemowymi

Tab. 4.7. Ocena gospodarki odpadami komunalnymi i problemowymi

| Czynnik | Elementy wpływające na dobry stan czynnika | Elementy pogarszające stan czynnika |
| --- | --- | --- |
| Ilość | Objęcie 100% posesji zbiórką odpadów komunalnych | Brak dokładnych danych o ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i ich frakcji |
| Selektywna zbiórka | Zróżnicowanie kosztów odbioru odpadów z posesji prowadzących selektywne i nieselektywne gromadzenie | Nie wszyscy właściciele posesji zdecydowali się na selektywne gromadzenia odpadów, część odpadów selektywnie zbieranych jest zanieczyszczona innymi frakcjami |
| Odpady biodegradowalne | Duża ilość odpadów zagospodarowana na miejscu np. w przydomowych kompostownikach | Wysokie koszty zbiórki i transportu |
| Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK | Informowanie mieszkańców o mobilnych punktach zbiórki poprzez komunikaty Wójta | W trakcie rozwoju, brak konkretnych informacji o sposobie postępowania z niektórymi odpadami np. budowlane, przeterminowane leki, itp. |
| Składowanie | Wprowadzenie nowego systemu odbioru odpadów komunalnych promującego selektywną zbiórkę | Większość odpadów unieszkodliwiana przez składowanie. Brak inwentaryzacji tzw. dzikich wysypisk odpadów |
| Edukacja | Dostęp do informacji umieszczonej na stronach internetowych Gminy o obecnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, wyznaczenie odpowiedzialnego pracownika za rozwój systemu | Nadal brak świadomości części mieszkańców o szkodliwości palenia czy innego nieprawidłowego zagospodarowywania niektórych grup odpadów |

- OCENA ZAGROŻEŃ TENDENCJI PRZEOBRAŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

  - Wody podziemne

W okresie wieloletnim regulacja gospodarki odpadami, jak gospodarki wodno-ściekowej wpłynie na zmniejszenie niekontrolowanego wymywania różnych związków do wód gruntowych i ziemi, a stąd na ich migrowanie do wód podziemnych.

Realizacja planu nie wpłynie na pogorszenie stanu wód podziemnych.

  - Wody powierzchniowe

Realizacja programu przyczyni się do poprawy stanu wód, głównie dzięki usprawnianiu działania systemu kanalizacji obejmującej całą gminę, a pośredni także przez wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W ciekach przepływających przez teren gminy, z racji ich niewielkich zlewni mają miejsce stosunkowo niskie przepływy wód, które nie powodują większego zagrożenia powodziowego. Mogące się zdarzyć w dolinach tych cieków, powodzie (podtopienia) będą miały niewielkie rozmiary.

Znaczący udział będzie miał także dbałość o zadrzewienia wzdłuż cieków i zbiorników wodnych. Będą one stanowiły swego rodzaju bariery minimalizujące oddziaływanie zanieczyszczeń spływających z wodami gruntowymi.

Osobnym problemem jest odpowiednia regulacja planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zabudowy rekreacyjnej.

Realizacja programu wpłynie na poprawę stan wód powierzchniowych.

  - Gleby

Stan gleb na terenie gminy jest bardzo zbliżony do reszty powiatu. Na obszarze powiatu występują ogólnie gleby słabe, podatne na degradację, a z uwagi na małe nachylenie terenu, ich część okresowo jest również nadmiernie zawodniona, a miejscami nawet zabagniona.

Przeważają gleby pseudobielicowe i brunatne wyługowane, przy małym udziale czarnych ziem.

W okresie wiosennych roztopów i jesienią, część łąk, a nawet gruntów ornych znajdujących się w obniżeniach bywa podtapiana lub okresowo zalana wodami rowów i rzek.

Czynnikiem wpływającym na degradację gleb jest także intensywne użytkowanie rolnicze. Na terenie gminy w strukturze użytkowania dominują przede wszystkim użytki rolne. Grunty orne w miejscach o niewielkiej ilość pasów zadrzewień śródpolnych podatne są na szybkie przesuszanie i wywiewanie części pylistej, która zwiera najbardziej wartościowe składniki gleby dla użytkowania rolnego. Przy dłuższych posuchach i silnych wiatrach unoszony pył zasypuje miejscowo całe rowy przydrożne.

Gleby na terenie gminy cechują się nieco nadmiernym zakwaszeniem. Szacuje się, że gleby bardzo kwaśne stanowią około 5-10 % a kwaśne 25 %.

W gminie nie ma obszarów zagrożonych zanieczyszczeniem azotem pochodzącym z źródeł rolniczych.

Realizacja programu nie wpłynie na stan gleb w gminie.

  - Powietrze atmosferyczne

Wśród zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego największy udział mają zanieczyszczenia liniowe (komunikacyjne) oraz pochodzące ze źródeł niskiej emisji, a w mniejszym stopniu przemysłowe.

Zgodnie z danymi zawartymi w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (2013) znaczący wpływ na stan powietrza w gminie mają zanieczyszczenia napływowe -
od strony północno – zachodniej ze strefy miejskiej Gniezna i Wrześni, a od wschodniej 
ze strefy przemysłowej i kopalni rejonu konińskiego.

Realizacja programu nie wpłynie na pogorszenie stanu powietrza.

  - Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami na terenie gminy prowadzona musi być w powiązaniu z innymi podmiotami (powiatami i gminami). Dotychczasowe składowisko zlokalizowane w m. Skrzynka  zostało zamknięte w 2003r. i zrekultywowane w 2012r. Najbliższe składowisko przyjmują odpady  znajdują się w Koninie, Kleczewie.

System selektywnego odbierania odpadów komunalnych był w Gminie wprowadzany 
od kilku lat, obecnie funkcjonujący jest bardzo podobny do poprzedniego. Odpady komunalne 
są odbierane w formie zmieszanej oraz selektywnie w workach. W miejscach publicznych wystawione są gniazda kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów. Odpady problemowe 
(np. elektryczne, wielkogabarytowe, niebezpieczne) odbierane są przez ruchome punkty. Odpady tak jak poprzednio trafiają na zewnętrzne składowiska w Koninie i Kleczewie. Instalacja 
w Koninie posiada własną sortownię odpadów pozwalającą zintensyfikować ilość odzyskiwanych odpadów. Obecnie w ramach RIPOK VIII trwa budowa spalarni odpadów komunalnych przy składowisku w Koninie.

W związku z funkcjonowaniem już od wielu lat podobnie działającego systemu, 
nie przewiduje się znaczącego oddziaływania wynikającego z realizacji programu na gospodarkę odpadami. Ponieważ odbiór odpadów komunalnych wprowadzono powszechnie oraz zróżnicowano ceny odbioru od podmiotów sortujących odpady i niesortujących, należy się spodziewać zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenia udziału frakcji zbieranych selektywnie oraz zmniejszenia ilości odpadów komunalnych składowanych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Nie przewiduje się zwiększonego oddziaływania na środowisko w związku z wprowadzeniem nowego systemu odbioru odpadów komunalnych.

  - Środowisko akustyczne

Na obszarze Gminy Ostrowite największe zagrożenie hałasem występuje ze strony komunikacji, głównie wzdłuż największych szlaków drogowych. Zagrożenie hałasem lotniczym związane jest ze zlokalizowanym niedaleko lotniskiem wojskowym w Powidzu. Obecnie 
na terenie lotniska trwają intensywne prace modernizacyjne oraz opracowywane są nowe plany strefy ograniczonego użytkowania.

Hałas przemysłowy występuje lokalnie, nie mając istotnego znaczenia. Istniejące zakłady nie przekraczają ustawowych norm.

W związku z realizacją programu nie zakłada się zwiększonego oddziaływania na środowisko akustyczne.

  - Promieniowanie elektromagnetyczne

Ciągły wzrost postępu technicznego, rosnący zakres zastosowań energii elektrycznej, wprowadzenie nowych urządzeń do eksploatacji powoduje, iż w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba urządzeń emitujących elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące – powodując tym samym wzrost „zanieczyszczeń elektromagnetycznych”. Głównie dotyczy 
to stacji bazowych telefonii komórkowej i linii energetycznych. Lokalizacja anten na znacznych wysokościach (30 - 40 m n.p.t.) oraz kierunkowa charakterystyka ich promieniowania powodują, że w miejscach dostępnych dla ludności pole elektromagnetyczne emitowane przez anteny nadawcze stacji bazowych jest wielokrotnie niższe niż dopuszczalne. Stacje bazowe nie  stanowią, więc zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Negatywną konsekwencją lokalizacji anten na dużych wysokościach, jest konieczność wznoszenia wysokich konstrukcji wsporczych, najczęściej w postaci wież kratowych, które są widocznym akcentem w krajobrazie. W gminie znajdują się tereny o szczególnych walorach krajobrazowych, istotne jest więc lokalizowanie tych obiektów poza miejscami objętymi szczególną ochroną.

Pola elektromagnetyczne wokół linii o napięciu niższym niż 110 kV traktowane są jako nieistotne z punktu widzenia wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Natomiast pola elektromagnetyczne o wartościach ponad dopuszczalne mogą występować wokół linii elektroenergetycznych wysokich napięć oraz w otoczeniu stacji elektroenergetycznych.

W związku z realizacją programu nie zakłada się zwiększonego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na środowisko.

  - Przyroda ożywiona

Jak opisano wcześniej (rozdział 3.3.), w Gminie występują licznie cenne przyrodniczo obszary.

Gmina Ostrowite została objęta Powidzko — Bieniszewski Obszarem Chronionego Krajobrazu, Powidzkim Parkiem Krajobrazowym i obszarem NATURA 2000- Pojezierze Gnieźnieńskie. Równie cennym choć nie posiadającym umocowań prawnych jest sieć EKONET. Gminę obejmuje obszar „12M – Powidzko – Goplański”.

W Gminie nastąpił niewielki wzrost terenów leśnych (z 9,0% w 2008 do 9,1% w 2012r.). Związane jest to z zalesieniami prywatnych gruntów. Gospodarkę leśną w lasach państwowych prowadzi się w ramach planów urządzania lasu opracowanych przez Nadleśnictwo Gniezno, a w lasach prywatnych na podstawie uproszczonych planów urządzania lasu opracowanych przez Starostwo Powiatowe w Słupcy.

Na terenie gminy zarejestrowane są 3 pomniki przyrody. Brak jest szczegółowych danych o stanie pomników i koniecznych do wykonania przy nich pracach.

Rys. 5.8.  Formy ochrony przyrody 
w Gminie Ostrowite, oraz najbliższej okolicy zgodnie z projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego

- Gmina Ostrowite.

2. Nadwarciański Park Krajobrazowy

3. Powidzko – Bieniszewski Obszar Krajobrazu  Chronionego (zielony)

4. Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu (zielony)

7. Powidzki Park Krajobrazowy

Obszary NATURA 2000:

PLB 300002 Doliny Środkowej Warty (różowy)

PLH 300009 Ostoja Nadwarciańska (niebieski)

PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie (niebieski)

W związku z realizacją planu nie zakłada się zwiększonego oddziaływania na przyrodę ożywioną w gminie.

    - Szata roślinna

Gmina nie posiada zintegrowanego planu ochrony cennych fragmentów roślinności 
(np. parkowej, pomników przyrody). Wszystkie prace wykonuje się w ramach dostępnych środków i zaistniałych potrzeb. Najczęściej dotyczą one prac pielęgnacyjnych (przycięcia gałęzi), prac porządkowych, stosowania oprysków lub szczepień przeciw szkodnikom 
(np. brudnicy nieparki, szrotówka kasztanowcowiaczka).

W Gminie (tak jak i na terenie całego województwa) obserwuje się nasilenie cięć (usuwania) wysokiej roślinności przydrożnej (drzew i krzewów). Prace takie najczęściej prowadzi się przy okazji wykonywania inwestycji sieciowych, modernizacji czy remontów istniejących dróg. W gminie brak procedur wykonywania nasadzeń zastępczych po usunięciu drzew. W wielu przypadkach przebudowa dróg dotyczy poszerzenia pasa jezdni. Po jego wykonaniu nie ma już możliwości wykonania w obrębie działki drogowej nasadzeń roślinności wysokiej. Możliwość i sposób wykonania nasadzeń zastępczych rozwiązywana jest na bieżąco.

W związku z realizacją planu wystąpi możliwość usuwania wysokiej roślinności przydrożnej 
i wzdłuż dróg i cieków wodnych. Zajście takie będzie dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości alternatywnych oraz po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń z rozważeniem możliwości wykonania nasadzeń zastępczych.

    - Świat zwierzęcy

Największym zagrożeniem dla egzystencji zwierzyny grubej są ciągi komunikacyjne 
i nasilenie zagospodarowania rekreacyjnego cennych ekosystemów.

Innym zagadnieniem jest intensyfikacja produkcji rolnej, zanieczyszczenie wód powierzchniowych oraz zmienność i niedobory stanu wód.

Na terenie Gminy realizowany jest przez koła łowieckie program redukcji lisów w celu ochrony zwierzyny drobnej. Uczestniczą w niej wszystkie koła łowieckie wspomagane 
przy zakupie drobnej zwierzyny wzbogacającej łowisko (bażantów, kuropatw) przez Starostwo Powiatowe w Słupcy. Rozważana jest możliwość wykorzystania nieużytków, pasów przydrożnych, przy ciekach do budowy remiz z roślinnością zapewniającą schronienie i bazę pokarmowa dla drobnej zwierzyny.

W Gminie jak i całym województwie obserwuje się narastanie szkód powodowanych przez bobry. Zwierzęta te po okresie zagrożenia, silnie odbudowały swoją populację w naszym kraju, wychodząc z duży kompleksów wód na małe cieki i zbiorniki. W gminie występują między innymi na wszystkich jeziorach.

W związku z realizacją programu nie zakłada się zwiększonego oddziaływania na świat zwierząt w gminie.

  - Zasoby naturalne

Gmina jest obszarem mało zasobnym w surowce mineralne. Brak na obszarze gminy złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej. W rejonie wsi Jarotki występuje złoże węgla brunatnego („Pątnów III”), a w rejonie Skrzynki-Salomonowa występuje złoże torfu. Złoża 
nie są eksploatowane.

Obecnie pewne znaczenie gospodarcze mają jedynie udokumentowane złoża kruszywa naturalnego w postaci piasków i żwiru oraz torf.

Występujące na obszarze gminy kruszywo zaspokaja bieżące potrzeby miejscowego budownictwa - ślady dorywczej, dzikiej eksploatacji są rzadkie.

W związku z realizacją programu nie zakłada się zwiększonego oddziaływania na zasoby naturalne w gminie.

  - Krajobraz

W Gminie, szczególnie wzdłuż jezior, jest wiele obszarów cennych pod względem  krajobrazowym i przyrodniczym. Największe zagrożenie dla nich stanowi szybko rozwijająca się zabudowa rekreacyjna. Obejmuje ona coraz większe obszary wzdłuż brzegów jezior, 
a w ostatnich latach także tereny leśne oddalone od brzegów jeziora.

5.11. Problematyka budowy odnawialnych źródeł energii

Jedną z ekspansywniej rozwijających się gałęzi w branży energii odnawialnych jest energetyka wiatrowa. W gminie Ostrowite ze względu na znaczne obszary cenne pod względem  krajobrazowym i przyrodniczym lokowanie tego typu inwestycji powinno być znacznie ograniczone i za każdym razem szczegółowo przeanalizowane. Dlatego lokalizacja tego typu obiektów w gminie będzie bardzo utrudniona. W funkcjonujących planach zagospodarowania przestrzennego nie wyznaczono obszarów pod takie inwestycje, jednak (po odliczeniu terenów 
w pobliżu jezior) środkowo – południowa części gminy może być rozważana pod tego typu inwestycje. W przypadku podejmowania decyzji o nowych lokalizacjach pod elektrownie wiatrowe należy ich oddziaływanie rozpatrywać kompleksowo z uwzględnieniem 
już istniejących lub przyjętych do realizacji obiektów oraz istniejących form ochrony przyrody, zagospodarowania terenu.

Obecne tendencje światowe dążą do budowy dużych farm i dużych wiatraków. Związane jest to z dużymi kosztami planów budowlanych, przyłączeniem do sieci oraz lepszą efektywnością wykorzystania wiatru. Czym większa farma tym opłaty stałe związane 
z pozwoleniami, podatkami i podłączeniem do sieci, budową są mniej znaczące.

Specjaliści od sieci energetycznych zwracają uwagę, na potrzebę rozbudowy, razem 
z rosnącym udziałem wiatru w wytwarzaniu prądu, wysokonapięciowych instalacji przesyłowych. Niemcy, w przypadku kilku bezwietrznych dni zaczynają działać jak gąbka ściągając prąd z całej Europy. Natomiast w przypadku bardzo dobrej wietrzności przesyłają duże ilości energii do odległych odbiorców. Powoduje to, że instalacje przesyłowe zaczynają działać na granicy swych możliwości, co może doprowadzić do przeciążeń i załamania się całej infrastruktury. Grozi to przerwami w dostawie prądu dla wielu milionów ludzi. Podobne problemy mogą wkrótce dotyczyć całej Polski. Obecne systemy przesyłowe wysokonapięciowe w większości regionów Polski nie mogą przyjąć więcej jak kilkaset MW mocy. Dalej pozostaje tylko rozbudowa lub poważna modernizacja systemu. Tam gdzie nie ma odpowiednich linii przesyłowych w umowie na podłączenie do sieci jest punkt zobowiązujący inwestora do budowy własnej linii lub znacznego udział w kosztach modernizacji istniejących. Czasami może 
to przekraczać koszty budowy nawet dużej farmy wiatraków. Wymaga to także wyznaczenia terenów pod lokalizacje takiej linii.

Aby elektrownia wiatrowa dobrze pracowała wiatr nie może być ani za słaby ani za silny. 
Przy zbyt słabym śmigła nie chcą się kręcić, przy zbyt silnym może nastąpić przeciążenie 
i należy ją wyłączyć (na ogół zajmuje się tym automatyka). Za minimalne warunki, dla których opłaca się uruchomienie elektrowni wiatrowej przyjmuje się przepływ powietrza z prędkością 4m/s, optymalnie 8-15m/s. Średnie warunki dla Polski przyjmuje się na 4,5-5m/s. 
Dla większości elektrowni wiatrowych jest to wystarczające, aby opłacało się ich budowa. Najkorzystniejsze rejony w naszym kraju to wybrzeże od Koszalina, aż po Hel 5-6m/s, wyspa Uznam 5m/s, Suwalszczyzna 4-5m/s, środkowa część Wielkopolski i Mazowsza 4-5m/s. Oczywiście istnieje także wiele mikrorejonów (zwłaszcza w rejonach nadmorskich i górskich) 
o bardzo korzystnych warunkach (nawet 10m/s).

Największym mankamentem elektrowni wiatrowych jest kapryśność warunków wietrznych. 
Na przykład Niemcy w 2003r. z powodu kilku bezwietrznych dni zmuszone były do zakupu wielu MW energii między innymi z polskich elektrowni. Za to w 2013r. z powodu wyjątkowo korzystnych warunków i nadprodukcją energii rozdawały ją okolicznym odbiorcom za darmo. Nieprzewidywalność warunków wietrznych coraz częściej gromadzi nad tą formą energii odnawialnej ciemne chmury. Wszystko właśnie, dlatego że wiatr nie zawsze wieje tam gdzie i kiedy jest potrzebny, a wydajnego sposobu magazynowania energii brak. Jednym z pomysłów jest elektroliza wody na wodór i tlen. Proces drogi, ale w przypadku elektrowni wiatrowych daje możliwość magazynowania energii w okresach korzystnych warunków wietrznych. W warunkach niekorzystnych wodór można spalać na zwykłych turbinach jako paliwo. Próbne instalacje opracowane przez Norsk Hydro powstały np. w Norwegii na wyspie Utsira. Pomysł wydaje się atrakcyjny zwłaszcza dla terenów słabo zaludnionych. Wykorzystanie ogniw paliwowych na razie jest bardzo drogie.

Przyjmuje się że średnia ilość produkowanej przez elektrownie wiatrowe energii rocznie wynosi około 20-30% zainstalowanej mocy. Jest to wartość całkowicie opłacalna do jej uruchomienia. Kłopotliwy może okazać się hałas, który przy dużych wiatrakach niekiedy przekracza 100 dB. Jest to wartość mogąca doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Końcówki 
22 metrowego wiatraka przy 1 obrocie na sekundę osiągają 250 km/h. Jednak natężenie dźwięku szybko maleje z odległością za to pozostaje dokuczliwa monotonność powtarzającego się szumu. Szacunkowo 0,5-1MW turbina ma zakres oddziaływania hałasu dla 45 dB ok. 100m, a dla 40 dB ok. 300m, 2-3 MW turbina daje hałas 45 dB w odległości 300m i 40 dB w odległości 600m. Grupa blisko siebie położonych dużych elektrowni może tę granicę przesunąć do 1 km. Rozwiązaniem jest stosowanie nowoczesnych urządzeń nisko szumowych, niestety także często dużo droższych, które powyższe oddziaływania potrafią znacznie zredukować.

Kontrowersyjny jest także wpływ elektrowni wiatrowych na ptactwo i nietoperze. Podczas gdy wiele organizacji ekologicznych uznaje je za „młynki do mielenia ptaków”, budowniczowie mówią, że prawdopodobieństwo zderzenia ptaka z śmigłami jest trzykrotnie mniejsze 
niż wpadnięcie na linie energetyczne. Ponieważ stawia się je w pobliżu odbiorców gwarantują one mniejszą liczbę przewodów w powietrzu. Jednak niefortunnie ustawione wiatraki mogą spowodować znaczne spustoszenie. Na Norweskiej wyspie Smola wiatraki w ciągu 10 miesięcy zabiły 9 orłów bielików. Równie duże spustoszenie może powstać wśród nietoperzy. 
W Mountaineer Wind Energy Center in Tucker County (USA) 44 turbiny w przeciągu 6 tygodni zabiły 1364 nietoperze. Inne doniesienia pokazują, iż w tym samym czasie farmy w USA potrafią zabić od 1700-3000 nietoperzy. Na dłuższą skalę może to być prawdziwy problem. Jednym z rozwiązań jakie się testuje są słabe radary, które mają płoszyć nietoperze emisją fal elektromagnetycznych.

Duża śmiertelność ptaków będzie powodować znaczne negatywne nastawienie społeczne, 
co może doprowadzić do zamknięcia przedsięwzięcia. Przykładem może być duża farma (około 100km2) wiatraków w Altamont Pass w USA, Kalifornia, o łącznej mocy ponad 540 MW. 
W 2004r. właściciel przegrał proces sądowy, w którym oskarżono go o zabijanie ponad 1700-4700 ptaków rocznie. Z czego około jednej trzeciej do połowy – 880-1300, stanowiły objęte ochroną ptaki drapieżne. Orzeczeniem sądu farma została zmuszona do okresowego wyłączania wiatraków. Dużo bardziej kontrowersyjnie przebiegają plany budowy dużych farm o łącznej mocy około 1000 MW na wyspie Lewis w Wielkiej Brytanii (znanej z licznych mokradeł 
z dogodnymi warunkami lęgowymi dla ptaków błotnych i dwóch rzadkich gatunków orłów). Doszło tu do otwartego konfliktu pomiędzy samorządowcami, a organizacjami ekologicznymi 
i los budowy jest na razie nieznany. W styczniu 2008r., plany budowy tymczasowo wstrzymano. 
W Polsce podobna sytuacja zaistniała podczas prób budowy wiatraków w strefie ochronnej doliny Noteci. Dlatego stawiając elektrownie wiatrowe należy uważać, aby nie znajdowały się one w pobliżu miejsc szczególnie ważnych dla rozrodu ptaków lub na trasach ich przelotów. Można także próbować zastosować na łopatach różnego rodzaju sygnalizatory ostrzegające 
np. mrugające lampki czy jaskrawe kolory łopat (niestety brak informacji na temat ich skuteczności).

Ogólnie śmiertelność ptaków na wirnikach jest stosunkowo niska. Według badań z 2004 roku w USA średnioroczna liczba kolizji szacowana była na 2,3 zdarzeń rocznie na turbinę 
(3,1 na MW), a rozciągała się od 0,63 na rolnych obszarach Oregonu do 10 w zalesionych wzgórzach Tenneessi. Dla porównania w Hiszpanii na ilość kolizji oszacowano na 0,13 
na turbinę na rok. Natomiast dla nietoperzy średnioroczna ilość zderzeń została oszacowana 
na 3,4 na turbinę (4,6 na MW) rozciągając się od 0,1 do 47,5 kolizji na turbinę na rok. 
Dla porównania ogólna śmiertelność ptaków powodowana prze ludzkie instalacje, budowle, linie przesyłowe, samochody, szacuje się na 100 mln do 1 mld rocznie, co daje 1 zdarzenie 
z wirnikiem na 5-10 tys. innych. Ale to tylko szacunki. Także badania przeprowadzone w Dani (2003r.) na morskiej farmie zawierającej 72 wiatraki wykazały, że wśród ptaków przelatujących w pobliżu mniej niż 1% było na tyle blisko aby narazić się na ryzyko kolizji. Podobne wyniki uzyskano z badań w Dani w 2007r. i w Yukon w Kanadzie. Oznacza to, że ptaki wyczuwają okolice wiatraków jako niebezpieczne i starają się je ominąć w bezpiecznej odległości. 
Co ciekawe większe turbiny powodują mniejszą śmiertelność wśród ptaków. Może być 
to związane z stawianiem ich w większej odległości od siebie oraz wolniejszym obracaniem się wirnika.

Niepodważalne natomiast zostaje, że większość około 99% przypadków śmiertelności ptaków i nietoperzy, w wyniku działania człowieka, powstaje na skutek niszczenia 
ich naturalnego środowiska. Pod tym względem elektrownie wiatrowe są dużo mniej szkodliwe 
niż działające na konwencjonalne paliwa. Zwłaszcza, że przy elektrowniach konwencjonalnych należy doliczyć jeszcze oddziaływanie kopalni i środków oraz dróg transportu do przewożenia surowców energetyczne i odpadów z ich wydobycia i spalania.

Na razie produkcja energii z wiatru zwiększa się o 20% rocznie, a w wielu krajach dużo szybciej (zwłaszcza w Unii Europejskiej, a ostatnia także w USA, Chinach). Prowadzi 
to do doskonalenia technologii (większej wydajności) i stopniowej redukcji kosztów inwestycji. Każde podwojenie ilości zainstalowanych turbin powoduje spadek kosztów 1 kW w granicach 
9-17%. W okresie od 1980 - 1995 koszty turbin w przeliczeniu na 1kW mocy zmalały o około 50%, a turbina to około 80% kosztów całej instalacji. Każda generacja turbin obniża koszty 
o około 3-5%. Co najważniejsze według Duńskich studiów z 1997r. (dla turbin poniżej 1 MW) 
w ciągu 20 lat działania turbina produkuje 63-78 razy więcej energii niż zużyto do jej produkcji. Przelicznik dla dużych turbin (kilku MW-owych, które przeważają w obecnych czasach) jest jeszcze bardziej korzystny.

Innym problemem może być lokalizacja biogazowni. Jeszcze kilka lat temu plany 
ich budowy na terenie gminy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Obecnie ze względu 
na rosnące ograniczenia w wykorzystaniu upraw rolnych do ich działania, zainteresowanie tego typu inwestycjami maleje. Ich budowa ma sens dla dużych ferm hodowlanych lub zakładów przetwórstwa spożywczego oraz w celu zagospodarowania biodegradowalnych odpadów komunalnych. Biogazownie oprócz produkcji energii znakomicie nadają się do przetwarzania odpadów, produktów organicznych na cenne nawozy organiczne. Pozwalają one lepiej wykorzystać (i z mniejszymi skutkami środowiskowymi), nieprzetworzone naturalne nawozy organiczne (jak np. gnojowica, obornik) czy odpady biodegradowalne.

Na obecnym etapie nie planuje się lokalizacji tego typu inwestycji w gminie. Największe problemy z lokalizacją jest ze strony lokalnych społeczności, obawiających się uciążliwości odorowych z tego typu obiektów, które nie są w naszym kraju regulowane prawnie. Prawidłowo działająca biogazownia przyczynia się do likwidacji nieprzyjemnych zapachów z naturalnych nawozów organicznych i gnijących odpadów biodegradowalnych.

Elektrownie słoneczne są rzadziej rozpatrywane jako potencjalne obiekty inwestycji 
w energię odnawialną w naszym kraju. Związane jest to z drogą technologią wymagającą wielu lat pracy zanim zwrócą się koszty inwestycji. Natomiast do dnia opracowania tego dokumentu nie wypracowano korzystnych systemu finansowania takich inwestycji. Pewne nadzieje daje tworzono ustawa o energiach odnawialnych, jednak jej wpływ na takie przedsięwzięcia ciągle nie jest jasny. Natomiast efektem jej tworzenia jest pojawianie się inwestorów poszukujących terenów nadających się do budowy takich obiektów, także na terenie gminy. Jest to najmniej dyskusyjne źródło energii odnawialnej. Jego oddziaływanie jest ograniczone do zajęcia powierzchni pod inwestycję, czasami mogą być to znaczne obszary - kilku – kilkudziesięciu hektarów.

Dużym zainteresowanie cieszą się przydomowe instalacje solarne do podgrzewania wody. Jest to źródło, które szybko się sprawdza w praktyce oraz posiada korzystne formy dofinansowania. Stosowanie go przyczynia się do obniżenia emisji pyłów i gazów do powietrza. Szybką popularność zdobywają także podgrzewacze solarne. Działają w całości na wodę, dlatego nie mogą być używane w okresach występowania ujemnych temperatur. W okresach późnej wiosny, lata i wczesnej jesieni funkcjonują równie wydajnie jak instalacje solarne, za to ich koszt jest kilka razy tańszy.

Spalanie biomasy – na ternie gminy nie planuje się nowych inwestycji tego typu. Obecne wykorzystywana jest sporadycznie w przydomowych kotłowniach i kominkach.

Chociaż są to instalacje uznawana za źródła energii odnawialnej w większej skali przyczyniają się do znacznego zwiększenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Ze względu na niską wartość opałową przyczyniają się także do zwiększenie emisji związanych z transportem. Dlatego
korzyści z tej formy energii można upatrywać gdy źródło paliwa znajduje się na lokalnym rynku, a do spalania wykorzystywane są specjalistyczne instalacje.

Geotermia jest najrzadziej rozpatrywanym źródłem energii. Główną przyczyną jest wysoki koszt budowy instalacji oraz brak zainteresowania dużych odbiorców tego typu źródłem energii. Zgodnie z Atlasem Zasobów Geotermalnych na Niżu Polski teren gminy należy 
do średnio korzystnych obszarów i bardzo dobrych przy odwiertach poniżej głębokości 3000 m. W najbliższej okolicy jednak brak otworów wiertniczych o odpowiedniej głębokości mogących potwierdzić te dane. Samo źródło cechuje się dużą zmiennością lokalną pod względem temperatur, zasobności i mineralizacji. Wszystkie te czynniki wpływają na opłacalność i koszt samej instalacji. Ze względu na koszt samego odwiertu przewidywane jest tylko dla dużych instalacji.

Większym zainteresowaniem cieszy się płytka geotermia z instalacjami poboru ciepła 
z gruntu od około 1,5 do 100 m pod ziemią. Należy pamiętać, że są to instalacje na prąd. 
Ich zaletą jest dobry przelicznik dający 4-6 krotnie większą wydajność cieplną niż przy ogrzewaniu samym prądem i o tyle są tańsze w użytkowaniu. Stosowanie tego źródła energii przyczynia się do obniżenia emisji pyłów i gazów do powietrza.

5.12. Synteza danych o stanie przeobrażeń środowiska przyrodniczego

Tab.5.12. Synteza danych o stanie przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Przyczyny i sposoby rozwiązania problemów środowiskowych na terenie gminy

| Czynnik | Elementy wpływające na dobry stan czynnika | Elementy pogarszające stan czynnika |
| --- | --- | --- |
| Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego | brak duży emitorów z dużych zakładów przechodzenie na paliwa ekologiczne modernizacja kotłowni, stosownie nowoczesnych pieców stosowanie kolektorów słonecznych aleje drzew wzdłuż szlaków komunikacyjnych | duży napływ emisji z terenów sąsiednich duży udział emisji niskiej z kotłowni przydomowych nasilony ruch komunikacyjny brak sieci gazowniczej |
| Hałas | brak większych zakładów emitujących hałas | nasilony ruch na szlakach komunikacyjnych drogowych sąsiedztwo lotniska wojskowego w Powidzu zły stan dróg |
| Promieniowanie elektromagnetyczne | lokalizacja nowych obiektów z zachowaniem stref ochronnych | obecność źródeł promieniowania (wieże telefonii komórkowej, nadajniki, sieci i stacje energetyczne) |
| Zanieczyszczenie wód powierzchniowych | rozbudowa kanalizacji gminnej modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków budowa oczyszczalni przydomowych likwidacja dzikich wysypisk | niewystarczająca kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych (szamb) niewystarczająca kontrola regularności opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego |
| Zanieczyszczenie wód podziemnych | rozbudowa kanalizacji gminnej modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków budowa oczyszczalni przydomowych regulacja gospodarki odpadami | niewystarczająca kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych (szamb) niewystarczająca kontrola regularności opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego |
| Degradacja gleby | konieczność stosowania dobrej praktyki rolniczej uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi | niewłaściwe użytkowanie rolnicze i gospodarcze zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego wypalanie traw |
| Degradacja szaty roślinnej | ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych właściwa pielęgnacja szaty roślinnej stosowanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia zalesianie nieużytków stosowanie nasadzeń parkowych, przydrożnych, wzdłuż cieków wodnych | zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego wypalanie traw degradacja gleb brak nasadzeń zastępczych przy wycince drzew przydrożnych, wzdłuż cieków wodnych |
| Ubożenie świata zwierzęcego | prawidłowa gospodarka łowiecka promocja stosowania budek lęgowych dokarmianie zwierząt i szczepienia ochronne | chemizacja i mechanizacja rolnictwa rozbudowa szlaków komunikacyjnych kłusownictwo wycinanie przydrożnych drzew i krzewów |
| Walory krajobrazowe | tworzenie planów zagospodarowania terenu, wydawanie decyzji środowiskowych i decyzji o warunkach zabudowy | brak planów zagospodarowania przestrzennego terenu likwidacja alej przydrożnych i wzdłuż cieków wodnych |
| Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej OZE | zmniejszanie emisji gazów i pyłów do powietrza rozwój nowych technologii zmniejszenie oddziaływania transportu rozwój nowych rynków pracy | niekorzystne oddziaływanie na krajobraz niekorzystne oddziaływanie na cenne obszary dla ptaków i nietoperzy |

- STRATEGIA I HARMONOGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

W rozdziale zawarto podstawowe cele, priorytety i zadania do osiągnięcia i realizacji na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2023.

  - Cel: Polepszenie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Proponowany zakres działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- Wzmocnienie kontroli podmiotu/ów prowadzących działalność w zakresie prawidłowości odbierania, zbierania, transportu odpadów komunalnych, posiadanych uprawnień, spełniania wymogów.

- Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku  odpadów:

- w gminie - promowanie stosowania kompostowników przydomowych, informowanie i zwalczanie nieprawidłowości przy spalaniu odpadów,

- ponadregionalne - wspieranie technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego 
ich przekształcania oraz odzyskiwanie energii elektrycznej i/lub cieplnej 
w procesie pozyskiwania biogazu z kwater składowania odpadów, organizacja linii kompostownia odpadów organicznych (działania w ramach RIPOK),

- współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem 
w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne.

- Zachęcanie inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami.

- Wspomaganie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:

- odpady z pielęgnacji terenów zielonych,

- odpady ulegające biodegradacji: kuchenne i ogrodowe, papier i tektura,

- odpady opakowaniowe ze szkła,

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady niebezpieczne,

- odpady wielkogabarytowe,

- przeterminowane lekarstwa,

- zużyte opony,

- odpady budowlane remontowe.

Na przykład przez organizowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w postaci punktów stałych jak i/lub ruchomych, zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Wyraźnego zróżnicowana kosztów odbioru odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie.

- Oparcie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie na regionalnych i zastępczych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych działających w poszczególnych regionach. Gmina Ostrowite została przypisana do regionu VIII – RIPOK Konin. Odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowni odpadów komunalnych przeznaczone 
do składowania oraz odpady zielone muszą być zbierane i przetwarzane w ramach regionu, w którym zostały wytworzone.

- Wspieranie tworzenia w regionalnej instalacji (RIPOK) o przepustowość oraz wyposażeniu gwarantującym realizację zakładanych dla województwa wielkopolskiego celów w zakresie gospodarowania odpadami.

Instalacja (RIPOK) powinna zapewniać co najmniej następujący zakres usług:

- mechaniczno – biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni,

- składowanie odpadów pozostałych po procesach ich przetwarzania,

- kompostowanie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz kuchennych 
i ogrodowych,

- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

- zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

- zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie),

- zakład przetwarzania odpadów budowlanych (opcjonalnie).

- Wspieranie technologii spełniających kryteria BAT.

- Wspieranie budowy i rozbudowy składowisk odpadów jedynie tych, dla których 
już wydano stosowne decyzje (stan na 31 grudnia 2011r.) i pretendują do roli instalacji regionalnych.

- Monitorowanie zadań i celów wynikających z PGO oraz wspieranie działań związanych 
z badaniem charakterystyki odpadów.

- Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska:

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w gminie w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- w 2013r. nie więcej niż 50%,

- w 2020r. nie więcej niż 35%.

Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

- poziom  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 
co najmniej 70% wagowo.

Inne grupy odpadów mogących powstawać w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych:

Zużyte baterie i akumulatory

- udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii i akumulatorów ze źródeł rozproszonych,

- współpraca z organizacjami odzysku.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

- wspieranie uszczelniania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- wspieranie organizacji infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- popieranie, organizacja, wspieranie wprowadzania systemów zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- współpraca z organizacjami odzysku.

Odpady zawierające azbest

- informowanie społeczeństwa o zagrożeniach zdrowia ludzi przy samodzielnym usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- współpraca gminnych referatów/komórek/stanowisk  realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska z  nadzorem budowlanym w zakresie inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- zapewnienie wspomagania finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 
przez fundusze gminne,

- monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie wśród indywidualnych posiadaczy,

- modernizacja i/lub budowa składowisk (kwater) na odpady azbestowe oraz stosowanie innych, dozwolonych metod zagospodarowania odpadów zawierających azbest – 
w ramach miejscowego RIPOK,

- wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej

- wspieranie organizacji  infrastruktury technicznej selektywnego zbierania i odzysku tych odpadów,

- kontrola właścicieli nieruchomości pod względem właściwego postępowania z tego rodzaju odpadami.

Komunalne osady ściekowe

- uwzględnienie zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w trakcie eksploatacji instalacji oraz prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków,

- wspieranie wykorzystania właściwości energetycznych osadów ściekowych 
(np. produkcja biogazu),

- uwzględnienie możliwości wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych 
wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji.

Odpady niebezpieczne

- wspieranie działań edukacyjnych i informacyjnych o sposobach pozbywania się odpadów niebezpiecznych np. leków, opakowań po środkach chemicznych,

- współpraca z podmiotami wprowadzającymi tego typu produkty na rynek.

  - Cel: Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest jednym z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju. Uwzględniając to założenie określony został cel ekologiczny: Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych

W celu osiągnięcia ww. celu określono kierunki działań ekologicznych:

- racjonalizacja użytkowania wody;

- zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji;

- zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Osiągnięcie określonego celu za pomocą wyznaczonych kierunków działań powinno być realizowana przez konkretne zadania ekologiczne.

Racjonalizacja zużycia wody

Racjonalizacją użytkowania wody powinny być objęte wszystkie działy gospodarki korzystające z jej zasobów. Konieczne jest w najbliższej przyszłości ograniczenie zużycia wody przede wszystkim w przemyśle, rolnictwie i na cele konsumpcyjne oraz ograniczenie strat związanych z jej rozprowadzaniem.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działań to:

- Wspieranie normatywów zużycia wody w wodochłonnych dziedzinach produkcji 
w oparciu o zasadę stosowania najlepszych dostępnych technik – BAT, (przedsiębiorstwa na terenie gminy);

- Ustalenie normatywnych wskaźników zużycia wody w gospodarce komunalnej stymulujących jej oszczędzanie;

- Ograniczenie wykorzystywania wód podziemnych do celów przemysłowych (poza przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji rolnej);

- Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności w formie obowiązku rejestracji zużycia wody na cele komunalne w różnych okresach rocznych i dobowych;

- Opracowanie i realizacja przez zakłady planów racjonalnego gospodarowania wodą.

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji

Działanie to jest jednym z najważniejszych w polityce ekologicznej państwa gdyż prowadzi do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń „u źródła”. Krajowy limit zakłada zmniejszenie wykorzystania surowców ze źródeł pierwotnych.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Wprowadzenie ograniczeń dotyczących możliwości składowania odpadów 
z przemysłu ze wskazaniem właściwej metody ponownego wykorzystania bądź unieszkodliwiania;

- Wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych 
(ulgi podatkowe, możliwość współfinansowania, itp.).

Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

W polityce energetycznej państwa przewiduje się zmniejszenie zużycia energii o 20% 
w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r. Zakłada się ponadto w roku 2020 osiągnięcie poziomu 15 % udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej (obecnie udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii pierwotnej w Polsce wynosi 10 %). Poziom ten ma być osiągnięty poprzez odpowiednie wykorzystanie zasobów biomasy, energii wody i wiatru, słońca, wód geotermalnych oraz biogazu z odpadów.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Opracowanie i wdrożenie przez gminę (zgodnie z Prawem Energetycznym) planów zaopatrzenia w energię. Dokument ten powinien określać rozwiązania w tym przedmiocie na obszarze gminy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

- Wspieranie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle i energetyce oraz podniesienie ich sprawności;

- Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w systemach przesyłowych, przede wszystkim poprzez uszczelnienie rurociągów oraz ich właściwą eksploatację;

- Poprawa parametrów energetycznych budynków użyteczności publicznej - termorenowacja (dobór otworów drzwiowych i okiennych o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, właściwa izolacja termiczna ścian - ocieplenie budynków, lokalizacja nowych obiektów zgodnie z naturalną (cieplejszą) kierunkową orientacją stron świata);

- Stosowanie indywidualnych liczników ciepła;

- Rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy;

- Zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii;

- Promowanie wykorzystania biopaliw II generacji (nie stanowiących konkurencji 
dla produkcji żywności);

- Promowanie stosowania biomasy z jednoczesną ochroną lasów przed nadmierną 
ich eksploatacją w celu jej pozyskania.

  - Cel: Ochrona wód

Gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych oraz korzystanie z wód reguluje ustawa Prawo Wodne. Zakłada ona gospodarowanie wodami uwzględniające zasadę wspólnych interesów 
i powinna być realizowana przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód 
i przedstawicieli lokalnych społeczności.

Uwzględniając założenia ochrony zasobów wodnych określono cel ekologiczny: Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej, racjonalizacja zużycia wody oraz ochrona przed powodzią.

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- zarządzanie zasobami wodnymi;

- ochrona wód;

- ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna.

Zarządzanie zasobami wodnymi

Zarządzanie zasobami wodnymi jest jednym z podstawowych zagadnień mających wpływ na rozwój regionu i jakość życia na jego obszarze.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Opracowanie koncepcji gospodarki wodno – ściekowej dla gminy, stanowiącej podstawę do dalszych przedsięwzięć w tym zakresie;

- Wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi, obejmującego wody podziemne i powierzchniowe na terenie gminy.

Ochrona wody pitnej

Jednym z celów polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości. Ważne z tego względu jest utrzymywanie jakości wód podziemnych

i powierzchniowych, co najmniej na poziomie wymaganym przepisami.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej;

- Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne  
i lokalne);

- Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia właściwej jakości wody;

- Ustanowienie stref ochrony wokół ujęć;

- Wprowadzenie ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wokół ujęć wód podziemnych i powierzchniowych;

- Przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej propagującej optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników (np. gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej na cele agrarne – do podlewania zieleni);

- Wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych oraz przez wprowadzenie zamkniętego obiegu wody w przemyśle;

- Sukcesywna modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i pilna realizacja nowych odcinków sieci 
na terenie gminy;

- Optymalizacja wykorzystania (dociążenie) oraz modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków w kierunku spełnienia wymagań obowiązującego prawa 
oraz dyrektyw UE;

- Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna 
do realizacji ze względów technicznych (ukształtowanie terenu), wsparcie finansowe dla rolników realizujących oczyszczalnie przyzagrodowe;

- Zewidencjonowanie oczyszczalni przydomowych oraz zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania;

- Wnikliwa kontrola punktów zrzutu ścieków przemysłowych;

- Sukcesywne wdrażanie programów ochrony wód powierzchniowych w układzie zlewniowym rzek;

- Stopniowe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych (pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów) 
i punktowych (składowiska obornika) pochodzących z działalności rolniczej;

- Prowadzenie przyjaznej środowisku gospodarki na stawach rybnych;

- Preferowanie użytkowania łąkowego oraz kształtowanie pasów roślinności wzdłuż cieków wodnych.

Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna

W ochronie przeciwpowodziowej bardzo ważne jest wprowadzenie kompleksowego systemu ochrony przed powodzią oraz systemu zbiorników retencji wodnej. Działania powinny zmierzać do zapobiegania przez prawidłowe utrzymanie ochrony przeciwpowodziowej.

W ramach wyznaczonego kierunku działania należy realizować następujące zadania ekologiczne:

- Przeprowadzenie działań formalno-prawnych w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego terenów zagrożonych zalewaniem;

- Ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów działań ochrony przed powodzią i podtopieniami,

- Systematyczna kontrola oraz konserwacja wałów i urządzeń wodnych;

- Inwentaryzacja, odbudowa oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji.

  - Cel: Ochrona powietrza

Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle

Źródła emisji z energetyki i przemysłu mają niewielki wymiar na terenie gminy.  Większość ich źródeł pochodzi z rejony Konińskiego i Gnieźnieńskiego. Stąd główne działania gminy powinny polegać na wspieraniu ograniczania i monitoringu emisji na miejscu.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Wspieranie modernizacji układów technologicznych oraz montaż urządzeń ograniczających emisję.

- Wspieranie systemu monitoringu i kontroli emisji zanieczyszczeń na terenie przedsiębiorstw (w razie przekroczeń dopuszczalnych stężeń należy spowodować 
za pomocą wszystkich dostępnych środków administracyjnych zaniechania emisji);

- Zachęcanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14 000) w obrębie przedsiębiorstwa;

- Wyznaczenie, w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stref pozwalających na lokalizację zakładów przemysłowych, których produkcja będzie związana z nadmierną emisją zanieczyszczeń (strefy powinny być tak wyznaczone aby zapewniały jak najmniejsze oddziaływanie 
na środowisko oraz mieszkańców);

- Stosowanie stref (pasów) zieleni izolacyjnej wokół dużych emitorów zanieczyszczeń (strefy te powinny być tworzone z gatunków roślinności o dużej odporności 
na zanieczyszczenia oraz właściwie pielęgnowane, a ubytki uzupełniane);

- Spalanie węgla lepszej jakości lub zamiana nośnika na bardziej ekologiczny.

Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa

Tzw. niska emisja zanieczyszczeń powietrza pochodząca z ogrzewnictwa komunalnego stanowi w miastach ok. 50 % ogólnej emisji zanieczyszczeń, zaś na terenach wiejskich ok. 80 % Źródłem powstawania zanieczyszczeń jest przede wszystkim wykorzystywane w przestarzałych urządzeniach grzewczych paliwo w postaci niskiej jakości węgla, a także różnego typu materiałów odpadowych.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Wspieranie, wykonywanie modernizacji i remontów systemów grzewczych 
i termomodernizacji budynków;

- Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych, rozpowszechnienie stosowania innych źródeł energii cieplnej, a przede wszystkim gazu;

- Promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna, biogaz;

- Centralizacja uciepłowienia prowadząca do likwidacji małych kotłowni 
i indywidualnych palenisk domowych (zwłaszcza na terenie miejskim);

- Rozbudowa sieci gazowej na obszarze gminy i zwiększenie liczby odbiorców;

- Wsparcie dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne;

- Edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych).

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Ruch drogowy jest istotnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia człowieka. Zwiększające się natężenie ruchu, stan dróg oraz stan techniczny pojazdów stanowią źródło zagrożeń, w tym przyczyniają się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Wspieranie, wykonywanie modernizacji i remontów szlaków transportowych;

- Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miast (budowa obejść drogowych obwodnic), przebudowa dróg o małej przepustowości;

- Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych;

- Egzekwowanie reżimów emisji spalin przez pojazdy oraz eliminacja pojazdów 
o podwyższonej emisji i nie posiadających katalizatorów;

- Wspieranie rozwoju ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych 
oraz tworzenie ścieżek rowerowych;

- Stosowanie stref (pasów) zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych (strefy te powinny być komponowane z gatunków o dużej odporności na zanieczyszczenia oraz właściwie pielęgnowane, a ubytki uzupełniane).

  - Cel: Ochrona przed hałasem

Ochrona przed hałasem komunikacyjnym

Głównym źródłem hałasu są przebiegające przez teren gminy Ostrowite szlaki komunikacyjne oraz w niewielkim stopniu (w okolicach miejscowości Giewartów) również lotnisko wojskowe. Z tego względu zadania wyznaczone w zakresie ochrony środowiska przed hałasem są również powiązane z zadaniami wynikającymi z polityki transportowej państwa.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego (np. sporządzenie map akustycznych) 
ze wskazaniem terenów szczególnie narażonych na emisję hałasu;

- Eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie przede wszystkim przez budowę obwodnic;

- Wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu, mianowicie: budowy ekranów akustycznych i tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej, a także izolacji budynków (np. wymiana okien);

- Prowadzenie monitoringu poziomu hałasu wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych przechodzących przez teren gminy;

- Integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem.

Ochrona przed hałasem przemysłowym

Poziom emisji hałasu ze źródeł przemysłowych jest porównywalny z emisją ze środków transportu, jednak na jego oddziaływanie jest narażona mniejsza liczba mieszkańców. Częstą przyczyną złego klimatu akustycznego wokół zakładów przemysłowych jest ich niewłaściwa lokalizacja w stosunku do obiektów sąsiadujących.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Opracowanie map akustycznych obrazujących rzeczywisty poziom hałasu wokół największych zakładów przemysłowych;

- Systematyczna kontrola przedsiębiorstw, zwłaszcza tych zlokalizowanych w pobliżu jednostek osadniczych lub na ich terenie;

- Egzekwowanie w przedsiębiorstwach zmian technologicznych w przypadku przekroczeń emisji hałasu (stosowania obudów dźwiękochłonnych, ekranów oraz tłumików akustycznych);

- Wyznaczenie obszarów (w planach zagospodarowania przestrzennego) wokół przedsiębiorstw, w obrębie których nie należy lokalizować budynków mieszkalnych;

- Tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej wokół przedsiębiorstw.

  - Cel: Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego

W celu określenia wielkości problemu zanieczyszczenia środowiska elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym oraz jego wzrostu, konieczna jest realizacja następujących zadań:

- Inwentaryzacja źródeł do promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy;

- Zobowiązywanie inwestorów do opracowania odpowiedniej dokumentacji o sile emisji pól elektromagnetycznych do środowiska przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji.

Preferowanie małokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Dla ograniczenia potencjalnego wpływu promieniowania na mieszkańców gminy należy 
w ramach ochrony podjąć następujące działania:

- Przestrzegać granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko
dla urządzeń nadawczych;

- Współpracować z zakładami energetycznymi w dziedzinie ochrony mieszkańców przed skutkami promieniowania pola elektromagnetycznego;

- Uwzględniać w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień pola elektromagnetycznego (pozostawienie w sąsiedztwie linii wysokich napięć wolnych przestrzeni).

  - Cel: Ochrona powierzchni ziemi

Gleby użytkowane rolniczo

Biorąc pod uwagę, klasyfikację bonitacyjną gleb na terenie gminy Ostrowite ich odczyn pH 
stan zanieczyszczenia metalami ciężkimi należy dążyć do racjonalnego wykorzystania tych gleb oraz zapewnienia im właściwej ochrony. Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Zapobieganie zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin oraz na skutek działalności przemysłu. Aktualizowanie i poszerzenie map glebowo–rolniczych, co będzie stanowiło podstawę w zakresie określenia potrzeb wapnowania i nawożenia gleb;

- Prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych wyłączonych z produkcji rolnej i przeznaczonych na inne cele oraz zagospodarowywanie gruntów o niskiej przydatności rolniczej);

- Wspomaganie dostosowania do naturalnego biologicznego potencjału gleb kierunków 
i intensywności produkcji;

- Wspomaganie podnoszenie jakości i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu;

- Ochrona i wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną;

- Wspomaganie kształtowania struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb oraz przeciwdziałanie zakwaszaniu;

- Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych);

- Rekultywacja terenów zdegradowanych i  składowisk odpadów komunalnych;

- Likwidacja dzikich składowisk odpadów;

- Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i wody.

Zasoby kopalin

W zakresie zagadnień zasobów kopalin, ważna jest ochrona obszarów perspektywicznych 
i ochrona złóż udokumentowanych. Najistotniejsze znaczenie dla gminy Ostrowite mają pospolite surowce naturalne.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Wspomaganie prowadzenia dalszych poszukiwań i szczegółowe dokumentowanie istniejących zasobów surowcowych;

- Ochrona złóż perspektywicznych poprzez uwzględnianie obszarów ich występowania 
w studiach uwarunkowań oraz planach zagospodarowania przestrzennego;

- Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

  - Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

Osiągnięcie określonego celu w ramach wyznaczonych kierunków działań powinno 
być realizowana za pomocą konkretnych zadań ekologicznych.

Rozwój gospodarczy gminy pociąga za sobą niebezpieczeństwo degradacji obszarów 
i obiektów cennych przyrodniczo, z tego względu ważne jest połączenie systemu rozwoju obszarów cennych przyrodniczo z rozwojem społeczno gospodarczym.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Ustanawianie pomników przyrody, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych na terenach rolniczych, gdzie występują pozostałości ekosystemów 
i cennych fragmentów krajobrazu;

- Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych;

- Przygotowanie planu zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych parków, pomników przyrody, alei przydrożnych;

- Powiązanie przestrzenne działań i form ochrony przyrody z sąsiadującymi gminami;

- Realizacja nasadzeń roślinności drzewiastej i krzewów śródpolnych i przydrożnych jako remiz i schronień dla drobnej zwierzyny.

Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym

Ze względu na zagęszczenie sieci infrastruktury w krajobrazie oraz potencjalny rozwój gospodarczy na terenie gminy, należy zadbać o uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, wniosków wynikających z istniejącej lub planowanej lokalizacji terenów chronionych wraz z ich otulinami (rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu).

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dostępu 
do terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo;

- Przestrzeganie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem;

- Lokalizacja obiektów rekreacyjnych i turystycznych podporządkowana wymogom ochrony środowiska przyrodniczego;

- Przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych.

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Celem ochrony gatunkowej jest zabezpieczenie dziko występujących gatunków zwierząt, szczególnie rzadkich i zagrożonych wyginięciem oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, celem wskazania cennych przyrodniczo siedlisk;

- Ujęcie w planowaniu ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone

- Przeciwdziałanie wypalaniu traw;

- Realizacja nasadzeń roślinności drzewiastej i krzewów śródpolnych i przydrożnych jako remiz i schronień dla drobnej zwierzyny.

Ochrona lasów

Istniejące na terenie gminy nieduże obszary leśne wymuszają podjęcie zdecydowanych działań ochronnych istniejących zasobów w celu zachowania ich funkcji (przyrodniczej, społecznej i gospodarczej).

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Wspomaganie prowadzenia stałego monitoringu środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, szkodniki);

- Wdrażanie gminnych, regionalnych i ponadregionalnych założeń zwiększenia lesistości;

- Wspomaganie zalesiania równolegle z działaniami prowadzącymi do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów;

- Wspomaganie zalesiania leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych;

- Stworzenie systemu zachęcającego rolników do zalesiania nieprzydatnych rolniczo gruntów będących ich własnością;

- Edukowanie na temat prawidłowych zasad gospodarki leśnej;

- Rozwój roli ochronnej i buforowej lasów.

Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody

Gmina Ostrowite ma sprzyjające warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki, co może stanowić potencjalne zagrożenie dla terenów przyrodniczych. Kolejnym zagrożeniem jest intensywna gospodarka rolna w pobliżu terenów cennych przyrodniczo oraz intensywna zabudowa mieszkaniowa o nieuregulowanej gospodarce ściekowej oraz odpadowej 
w sąsiedztwie jezior. Z tego względu ważnym zadaniem będzie wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- Promowanie zachowań zgodnych z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody;

- Rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego oraz prowadzenia działalności rolniczej;

- Tworzenie i rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych.

  - Harmonogram

Tab. 6.9. Harmonogram celów, priorytetów i działań aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowite na lata 2015-2018 z perspektywą do 2023r.

| Kierunek działania | Zadanie priorytetowe | Jednostka realizacyjna | Lata realizacji | Szacunkowe koszty wdrożenia [PLN/rok] | Przykładowe źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polepszenie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych |
| Kontrola podmiotów | Wzmocnienie kontroli podmiotu/ów prowadzących działalność w zakresie prawidłowości odbierania, zbierania, transportu odpadów komunalnych, posiadanych uprawnień, spełniania wymogów | WIOŚ, Gmina | Zadanie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, |
| Wdrażanie efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii | Wspieranie podmiotów w wykorzystaniu inwestycji, działań zgodnych z programami gospodarki odpadami, najnowszymi technologiami, BAT | Gmina | Zadanie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, kredyty, fundusze UE |
| Wspomaganie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych | Organizowanie i rozwijanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w postaci punktów stałych jak i/lub ruchomych, zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Wyraźne różnicowanie cen odbioru odpadów selektywnych i zmieszanych | Gmina | 2015-2018 Zadnie ciągłe | 350000,0 | Środki własne jednostek realizujących, kredyty, fundusze UE |
| Udział w tworzeniu ponadgminnego systemu gospodarowania odpadami | Udział w tworzeniu, rozwijaniu i odpowiedniej organizacji RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w Koninie. | Gmina | 2015-2018 | 10000,00 | Środki własne jednostek realizujących, kredyty, fundusze UE |
| Wspieranie instalacji gospodarowania odpadami innymi niż komunalne | Wspieranie instalacji gospodarowania odpadami innymi niż komunalne powstających w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych na terenie gminy | Gmina, podmioty realizujące | Zadanie ciągłe | 3000,0 | Środki własne jednostek realizujących, kredyty, fundusze UE |
| Monitoring programu gospodarki odpadami | Kontrola spełnienia założeń PGO. Badanie charakterystyki składu odpadów komunalnych w gminie | Gmina | Zadanie ciągłe | Brak danych | Środki własne gminy, kredyty, fundusze UE |
| Edukacja | Informowanie, szkolenie różnych podmiotów o zakresie i potrzebie wprowadzania nowego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi | Gmina, organizacje pozarządowe, szkoły | Zadanie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, kredyty, fundusze UE |
| Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych |
| Racjonalizacja zużycia wody | Realizacja przez podmioty i gospodarstwa rolne planów racjonalnego gospodarowania wodą. (np. wykorzystanie wód opadowych) | Właściciele, prowadzący i zarządcy instalacji | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, kredyty, fundusze strukturalne UE |
| Zmniejszenie materiałochłon-ności i odpadowości produkcji | Wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi podatkowe, możliwość współfinansowania, preferencje w zamówieniach publicznych) | Gmina | Zadnie ciągłe | Zależny od możliwo-ści budżeto-wych | Środki własne gminy, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Zmniejszenie energochłon-ności gospodarki | Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej w systemach grzewczych oraz prowadzenie odzysku ciepła | Właściciele, prowadzący i zarządcy instalacji | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Poprawa parametrów energetycznych budynków (wymiana okien i ocieplenie budynków) – przede wszystkim budynki użyteczności publicznej | Gmina. Zarządcy i właściciele budynków | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne gminy i jednostek realizujących, kredyty, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Wymiana oświetlenia ulicznego na mniej energochłonne | Gmina i zarządcy dróg | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne gminy i jednostek realizujących, kredyty, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. | Podjęcie działań promocyjnych, (doradztwo, szkolenia) związanych z wdrażaniem, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, głównie wiatru, upraw energetycznych, biogazu, biopaliw | Gmina, organizacje pozarządo-we, szkoły | 2015-2018 | 1000,00 | Środki własne gminy, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Ochrona powietrza |
| Ograniczenie emisji w rolnictwie i przemyśle | Modernizacja systemów grzewczych poprzez zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz paliw ciekłych i gazowych, głównie w rolnictwie | Gmina Właściciele obiektów | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Podjęcie działań promocyjnych, (doradztwo, szkolenia) związanego z wdrażaniem technologii o mniejszej emisji, głównie w rolnictwie (hodowla zwierząt) | Gmina | Zadnie ciągłe | brak danych | Środki własne gminy, ODR i inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa | Stopniowa zamiana węgla na alternatywne nośniki ciepła (gaz, brykiet, pelety, biomasa, biogaz) – modernizacja kotłowni w obiektach użyteczności publicznej | Właściciele obiektów | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne | Gminy, Właściciele obiektów | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Budowa sieci gazowej na obszarze gminy i zwiększanie liczby odbiorców | Właściciel inwestycji | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących |
|  | Prowadzenie systematycznych akcji edukacji ekologicznej na temat oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz stosowania proekologicznych nośników energii, szkodliwości spalania materiałów odpadowych w kotłowniach domowych | Gminy, Szkoły, pozarządo-we organizacje ekologiczne | 2015-2018 | 10000,00 | Środki własne jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyj-nych | Usprawnienie systemu komunikacyjnego (poprawa nawierzchni i warunków bezpieczeństwa ruchu, modernizacja i rozbudowa dróg) | Gmina, Dyrekcja Dróg Krajowych, Powiat | Zadnie ciągłe | brak danych | Środki własne gminy, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Opracowanie projektów i realizacja systemu komunikacji rowerowej | Gmina, Dyrekcja Dróg Krajowych, Powiat | Zadnie ciągłe | brak danych | Środki własne gminy, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Ochrona przed hałasem |
| Ochrona przed hałasem komunikacyj-nym | Wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu, przez tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej, a także izolacji budynków (np. wymiana okien) | Gmina właściciele i zarządcy obiektów, dróg | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Ochrona przed hałasem przemysłowym | Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych (zwłaszcza zlokalizowanych w pobliżu zabudowy mieszkalnej) | WIOŚ | Zadnie ciągłe | Brak danych | W ramach działania WIOŚ |
| Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym |
| Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnety-cznego | Zaprowadzenie i uzupełnianie rejestru urządzeń będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego | Gmina | Zadnie ciągłe | Brak danych | W ramach działania UG |
| Ochrona wód oraz ochrona przed powodzią |
| Zarządzanie zasobami wodnymi i ochrona wód | Wdrożenie systemu zarządzania zasobami wodnymi | RZGW w Poznaniu | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  | Przeanalizowanie kompleksowego planowania w gospodarce wodno – ściekowej na terenie gminy | Gmina | Zadnie ciągłe | brak danych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  | Zaplanowanie i realizacja oraz modernizacja wodociągów i kanalizacja dla obszarów rekreacyjnych | Gmina | 2015 -2018 Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne |
|  | Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków | Gmina | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne gminy, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz instalacji poboru wód | Gmina | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne gminy, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Indywidualne systemy oczyszczania ścieków | Gminy, podmioty gospodarcze osoby indywidual-ne | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Mała retencja | Inwentaryzacja, odbudowa i regulacja oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji podstawowej, szczegółowej, budowa zastawek na rowach melioracyjnych i minizbiorników | RZGW, WZMiUW w Poznaniu, Spółki Wodne, właściciele gruntów | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, |
| Ochrona powierzchni ziemi i zasoby kopalin |
| Gleby użytkowane rolniczo | Kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb | ODR, Gmina, właściciele gruntów | Zadanie ciągle | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  | Podjęcie działań zmniejszających poziom zakwaszenia gleb | ODR, właściciele gruntów | Zadanie ciągle | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  | Założenie i prowadzenie rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleb lub ziemi | Powiat, Gmina | Zadanie ciągle | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  | Wskazanie w planowaniu gruntów nadających się pod uprawy energetyczne | Gmina | Zadanie ciągle | Brak danych | W ramach działania UG |
| Zasoby kopalin | Rozpoznanie możliwości zasobowych i gminy w zakresie zasobów złóż kopalin | PGNiG S.A. Warszawa, Odział Zielonogór-ski | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  | Bieżąca rekultywacja terenów poeksploatacyjnych | Właściciele, zarządzający zasobami, Gmina | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, |
|  | Uwzględnienie w studiach uwarunkowań oraz planach zagospodarowania przestrzennego obszarów złóż i objęcie ich ochroną | Gmina | Zadnie ciągłe | Brak danych | W ramach działania UG |
| Ochrona zasobów przyrodniczych w tym wzrost lesistości i zadrzewienia w gminie |
| Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych | Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody (wykonanie ich oznaczeń i zabezpieczeń) | Gmina, Wojewódz-two właściciele obiektów | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Obejmowanie formami ochrony obszarów i obiektów cennych przyrodniczo | Gmina | Zadnie ciągłe | Brak danych | W ramach działania UG |
| Powierzchnie biologicznie czynne | Prowadzenie zadrzewień śródpolnych, parkowych, przydrożnych. Tereny zieleni | Gmina, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne | Zadnie ciągłe | 5000,00 | Środki własne jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Zalesienia | Realizacja planów zalesień | Gmina, właściciele gruntów, LP | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym | Przestrzeganie procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem | Gmina, Powiat, | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt | Ujmowanie w planowaniu ochrony siedlisk gatunków zagrożonych | Gminy, Nadleśnictwa, pozarządowe organizacje ekologiczne | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, dotacje |
|  | Prowadzenie schroniska dla zwierząt | Związek Gmin Regionu Słupeckiego | 2015-2018 | 10000,00 | Środki Związku i inne fundusze m.in. strukturalne UE |
| Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody | Zaprojektowanie ścieżek dydaktycznych wraz z opisem przyrody | NadleśnictwoGmina, pozarządowe organizacje ekologiczne, szkoły | Zadnie ciągłe | Brak danych | Środki własne jednostek realizujących, dotacje Inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Włączenie w akcję edukacji ekologicznej proekologicznych organizacji pozarządowych | Gmina | 2015-2018 | 1000,00 | Środki własne jednostek realizujących, dotacje Inne fundusze m.in. strukturalne UE |
|  | Promowanie zachowań proekologicznych we wszystkich dziedzinach życia zgodnie z zasadami ochrony przyrody: zebrania wiejskie, szkolenia, akcja ulotkowa; organizacja corocznej akcji sprzątanie świata | Gmina Szkoły | 2015-2018 | 5000,00 | Środki własne jednostek realizujących, dotacje Inne fundusze m.in. strukturalne UE |

Azbest:

Opracowanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z Gminy Ostrowite znajduje się w osobnym dokumencie pt.: „Aktualizacja program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego”, przyjętego uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego Nr XIX/146/2012 z dnia 27.04.2012r.

Ochrona zabytków:

Opracowanie dotyczące ochrony zabytków i miejsc cennych archeologicznie w Gminie Ostrowite znajduje się w osobnym dokumencie - Programie opieki nad zabytkami dla Gminy Ostrowite na lata 2009-2012.

- KONCEPCJA EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ

Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji RP (art. 5 i 74) 
ak i sektorowych uregulowaniach prawnych, przede wszystkim w ustawach: Prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody i ustawa o systemie oświaty. Istotne znaczenie 
dla edukacji ekologicznej wynika również z podpisanych przez Polskę dokumentów międzynarodowych przede wszystkim Agendy 21.

Zapisy dotyczące zasady uspołeczniania polityki ekologicznej przez stworzenie warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju znalazły się w Polityce Ekologicznej Państwa, przyjętej przez Sejm RP w 2009 r. W wyniku realizacji ustaleń Agendy 21 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, powstał w 2000 r. dokument pn. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE). Zostały w nim określone cele, z których do podstawowych należą między innymi upowszechnianie idei ekorozwoju 
we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej. Cele zawarte w Strategii Edukacji Ekologicznej i przełożone na konkretne zadania, ujęte zostały w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej. Na podstawie postanowień tego dokumentu powinna być realizowana edukacja ekologiczna na obszarach jednostek samorządowych.

Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie, działać lokalnie". Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej 
z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi. Obejmuje ona przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Musi docierać 
do wszystkich grup społecznych i wiekowych. W związku z tym ważne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną. Przy opracowywaniu form i treści przekazu należy brać pod uwagę zróżnicowanie społeczności lokalnej. Bardziej sprzyjające nastawienie społeczności lokalnej 
do ochrony środowiska.

  - Pracownicy samorządowi

Do tej grupy należy zaliczyć przede wszystkim starostów, burmistrzów, wójtów, radnych oraz sołtysów. Do nich w dużej mierze należy podejmowanie działań z zakresu planowania, programowania i rozwoju, które przekładają się później na działania inwestycyjne 
i organizacyjne, związane z ochroną środowiska na obszarze danej jednostki organizacyjnej.

Elementami edukacji ekologicznej tej grupy powinny być organizowane dla nich spotkania ze specjalistami, udział w konferencjach i szkoleniach, konsultacje z praktykami, którzy realizują podobne zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
na własnym terenie. Należy podkreślić, że akcja edukacyjna prowadzona wśród tej grupy nie może mieć charakteru jednostkowego. Powinna być prowadzona w sposób cykliczny (uwzględniająca pozostałe obowiązki wynikające z pełnionych przez te osoby funkcji) zapewniająca ciągłe doskonalenie się i dokształcanie tej grupy osób.

PROPOZYCJE:

- Szkolenia wybranej grupy na miejscu np. kompleksowe warsztaty.

- Wyjazd danej grupy na specjalistyczne konferencje.

- Prenumerata specjalistycznych pism.

- Zakup specjalistycznych publikacji.

  - Edukacja dorosłych

Edukacja osób dorosłych wymaga znalezienia właściwego sposobu kształtowania świadomości ekologicznej. Specjalnie organizowane spotkania, wykłady, czy kluby dyskusyjne nie zawsze przynoszą zamierzone rezultaty. Krąg odbiorców tego typu form edukacyjnych bywa bardzo zawężony (pojawiają się tylko zainteresowani). Z badań wynika, że na kształtowanie świadomości ekologicznej duży wpływ wywierają media. Przekazują one wiedzę na temat funkcjonowania, znaczenia i zagrożeń przyrody, ale również informują na bieżąco o problemach i działaniach na rzecz ochrony środowiska. Dlatego też współpraca z mediami (prasa lokalna, telewizja, rozgłośnie radiowe) nie tylko poszerza znacznie krąg edukowanych, ale także przekazuje treści ekologiczne wraz z informacjami o konkretnych działaniach.

Dobrze przeprowadzona edukacja w prasie lokalnej ma na celu rozbudzenie świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych działaniach związanych z troską 
o otaczające ich najbliższe środowisko. Ważny jest również wybór odpowiednich treści, położenie szczególnego nacisku na uświadomienie, że pojedyncze zachowania każdego z nas mają wielkie znaczenie w zachowaniu czystości i estetyki całego miasta, gminy czy powiatu. Dlatego niezbędna jest tematyka związana z odpadami, recyklingiem, oraz ze znaczeniem przyrody. Treści tych nie zaszkodzi przybliżać kilkakrotnie stosując odmienne, interesujące formy przekazu. Edukacja ekologiczna w mediach, przede wszystkim w prasie, jest stosunkowo prosta do przeprowadzenia. Wymaga odpowiedniego przygotowania dziennikarzy.

Edukacja ekologiczna dorosłych powinna być połączona również z rozrywką mieszkańców miast i gmin. Interesującymi przykładami są organizowane z powodzeniem przeróżne imprezy ekologiczne np.: festyny, wystawy, konkursy, wycieczki, koncerty itp. Imprezy tego typu zazwyczaj przeznaczone są dla całych rodzin. Tym samym jest sposobność do włączanie dzieci w prezentacje ekologiczne i przekazywanie wiedzy rodzicom zaangażowanym w występy dzieci. Elementy edukacji recyklingowej można włączać do wszystkich imprezy kulturalne odbywające się na terenie gminy. Taki sposób edukowania dorosłych (rodziców) jest bardzo skuteczną formą przekazywania treści ekologicznych.

Nie należy również zapomnieć o tzw. „akcjach ekologicznych”, najczęściej sezonowych. Stawiają sobie one za cel ochronę przyrody, ostrzegają przed zagrożeniami, uświadamiają szkodliwość niektórych zachowań człowieka np. wystawy, konkury, festyny, spotkania tematyczne.

### Na omawianym terenie proponowane formy przekazu treści ekologicznych powinny mieć charakter cykliczny przechodzący z gminy do gminy. Można do ich organizacji wykorzystać Gminne Ośrodki Kultury czy remizy strażackie (wystawy) a także boiska czy sceny widowiskowe (festyny).

  - Dziennikarze i nauczyciele

Niezbędne dla pomyślnego promowania zagadnień ekologicznych jest funkcjonowanie środków masowego przekazu. Spełniają one ważne miejsce w kształtowaniu świadomości proekologicznej a posiadając spore możliwości oddziaływania, winny traktować edukację ekologiczną jako stały element działalności. Powinny w sposób rzetelny przedstawiać stan środowiska przyrodniczego okolic i w równie rzetelny sposób informować o zagrożeniach, jakie na danym terenie występują. Ważne jest nawiązanie bliskiej współpracy mediów z instytucjami 
i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, dla pełniejszego rozeznania w sprawach ekologii. Dziennikarze powinni tworzyć i udostępniać szeroki wachlarz materiałów ukazujących piękno przyrody, jako niebagatelnego bodźca ochrony środowiska, Powinni uczestniczyć 
w kampaniach na rzecz środowiska, czy wspierać lokalne inicjatywy na rzecz środowiska.

Działalność nauczycieli w ramach edukacji ekologicznej rozpoczyna się już w przedszkolu, następnie w szkole podstawowej, gimnazjum a później w szkołach ponadgimnazjalnych. Edukacja ekologiczna, w zasadzie może być przeprowadzana na wszystkich przedmiotach, stąd wszyscy nauczyciele powinni posiadać wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Najczęściej jednak edukacją ekologiczną zajmują się nauczyciele biologii, geografii, chemii.

PROPOZYCJE:

- Organizacja szkoleń, wyjazdów, spotkań, festynów.

- Prenumerata specjalistycznych pism.

- Zakup specjalistycznych publikacji.

- Zakup innych materiałów edukacyjnych np. filmy DVD, płyty CD.

- Zamówienie specjalistycznych artykułów dla prasy (w wydawnictwach i czasopismach ekologicznych).

  - Edukacja dzieci i młodzieży

Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży to najważniejszy segment działań edukacyjnych. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków właściwego postępowania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, można się spodziewać, że wprowadzane inwestycje 
i zmiany, będą znajdowały przychylniejsze przyzwolenie społeczeństwa.

Jak wynika z doświadczeń, dzieci i młodzież mogą stać się swoistym przekaźnikiem treści ekologicznych w swoich rodzinach. Mogą one „upominać” i nakłaniać rodziców do właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym, prowadzenia właściwej gospodarki wodno-ściekowej, itp. W pewnym stopniu poprzez swą świadomość ekologiczną dzieci i młodzież będą kształtować także styl ekologiczny w rodzinie. Dzięki temu podczas zakupów będą wybierane np. opakowania wielokrotnego użytku.

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w dużej mierze powinna opierać się 
na placówkach oświatowych wszystkich szczebli. Z uwagi na brak odrębnego przedmiotu obejmującego tylko zagadnienia edukacji ekologicznej treści te powinny być włączane 
w realizowane w ramach programów nauczania dla poszczególnych grup wiekowych. Dotyczy to większości nauczanych przedmiotów. Powinny to być krótkie „wtrącenia” w ramach danego przedmiotu np. fizyki, chemii, geografii, matematyki. Dodatkowo wskazane poświęcenie 
np. jednej godziny wychowawczej w półroczu tylko (lub w większości) na zagadnienia związane z edukacja ekologiczną.

Poza przekazywaniem treści ekologicznych w czasie lekcji konieczne jest właśnie 
w stosunku do dzieci i młodzieży zastosowanie także innych form przekazu. Powinny to być różnego rodzaju konkursy np. rywalizacje między klasami czy szkołami, wycieczki

np. do RIPOK (składowisko, sortownia), oczyszczalni ścieków, a jednocześnie na miejsca 
tzw. dzikich wysypisk odpadów.

Aby prowadzone działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży przyniosły oczekiwane efekty niezbędna jest ścisła współpraca z władzami samorządowymi. Przekazywane informacje powinny w dużej mierze odnosić się do najbliższego otoczenia (miejsca zamieszkania) czyli gminy, powiatu. Przykłady właściwe oraz wymagające zmiany powinny pochodzić z „własnego podwórka”. Wymiernym efektem prowadzonej edukacji będzie ostatecznie poprawa stanu środowiska na terenie własnej szkoły, gminy czy powiatu.

Nie ulega wątpliwości, że nauczyciele i uczniowie, otrzymując wsparcie związku gmin 
lub powiatu w tym zakresie, mogą i podejmują w praktyce szereg działań na rzecz środowiska lokalnego, które znacznie przekraczają obowiązki programowe szkoły. Dotyczy to zarówno wsparcia programowego jak i finansowego, przygotowywanych działań przez poszczególnych nauczycieli czy całe placówki szkolne.

Stosunkowo nieskomplikowanymi dla samorządów przykładami wspierania ekologicznych działań szkół jest między innymi współfinansowanie, wspólna organizacja i pomoc merytoryczna w takich przedsięwzięciach jak np.:

- Organizacja Dnia Ziemi, Sprzątania Świata czy Światowego Dnia Ochrony Środowiska,

- Prowadzenie programów autorskich czy innowacji pedagogicznych w szkołach,

- Programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem odpadami w gminie lub innym realizowanym przez gminę przedsięwzięciem na rzecz środowiska,

- Konkursy związane z tematyką lokalnej gospodarki odpadowej,

- Udział pracowników samorządowych w zajęciach terenowych klas bądź kół przyrodniczych, w charakterze specjalistów, w zakresie określonym tematem zajęć terenowych,

- Udostępnianie i popularyzacja informacji, w tym także materiałów drukowanych, 
na temat zagrożeń i prośrodowiskowych działań gminy, celem wspólnej edukacji mieszkańców tego terenu,

- Prenumerata czasopism przyrodniczych i ekologicznych,

- Wzbogacanie bibliotek szkolnych w materiały dydaktyczne przydatne w realizacji zagadnień związanych z gospodarka odpadową, ekologią i ochroną środowiska,

- Wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół w niezbędne pomoce naukowe wykorzystywane podczas realizacji tych działań,

- Współorganizacja z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym form doskonalenia nauczycieli (np. warsztatowych) w zakresie edukacji ekologicznej.

Przy prowadzeniu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży (i nie tylko) zasadne jest także podjęcie współpracy z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi tzw. NGO 
(Non Government Organization). Współpraca taka przyczyni się do wzbogacenia zakresu merytorycznego prowadzonych działań, z drugiej zaś strony pozwoli na obniżenie jej kosztów. Wielokrotnie, z racji swych działań statutowych organizacje te świadczą swą pomoc w formie nieodpłatnej. Do największych organizacji ekologicznych działających na terenie całego województwa można zaliczyć między innymi: Ligę Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny, Federacja Zielonych, Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra.

  - Udział pozarządowych organizacji ekologicznych w edukacji

Lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się ekologią stanowią często podstawowy czynnik w angażowaniu młodzieży w akcje edukacji ekologicznej. Gmina organizująca 
na swoim terenie selektywną zbiórkę odpadów powinna wspierać działania organizacji społecznych, co poprawi wizerunek akcji wśród mieszkańców i wpłynie pozytywnie na efekt ekologiczny.

Starostwo Powiatowe oraz urzędy gmin powinny współpracować z organizacjami ekologicznymi przy podejmowanych na swoich terenach działaniach nie tylko z zakresu ochrony środowiska. Powinny zachęcać mieszkańców do zakładania organizacji społecznych 
oraz wspierać ich działalność.

  - Media w kampanii informacyjnej

Współpraca z mediami ma na celu uzyskanie aktywnego poparcia mieszkańców 
dla realizowanych przez samorząd działań. Akcja informacyjna prowadzona przez media musi rozpocząć się dużo wcześniej niż wprowadzanie do realizacji ustaleń programu ochrony środowiska. Chodzi o taką profesjonalną działalność z zakresu public relations, której celem jest nie tylko przeforsowanie trudnych decyzji. lecz przede wszystkim promowanie postaw prospołecznych. Promocja za pośrednictwem mediów zachowań proekologicznych, a szczególnie selektywnej zbiórki odgrywa bardzo ważną rolę i jest jednym z podstawowych źródeł informacji. Dzięki pomocy mediów w trakcie realizacji programu możliwe będzie również przeprowadzenie rozmaitych akcji i kampanii edukacyjnych.

Lokalne rozgłośnie radiowe, telewizyjne

Lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne:

- Radio Zet Gold,

- TV Słupca.

Proponowanymi sposobami wykorzystania rozgłośni radiowej i telewizyjnej w celu propagowania selektywnej zbiórki odpadów są:

- Wyprodukowanie przez agencję reklamową reklamy zachęcającej np. do selektywnej zbiórki odpadów w domu. Ważne by reklama ta była zrozumiała dla słuchaczy w różnym wieku (można emitować kilka różnych reklam kierowanych do różnych odbiorców, należy jednak pamiętać o rosnących wtedy znacznie kosztach). Reklama powinna 
być emitowana w najbardziej atrakcyjnych godzinach i podkreślać hasło kampanii edukacyjnej np. „Segregacja się opłaca”, „Mamy rady na odpady” itp.

- Zaproponowanie dziennikarzom przeprowadzenia w studio dyskusji z udziałem specjalistów i przedstawicieli władz gminnych. Goście odpowiadają na zadawane przez telefon pytania słuchaczy. Takie dyskusje przyciągają zazwyczaj uwagę społeczności. Dzięki takiemu sposobowi informowania władze poznają stosunek mieszkańców

- do decyzji samorządowców, którzy z kolei mają możliwość wyjaśnić społeczności wszelkie pojawiające się wątpliwości i niejasności. Taka dyskusja proponowana jest również w omówionym dalej programie „Debaty Gminnej”.

- Ankieta radiowa. Jest to metoda zdobywania informacji na temat wiedzy mieszkańców o problematyce recyklingowej. Może być przeprowadzona przed „Debatą Gminną”. Charakteryzuje się jednak stosunkowo wysokim stopniem anonimowości respondentów, a co za tym idzie niskim poziomem wiarygodność uzyskanego wyniku.

Prasa lokalna

Lokalna prasa:

- Gazeta Słupecka,

- Kurier Słupecki,

- Głos Słupcy,

- Wydawnictwa gminne.

Współpracując z prasą władze samorządowe mogą stosować takie środki jak notatka problemowa, czy komunikat prasowy. Innymi specyficznymi formami edukowania społeczeństwa mogą być:

- Ogłoszenie. Poprzez tę formę w prosty, hasłowy sposób promujemy np. wprowadzany system segregacji odpadów. Ogłoszenie powinno także zawierać informacje edukujące co do sposobów korzystania z pojemników na odpady.

- Wkładka informacyjna do gazety. Powinna zostać skonstruowana w formie ulotki/broszury. Na zawartość wkładki muszą się złożyć np.: informacje na temat zasad funkcjonowania systemu segregacji, domowego punktu segregacji odpadów, ogólnej problematyki ochrony środowiska. Wkładka ma za zadanie informować – jak unikać wytwarzania odpadów, jak je segregować, co robić, aby na składowisko trafiało jak najmniej odpadów. Ulotka ta stanowiłaby więc ABC kultury odpadowej, z którą powinni się zapoznać mieszkańcy gminy. Pomoże ona również społeczeństwu szerzej spojrzeć 
na różne aspekty produkcji odpadów i uzmysłowić jak mogą temu przeciwdziałać. 
Ta sama broszura powinna być również rozdana mieszkańcom gminy tuż przed bezpośrednim rozpoczęciem segregacji odpadów (np. około miesiąca wcześniej).

Internet

W ostatnich latach urósł on do najważniejszego źródła służącą komunikacji społecznej 
i informowaniu mieszkańców o podejmowanych przez władze samorządowe działań. Tą drogą istnieje duża szansa dotarcia do młodzieży, wśród której Internet jest szczególnie popularny.

Jedną z form jest stworzenie strony internetowej, na której znalazłyby się wszystkie informacje dotyczące gospodarki odpadami. Jest to szczególnie atrakcyjna forma 
do prowadzenia kampanii edukacyjnej wśród młodzieży, najczęstszych użytkowników Internetu. W przypadku tworzenia strony internetowej należy pamiętać o ograniczonym zasięgu oddziaływania tego medium. Gmina Ostrowite posiada już swoją stronę internetową 
(http:// http://www.ostrowite.pl/). Należy ją jedynie systematycznie uzupełniać o informacje dotyczące recyklingu i ochrony środowiska.

  - Festyny ekologiczne

Festyn ekologiczny ma być w założeniu imprezą rodzinną, na której spotykają się wszyscy mieszkańcy miasta lub gminy. Może on być inicjatywą samodzielną jak i podłączoną do innych imprez. Gmina posiada duże możliwości w tym zakresie.

Oprócz typowej rozrywki festyn taki powinien spełniać rolę edukacyjną np. turniej gier, rajd turystyczno-edukacyjny, koncerty muzyczne w połączeniu z działaniami edukacyjnymi, prezentacje, pokazy. Festyn powinien ściągać ludzi (np. koncert, rajd, dyskoteka, bitwa wojów) 
i nieść wartości edukacyjne (np. wystawy, prezentacje, pokazy).

  - Ulotki i broszury informacyjne

Jednym z podstawowych narzędzi propagujących wprowadzanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, ochrony środowiska są ulotki i broszury. Powinny one zawierać wyjaśnienia podejmowanych działań i dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Treści ulotek i broszur, 
w głównej mierze powinny dotyczyć odpadów problemowych czy informacji o organizacji postępowania z różnymi formami odpadów.

- REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

  - Założenia systemu finansowania inwestycji

Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Większość instytucji, które udzielają dotacji lub korzystnie oprocentowanych kredytów na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska (gospodarki odpadami) wymaga, żeby inwestycja osiągnęła odpowiednio duży efekt ekologiczny i objęła swym zasięgiem możliwie największą liczbę mieszkańców gminy.

W zależności od przyjętego w danym przypadku rozwiązania wariantu organizacyjnego gmina może samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami finansować realizację konkretnych zadań. Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska pochodzić mogą 
z następujących źródeł:

- własne środki gminy,

- dofinansowanie z wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej,

- emisja obligacji komunalnych,

- kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach (np. Bank Ochrony Środowiska),

- środki przeznaczane na ochronę środowiska z funduszy Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i innych.

- pozyskanie inwestora strategicznego, może nim być także inwestor zagraniczny.

Należy zaznaczyć, że wszystkie instytucje udzielające pomocy finansowej w dziedzinie ochrony środowiska wymagają od inwestora nie tylko wypełnienia odpowiedniego formularza, ale również przedstawienia szeregu opracowań i dokumentacji planów czy opisujące dane przedsięwzięcie. Są to między innymi.:

- Plan zagospodarowania przestrzennego lub strategie rozwoju gminy,

- Program ochrony środowiska,  Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej, Plan zalesiania itp.

- Projekt budowlany i wykonawczy wraz ze źródłową dokumentacją ekonomiczną, finansową i przetargową,

- Studium wykonalności (lub biznes plan w przypadku przedsięwzięć komercyjnych),

- Efekt ekologiczny inwestycji,

- Wymagane przez prawo zezwolenia na realizację projektu.

  - Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska (GPOŚ)

Zasady monitoringu

W procesie wdrażania programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na podstawie którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania, jak i również będą mogły być dokonane ewentualne modyfikacje programu.

Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach:

- monitoring środowiska;

- monitoring programu;

- monitoring odczuć społecznych.

Monitoring środowiska – system kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji 
o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska i może być traktowany 
jako podstawa do oceny całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa polityka. Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. Pomiary poziomów emisji i imisji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, są wykonywane w ramach działalności np. WIOŚ, RZGW, IMGW, PSH, a przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo (lasów, łąk, terenów parkowych, użytków ekologicznych) znany jest instytucjom takim jak np. Urzędy Gmin, RDLP, Dyrekcje Parków Krajobrazowych, RDOŚ. Monitoring wykonywany co około 4 lata.

Monitoring programu – najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań, które powinno się odbywać co dwa lata, na podstawie zestawienia planu działań przewidzianych do realizacji z postępem ich wdrożenia. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, środków finansowych, zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych w programie zadań priorytetowych.

Tab. 8.2.1. Najważniejsze wskaźniki monitoringu i oceny skuteczności realizacji aktualizacji programu ochrony środowiska

| Nazwa | Jednostka |
| --- | --- |
| Gospodarka odpadami |
| Procent mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | % |
| Procent mieszkańców objętych zorganizowaną, selektywną zbiórką odpadów komunalnych | % |
| Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem | Mg |
| Masa zebranych odpadów komunalnych - selektywnie | Mg |
| Masa zebranych odpadów komunalnych - zmieszanych | Mg |
| Ilość odpadów wyłączonych ze strumienia odpadów komunalnych | Mg/% |
| Ilość wytworzonych i zagospodarowanych odpadów biodegradowalnych | Mg/% |
| Procent odpadków komunalnych poddanych unieszkodliwianiu | % |
| Procent odpadków komunalnych poddanych składowaniu | % |
| Masa odpadów problemowych z gospodarstw domowych – w tym: | Mg |
| Masa wytworzonych i zagospodarowanych baterii małogabarytowych | Mg |
| Masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów opakowaniowych | Mg |
| Masa wytworzonych i zagospodarowanych przeterminowanych leków | Mg |
| Masa wytworzonego i zagospodarowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Mg |
| Masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów wielkogabarytowych | Mg |
| Masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów budowlanych | Mg |
| Masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów zawierających azbest | Mg |
| Masa wytworzonych i zagospodarowanych odpadów niebezpiecznych wyłączonych z odpadów komunalnych | Mg |
| Masa wytworzonych i zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych | Mg |
| Masa wytworzonych i zagospodarowanych innych rodzajów odpadów | Mg |
| Liczba stacji zbierania i demontażu pojazdów | szt. |
| Liczba punktów zbierania i demontażu urządzeń elektrycznych i mechanicznych | szt. |
| Liczba zrekultywowanych/zlikwidowanych składowisk odpadów | szt./ha |
| Liczba instalacji/punktów do gospodarowania odpadami komunalnymi | szt. |
| Ilość decyzji wydanych prze Wójta w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
| Ilość spraw prowadzonych prze gminę w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
| Koszty utrzymani sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi | zł. |
| Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | zł |
| Ochrona powietrza |
| Kontrola emitowanych zanieczyszczeń przez podmioty gminne | raport/rok |
| Zmiana systemu grzewczego i energetycznego na terenie gminy | szt. |
| Poprawa parametrów cieplno-energetycznych budynków gminnych | szt., zł, efekt ekologiczny |
| Modernizacja infrastruktury drogowej | km, zł, efekt ekologiczny |
| Zadrzewienia, zalesianie, zieleń śródpolna, miejska, aleje przydrożne | szt., km, zł |
| Ochrona wód |
| Podłączenie mieszkańców do istniejących lub nowo projektowanych oczyszczalni ścieków zbiorczych i przydomowych | szt., zł, km, efekt ekologiczny |
| Promowanie dziedzin produkcji o małej wodochłonności | szt. |
| Zwiększenie kontroli poboru wody i zrzutu ścieków | szt., zł |
| Wspomagani budowy lub budowa lokalnych zbiorników retencyjnych | szt., km3, zł |
| Wspieranie odbudowy oraz prawidłowej eksploatacja systemów melioracji | zł, km ha |
| Ochrona powierzchni ziemi |
| Wspieranie prowadzenia racjonalnej gospodarki uprawowej | ha |
| Prowadzenie edukacji dotyczącej racjonalnej gospodarki rolnej, wprowadzania nowych metod, nowych upraw | szt. |
| Wspieranie wykorzystanie kompostu i nawozów naturalnych do nawożenia gleb | ha, Mg |
| Ochrona przed hałasem |
| Tworzenie naturalnych i sztucznych stref ochronnych wokół największych emitorów hałasu oraz najbardziej uciążliwych ciągów komunikacyjnych | szt., mb, zł |
| Wspieranie wprowadzania nowych „cichych” technologii | szt., zł |
| Ochrona środowiska przyrodniczego i dóbr kultury |
| Wspomaganie i prowadzenie renowacji istniejących zabytków | szt., zł |
| Wprowadzenie właściwego oznakowania i opisu dóbr kultury | szt., zł |
| Wprowadzenie właściwego oznakowania i opisu obszarów chronionych oraz pomników przyrody | szt., zł |
| Bieżąca konserwacja pomników i parków, alei przydrożnych, itp. | szt., zł, ha, km |

Monitoring odczuć społecznych – podstawowy system kontroli pozwalający ocenić czy wprowadzane w programie zmiany są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy. Pozwala on na szybkie sprawdzenie poziomu funkcjonowania zmian, uchwycenie koniecznych do przeprowadzenia poprawek czy wprowadzenia nowej dodatkowej formy. Pozwala też szybko zmodernizować formy nie przynoszące zamierzonych efektów do postaci bardzie dostępnej dla miejscowego społeczeństwa. Wykonywany zwłaszcza w przypadku pojawienia się konfliktów społecznych czy inwestycji dyskusyjnych.

Monitorowanie założonych efektów ekologicznych

W efekcie realizacji wyznaczonych dla gminy celów ekologicznych powinno uzyskać się zamieszczone efekty ekologiczne zgodnie z poniższą tabelą.

Tab. 8.2.2. Zakładane efekty działań proponowanych w Programie Ochrony Środowiska

| Proponowane działania | Zakładany efekt |
| --- | --- |
|  | Bezpośrednie | Pośrednie |
| Ochrona powietrza |
| Kontrola emitowanych zanieczyszczeń przez podmioty | Przestrzeganie limitów emisyjnych | Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza Zmniejszenie efektu cieplarnianego |
| Zmiana systemu grzewczego i energetycznego na terenie gminy | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza Zmniejszenie ilości odpadów paleniskowych | Wzrost zapotrzebowania na gaz Wzrost zapotrzebowania na „ekologiczne” surowce energetyczne (drewno wierzba energetyczna, słoma). Nadmierny wzrost tego segmentu spowoduje wzrost zanieczyszczeń powietrza. Tworzenie nowych miejsc pracy |
| Poprawa parametrów cieplno-energetycznych budynków | Zmniejszenie zapotrzebowania na nośniki energii Ograniczenie zużycia surowców energetycznych Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza Zmniejszenie opłat za ogrzewanie | Zmniejszenie efektu cieplarnianego Ograniczenie ilości odpadów powstających ze spalania Poprawa jakości życia mieszkańców Zmniejszenie wielkości transportu paliw |
| Modernizacja infrastruktury drogowej | Zmniejszenie hałasu Ograniczenie emisji spalin Ograniczenie emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych | Zwiększenie zatrudnienia Poprawa jakości życia mieszkańców Poprawa bezpieczeństwa Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej gminy |
| Zadrzewienia, zalesianie, zieleń śródpolna, miejska, przydrożna, itp. | Zmniejszenie zapylenia i zanieczyszczenia powietrza Poprawa gospodarki wodami gruntowymi Zwiększenie walorów krajobrazowych i estetycznych | Zwiększenie produkcyjnego pozyskiwania drewna z cięć pielęgnacyjnych Nowe miejsca rekreacji i wypoczynku Poprawa jakości życia mieszkańców |
| Ochrona wód |
| Modernizacja i konserwacja ujęć wód podziemnych | Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych Dostarczanie ludności wody pitnej o dobrych parametrach jakościowych Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych | Zmniejszenie zagrożenie zdrowia ludzi Lepsze warunki rozwoju fauny i flory zwłaszcza wodnej Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej gminy Wzrost możliwości osadniczych |
| Podłączenie mieszkańców do istniejących lub nowo projektowanych) oczyszczalni ścieków zbiorczych i przydomowych | Ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych | Zmniejszenie zagrożeń dla wód podziemnych i zdrowia mieszkańców Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej gminy Lepsze warunki do rozwoju fauny i flory |
| Promowanie dziedzin produkcji o małej wodochłonności | Ograniczenie zużycia wody Zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gospodarczej gminy Lepsze warunki do rozwoju fauny i flory |
| Zwiększenie kontroli poboru wody i zrzutu ścieków | Poprawa jakości wód powierzchniowych Naliczanie właściwych stawek za użytkowanie wód | Zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej gminy Lepsze warunki do rozwoju fauny i flory |
| Budowa lokalnych zbiorników retencyjnych | Zmniejszenie zagrożenia powodziowego, suszą Zwiększenie łatwo dostępnych zasobów wodnych | Wzrost zatrudnienia Wzrost atrakcyjności turystycznej Nowe miejsca wypoczynku i rekreacji |
| Odbudowa oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji | Poprawa stosunków wodnych na terenie gminy | Zmniejszenie zagrożenia powodziowego Poprawa warunków prowadzenia upraw Wzrost zatrudnienia |
| Ochrona powierzchni ziemi |
| Prowadzenie racjonalnej gospodarki uprawowej | Zachowanie walorów użytkowych terenów uprawowych | Utrzymanie plonów na dotychczasowym poziome lub ich zwiększenie Zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczeń wód w skutek przenawożenia |
| Prowadzenie edukacji dotyczącej racjonalnej gospodarki rolnej, wprowadzania nowych metod, nowych upraw | Wykorzystanie potencjału rolnego gminy | Wzrost zatrudnienia Wzrost przedsiębiorczości związanej z gospodarką rolną Nowe możliwości przychodów dla mieszkańców |
| Wykorzystanie kompostu i nawozów naturalnych do nawożenia gleb | Zmniejszeni ilości odpadów biodegradowalnych Podniesienie jakości (żyzności) gleb | Podniesienie wydajności upraw Ograniczenie degradacji gleb Zmniejszenie kosztów nawożenia upraw |
| Tworzenie zadrzewień śródpolnych, alei przydrożnych | Zmniejszenie zanieczyszczenia gleb Ochrona przed wywiewaniem | Pochłanianie substancji nawozowych spływających do wód Ograniczanie zapylenia |
| Ochrona przed hałasem |
| Tworzenie naturalnych i sztucznych stref ochronnych wokół największych emitorów hałasu oraz najbardziej uciążliwych ciągów komunikacyjnych | Obniżenie poziomu hałasu | Poprawa jakości życia mieszkańców Polepszenie warunków rozwoju fauny Wzrost liczby zadrzewień – zwiększenie produkcji tlenu Poprawa estetyki |
| Wprowadzanie nowych „cichych” technologii | Eliminacja źródeł hałasu | Poprawa jakości życia mieszkańców |
| Odpady |
| Wspieranie technologii efektywnych ekonomicznie i ekologicznie | Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów Zmniejszenie zapotrzebowania na surowce i nośniki energii | Zmniejszenie kosztów produkcyjnych, eksploatacyjnych Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń |
| Likwidacja dzikich wysypisk śmieci | Poprawa estetyki gminy | Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi Zmniejszenie zagrożenia dla rozwoju fauny i flory Zmniejszenie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych |
| Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów | Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska Pozyskiwanie czystych surowców do przerobu Zmniejszenie liczby dzikich wysypisk śmieci | Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi Pozyskanie źródła częściowego finansowania systemu gospodarki odpadami Zwiększenie zatrudnienia |
| Kontrola wytwórców i podmiotów odbierających odpady komunalne | Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska Wymuszenie prawidłowego postępowania z odpadami | Zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności podmiotów |
| Wspieranie budowy kompostowników przydomowych | Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych | Polepszenie własności gleb pod względem wydajności i wodochłonności |
| Wspieranie tworzenia regionalnych instalacji gospodarki odpadami (np. RIPOK) | Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska Zwiększenie ilości odpadów poddawanych odzyskowi | Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi Zmniejszenie zagrożenia dla rozwoju fauny i flory Zmniejszenie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych |
| Prowadzenie akcji edukacyjnej | Zmniejszenie ilości powstających odpadów Właściwe postępowanie z odpadami | Ochrona środowiska Wzrost świadomości ekologicznej |
| Ochrona środowiska przyrodniczego i dóbr kultury |
| Prowadzenie renowacji istniejących zabytków | Zachowanie zabytków dla przyszłych pokoleń | Zwiększenie atrakcyjności gminy Wzrost świadomości narodowej |
| Wprowadzenie właściwego oznakowania i opisu dóbr kultury | Zwiększenie atrakcyjności gminy | Promocja gminy |
| Wprowadzenie właściwego oznakowania i opisu obszarów chronionych oraz pomników przyrody | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy | Promocja gminy Wzrost świadomości ekologicznej |
| Bieżąca konserwacja pomników przyrody i parków | Zachowanie ich wartości przyrodniczych dla przyszłych pokoleń | Utrzymanie atrakcyjności turystycznej gminy |
| Budowa alei drzew przydrożnych, przy ciekach, remiz śródpolnych | Zmniejszenie oddziaływania komunikacji na tereny sąsiednie Zwiększenie bioróżnorodności | Polepszenie zdrowia, samopoczucia mieszkańców i przyjezdnych, Polepszenie walorów turystycznych gminy |

# ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ 
NA ŚRODOWISKO Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW PROGNOZY PROJEKTU PROGRAMU

Nie przewiduje się znaczącego zwiększenia oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji omawianego Programu Ochrony Środowiska.

Większość działań gminy wynika z corocznych prac prowadzonych w ramach zadań własnych w zakresie uzależnionym od posiadanych środków.

Wszystkie inwestycje i obiekty budowlane realizowane w ramach porządkowania gospodarki odpadami komunalnymi planowane są poza terenem gminy i realizowane przez RIPOK - Konin.

Uporządkowanie gospodarki odpadami przyczyni się do poprawy stanu środowiska 
w gminie.

9.1. Oddziaływania na etapie budowy

Wszystkie przedsięwzięcia  realizowane w ramach GPOŚ związane są z większymi 
lub mniejszymi uciążliwościami wynikającymi z transportu i pracą sprzętu budowlanego: przemieszczania mas ziemnych oraz transportem materiałów budowlanych i instalacji, obsługi, itp. Należy w związku z tym liczyć się z lokalnym zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego substancjami emitowanymi przez pojazdy (tlenki węgla i azotu, węglowodory).

W trakcie budowy powstawać będą odpady (głównie z grupy 17, np: resztki papy, opakowania po farbach i lakierach, gruz, materiały rozbiórkowe itp.) Praca maszyn i środków transportu powodować będzie hałas. W celu minimalizacji tych oddziaływań należy zwrócić uwagę na stan techniczny sprzętu transportującego i budowlanego oraz jakość dróg dojazdowych.

9.2. Wpływ na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie wzmożony transport odpadów do zakładów centralnych, obsługujących dużo większe obszary niż obecnie oraz praca sprzętu transportującego i budowlanego. Zanieczyszczenie to powstanie przy trasach komunikacyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowywanych obiektów.

Odory występować mogą lokalnie, na terenie instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (kompostownie, instalacje fermentacji itp.) przy oczyszczalniach ścieków. W przypadku większych uciążliwości może zajść potrzeba stosowania odpowiedniego magazynowania odpadów oraz odpowiednich filtrów pochłaniających odory.

Kompostownie oraz instalacje do biologiczno – mechanicznego przekształcania odpadów ulegających biodegradacji emitować będą dwutlenek węgla, metan, jako wynik tlenowego rozkładu materii organicznej. Na terenie Gminy Ostrowite oprócz kompostowników przydomowych działających w dużym rozproszeniu nie planuje się tego typu obiektów.

9.3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje się, aby nowo planowane inwestycje miały negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne.

Zwiększenie intensywności kontroli wpłynie na zmniejszenie ilości odprowadzanych nielegalnie ścieków. Natomiast prowadzenie prac modernizacyjnych i rozbudowy istniejących instalacji, wpłynie na poprawę ich funkcjonowania.

Wpływ porządkowania (modernizacja, rozbudowa istniejących instalacji) gospodarki wodno – ściekowej jest korzystny dla środowiska. Realizacja przedsięwzięć umożliwi odpowiednie zagospodarowanie ścieków komunalnych. W wyniku modernizacji ujęcia wody i wodociągów  zostanie utrzymana wysoka jakość jakości wody. Poprzez kontrole odprowadzania ścieków,  utrzymanie pasów zadrzewień i trzcinowisk, doprowadzone zostanie do poprawy jakości wód jezior na terenie gminy.

Tworzenie zastawek będzie miało za zadnie regulowanie naturalnego spływu wód z rowów melioracyjnych. Zamkniecie zastawek będzie ograniczać ten spływ w okresie późnowiosennym 
i letnim, tworząc w rowach minizbiorniki. Piętrzenie nie będzie przekraczać naturalnej pojemności rowów (maksymalnie około 0,5m poniżej korony rowu). Otwieranie ich w okresie jesienno – zimowym umożliwi spływ nadmiaru wód deszczowych i roztopowych. Zamykanie zastawek na okres późnej wiosny i lata umożliwi utrzymanie w nich wyższego poziomu wody 
i wyższej wilgotności okolicznych pól przez podsiąkanie. Przedłużone utrzymywanie wody 
w rowach poprawi także warunki bytowania drobnych zwierząt, zwłaszcza płazów.

Ze względu na zakres i wielkość prac oddziaływanie będzie tylko lokalne po przez poprawę regulacji miejscowych stosunków wodnych. Nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego. W przypadku zagrożenia wystąpienia gwałtownych opadów czy wód zalewowych w każdej chwili istnieje możliwość otwarcia zastawek i przyspieszenia spływu wód.

Takie działania mają przywrócić prawidłowe eksploatowanie systemów melioracyjnych, 
które powinny nie tylko odwadniać ale też utrzymywać korzystne warunki wilgotnościowe.

9.4. Wpływ na gleby

Do zanieczyszczenia gleb wokół inwestycji może dochodzić w trakcie prac budowlanych, niewłaściwej eksploatacji instalacji czy mechanicznego uszkodzenia. Dla minimalizacji powyższych oddziaływań wszystkie inwestycje będą realizowane z materiałów o odpowiednich właściwościach i przedłużonej żywotności. Sprzęt transportowy i budowlany musi być sprawny technicznie i podlegać codziennym kontrolom.

Przy niewłaściwym transporcie odpadów (brak siatek zabezpieczających, pojemników 
do transportu), może dochodzić do zanieczyszczenia terenów przy trasach transportowych.

Do pewnego przekształcenia terenu dojdzie w wyniku realizacji prac budowlanych. Szczególną uwagę należy położyć na zachowanie warstwy próchniczej gleby oraz nie zakłócanie stosunków wodnych.

9.5. Oddziaływania akustyczne (hałas)

Emisje hałasu dotyczą przede wszystkich środków transportu i sprzętu budowlanego. Główną uwagę należy zwrócić na stan techniczny sprzętu oraz jakość dróg. Oddziaływanie akustyczne tego typu powstaje przy trasach komunikacyjnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowywanych obiektów. W większej skali znaczenie może mieć budowa elektrowni wiatrowych. W związku z tym, że w funkcjonujących planach zagospodarowania przestrzennego nie wyznaczono obszarów pod takie inwestycje, lokalizacja tego typu obiektów 
w gminie będzie bardzo utrudniona. W przypadku podejmowania decyzji o nowych lokalizacjach elektrowni wiatrowych należy ich oddziaływanie rozpatrywać kompleksowo 
z uwzględnieniem już istniejących lub przyjętych do realizacji obiektów.

9.6. Wpływ na przyrodę

Planowane instalacje powinny być lokalizowane na obszarach do tego celu przeznaczonych, 
z uwzględnieniem wpływu na obszary chronione.

W sąsiedztwie instalacji można liczyć się ze zmianami w składzie gatunkowym i liczebności zwierząt. Część gatunków będzie migrować na inne tereny, z uwagi na zwiększony hałas 
oraz ruch pojazdów transportowych. Większe obiekty np. liniowe (np. drogi) lub wysokościowe (np. elektrownie wiatrowe) mogą stwarzać ograniczenia w migracji zwierząt i należy 
je lokalizować poza głównymi szlakami migracji lub z zachowaniem przyrodniczej funkcjonalności tych obszarów.

Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do gleby ze ściekami, odpadami wpłynie na lokalne zmiany flory lubiącej wysoko zasobne siedliska zwłaszcza azotolubnej.

9.7. Wpływ na krajobraz

W gminie jest dużo terenów o wyjątkowy znaczeniu krajobrazowym lub widokowym, zwłaszcza w pobliżu jezior. Negatywny wpływ na krajobraz dotyczy przede wszystkim obiektów liniowych (drogi) i wysokościowych (elektrownie wiatrowe, maszty telefonii komórkowej). 
Przy obiektach drogowych ważne jest zachowanie i tworzenie nasadzeń roślinności wysokiej, które tworzą walory krajobrazowe tych obiektów. Wpływ elektrowni wiatrowych jest ciągle dyskusyjny. Z jednej strony są to obiekty znacznych rozmiarów widoczne z odległości 
co najmniej kilku kilometrów. Z drugiej strony przez wiele osób uważane są za pozytywne urozmaicenie krajobrazu, powodujące zainteresowanie turystyczne. W każdym przypadku ich oddziaływanie jest uznawane jako dużo mniej agresywne niż budowli kratownicowych - słupów energetycznych czy masztów telefonii komórkowej. Elektrownie wiatrowe powinny być 
lokalizowane z dala od linii widokowych wokół jezior.

9.8. Wpływ gospodarki odpadami komunalnymi

Usystematyzowanie stanu składowiska, dalszego z nimi postępowania oraz ustalenie kierunków strumieniu odpadów komunalnych na terenie gminy nastąpiło w 2003r. 
po zamknięciu lokalnego składowiska, na którym składowano odpady komunalne. Wszystkie inwestycje i obiekty budowlane realizowane w ramach RIPOK - Konin planowane są poza terenem gminy. Na obszarze gminy planuje się sukcesywne zwiększanie ilości odpadów odbieranych w sposób selektywny. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy odbiorem odpadów komunalnych w tym w większości selektywnym przyczyni się do usunięcia nieprawidłowości 
w ich zagospodarowywaniu (np. spalanie, wyrzucanie na nielegalne składowiska).

Planowany Stały Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest na etapie rozważań. Obecny system oparty jest na punktach ruchomych.

9.9. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody w tym obszary NATURA 2000

Na terenie gminy jest kilka obszarów objętych ochroną przyrody, łącznie stanowiących około 90% jej powierzchni. Realizacja GPOŚ poprawi ich funkcjonowanie, zwłaszcza 
pod względem gospodarowania odpadami. Przy licznej zabudowie rekreacyjne pojawia się problem prawidłowego zagospodarowania czy niewłaściwego składowania odpadów z posesji, 
w tym wrzucania ich w nabrzeżne zarośla wzdłuż jezior.

Niekorzystne działanie może mieć lokalizacja znacznej ilości elektrowni wiatrowych 
na terenie gminy. Ze względu na znaczne ograniczenia terenowe na dzień opracowania GPOŚ nie przewidziano realizacji takich inwestycji na terenie gminy.

9.10. Oddziaływanie skumulowane GPOŚ

Tab. 9.10. Przewidywane możliwości wystąpienia znaczącego oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne z realizacji GPOŚ.

+   pozytywne

-    negatywne

0   nie przewiduje się oddziaływania

| Etap budowy |
| --- |
| Oddziaływanie | bezpośrednie | Pośrednie | wtórne | skumulowane | krótko terminowe | średnio terminowe | długo terminowe | stałe | chwilowe |
| ludzie | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| klimat akustyczny | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| gleba i powierzchnia ziemi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| powietrze | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| woda | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| zwierzęta | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| rośliny | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| bioróżnorodność | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| krajobraz | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| klimat | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| zasoby naturalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dobra kultur i zabytki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obszary NATURA 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dobra materialne | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Etap eksploatacji inwestycji |
| ludzie | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
| klimat akustyczny | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
| gleba i powierzchnia ziemi | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
| powietrze | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 |
| woda | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 |
| zwierzęta | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
| rośliny | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
| bioróżnorodność | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
| krajobraz | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
| klimat | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
| zasoby naturalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dobra kultur i zabytki | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
| dobra materialne | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 |

10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Cel

Głównym celem przedmiotowej analizy jest opracowanie Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Ostrowite na lata 2015-2018 (GPOŚ).

Obecne opracowanie ma za zadanie dostosowanie ustaleń zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowite przyjętego uchwałą Rady Gminy Ostrowite nr XXIII/113/2004 z dnia 17.09.2004r., do wytycznych zawartych w zaktualizowanych i nowych dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. 
W dokumencie zwrócono także uwagę na zmieniające się przepisy prawa oraz zawarte w nich wytyczne na najbliższe lata.

Ze względu na wielkość różnych zmian na ternie gminy zasadniczymi elementami podjętej w GPOŚ jest kompleksowe przedstawienie zmian ilościowych, jakościowych i struktury odpadów komunalnych. Szczególna uwaga zostano także na  ochronę wód oraz powietrza.

Metodyka

Zakres programu opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo uzupełniono go o materiały informujące o stanie środowiska oraz porównano jej spójność 
z obowiązującymi dokumentami o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

Opracowując Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowite (GPOŚ) główny nacisk położono na dostosowanie jego ustaleń do założeń krajowego, wojewódzkiego programu ochrony środowiska, które jednocześnie stanowiły źródło danych dla różnych wskaźników statystycznych.

Przedstawione w programie cele i zadania dotyczą okresu 2015 - 2018 
oraz perspektywicznie do roku 2023, latami bazowymi są lata 2009 - 2012.

Charakter gminy i środowiska

Gmina Ostrowite jest jednostką wiejską. Powierzchnia gminy wynosi 104 km2 (10355 ha).

W powierzchni ogólnej gminy 8316 ha stanowią użytki rolne (grunty orne - 7545 ha, sady 
- 22 ha, łąki - 205 ha, pastwiska – 276 ha, pozostałe grunty - 268 ha), 907 ha grunty leśne 
oraz zadrzewienia i zakrzaczenia, 302 ha grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym tereny przemysłowe zajmują 3 ha, tereny mieszkaniowe 39 ha, inne tereny niezabudowane – 50 ha, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 14 ha, tereny komunikacyjne – drogi 192 ha, tereny kolejowe 2 ha, inne 2 ha), 580 ha grunty pod wodami, 247 ha nieużytki, 3 ha tereny różne.

Obecny krajobraz utworzył się dzięki procesom lodowcowym – można tu wyróżnić wał spiętrzonej moreny czołowej dominujący w południowej i zachodniej część gminy, wysoczyznę morenową płaską, rozciętą rynnami jezior - Koziegłowskiego i Ostrowickiego – w centralnej 
i wschodniej część gminy.

Podstawowe parametry charakteryzujące klimat: średnia roczna temperatura powietrza 8ºC, średni roczny opad 550 mm, średnia roczna prędkość wiatru 2,9 m/s.

Łączna długość dróg powiatowych (w granicy gminy) wynosi 36,3 km (9,95% długości wszystkich dróg powiatowych) a dróg gminnych – 210,10 km (w tym 49,39 km dróg asfaltowych).

Na terenie gminy znajduje się 5 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto 
w gminie zewidencjonowana 254 stanowisk archeologiczne.

Sieć wodociągowa na terenie gminy jest dobrze rozwinięta jej długość wynosi 163,0 km i obsługuje blisko 97,7% mieszkańców.

Sieć kanalizacyjna jest w gminie słabo rozwinięta. W jej skład wchodzi 26,0 km kanalizacji obejmując ok. 37,8 % mieszkańców.

Gmina Ostrowite charakteryzuje się korzystnymi warunkami wód głębinowych.

Mimo widocznej poprawy jakość wód powierzchniowych ich stan nie jest zadowalająca. 
O pozaklasowym charakterze wód decyduje obecność substancji biogennych (fosfor, azot), chlorofil oraz stan sanitarny.

W ciekach przepływających przez teren gminy, z racji ich niewielkich zlewni mają miejsce stosunkowo niskie przepływy wód, które nie powodują większego zagrożenia powodziowego. Mogące się zdarzyć w dolinach tych cieków, powodzie będą miały niewielkie rozmiary.

Na terenie gminy duży procent stanowią gleby średniej jakości i słabe.

Na terenie gminy większość obszarów jest silnie zmieniona antropogenicznie (głównie 
w kierunku użytkowania rolnego).

Znaczny procent obszarów gminy (około 90%) obejmują tereny chronione przyrodniczo: Powidzko — Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu, Powidzki Park Krajobrazowy 
i obszar NATURA Pojezierze Gnieźnieńskie. Równie cennym choć nie posiadającym umocowań prawnych jest sieć EKONET. Gminę obejmuje obszar „12M – Powidzko – Goplański”.

Na terenie gminy znajdują się 3 pomniki przyrody i 7 parków dworskich i gminnych.

Lesistość gminy wynosi 9,1% i znacznie poniżej średniej w powiecie, województwie i kraju. 
Tak jak i na terenie całego województwa i całej Polski w gminie obserwuje się nasilenie cięć (usuwania) wysokiej roślinności przydrożnej (drzew i krzewów). Prace takie najczęściej prowadzi się przy okazji wykonywania inwestycji sieciowych, modernizacji czy remontów istniejących dróg.

Świat zwierzęcy jest typowy dla równinnych obszarów kraju i Wielkopolski. Gospodarkę łowiecką na terenie Gminy Ostrowite prowadzi 6 kół łowieckich.

Ochronę zwierząt bezdomnych gmina prowadzi przez partycypację w kosztach utrzymania schronisk dla zwierząt w m. Katarzynowo, gm. Strzałkowo.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne – liniowe oraz pochodzące ze źródeł niskiej emisji, a w mniejszym stopniu przemysłowe. Według badań WIOŚ gminę zaliczono do klasy A, tj. takiej, w której poziom stężeń substancji zanieczyszczających nie przekracza dopuszczalnych wartości pod względem pomiaru pyłu SO2, NO2, Pb, C6H6, CO. Jedynie poziom ozonu O3, PM10 i benzo(a)pirenu znajduje się w klasie C.

Na obszarze Gminy Ostrowite największe i główne zagrożenie hałasem występuje ze strony komunikacji, głównie wzdłuż dróg wojewódzkich. Zagrożenie hałasem lotniczym związane jest ze zlokalizowanym niedaleko lotniskiem wojskowym w Powidzu i jest obecnie na etapie opracowania.

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego są stacje radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej.

Na terenie gminy nie ma większych udokumentowanych złóż surowców naturalnych.

Na terenie gminy powstaje rocznie blisko 1300 Mg odpadów komunalnych. Z czego 
w 2012r. zbierane było około 63%. Po wprowadzeni nowego systemu w lipcu 2013r. zbiórką odpadów komunalnych objęto 100% mieszkańców z czego 70% deklaruje selekcjonowanie odpadów „w domu – u źródła”. Ze względu na zamknięcie nie spełniającego norm gminnego składowiska odpadów komunalnych (w 2003r.) wszystkie odpady komunalne wywożone są poza granice gminy.  Na dzień opracowania dokumentu na terenie Gminy nie wyznaczono stałego punktu PSZOK. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych odbywa się przez punkty ruchome, w terminach i miejscach wyznaczonych w komunikacie Wójta Gminy Ostrowite. W związku z wprowadzaniem podobnego systemu od wielu lat nie przewiduje się znaczącego oddziaływania programu ochrony środowiska. Ponieważ odbiór odpadów komunalnych wprowadzono powszechnie oraz zróżnicowano ceny odbioru od podmiotów sortujących odpady i niesortujących, należy się spodziewać: zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenia udziału frakcji zbieranych selektywnie.

Cele i zadania programu

- Polepszenie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych – polegać będzie głównie na wdrażaniu i ulepszaniu nowego systemu odbioru odpadów komunalnych oraz wspieraniu selektywnego gromadzenia zbierania odpadów.

- Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych - polegać będzie głównie na wspieraniu rozwiązań energo- i materiałochłonnych, wspieraniu inwestycji w energie odnawialne.

- Ochrona powietrza - polegać będzie głównie na wspieraniu wykonywaniu inwestycji 
w termomodernizacji budynków, w remontach i przebudowie dróg, wspierania mało emisyjnych technologii grzewczych w budownictwie, zakładaniu i ochronie pasów zieleni.

- Ochrona przed hałasem - polegać będzie głównie na remontach i przebudowie dróg, zakładaniu i ochronie pasów zieleni.

- Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym - polegać będzie głównie 
na inwentaryzacji źródeł promieniowani i określenia zagrożeń z ich strony.

- Ochrona wód oraz ochrona przed powodzią - polegać będzie głównie na modernizacji 
i rozbudowie istniejących sieci i instalacji oraz promowaniu oczyszczalni zbiorowych 
i przydomowych.

- Ochrona powierzchni ziemi i zasobów kopalin – polegać będzie głównie na ochronie istniejących zasobów gleb zwłaszcza o wyższych klasach bonitacji oraz rozpoznania 
i ujmowania w planach zagospodarowania kopalin.

- Ochrona zasobów przyrodniczych w tym wzrost lesistości i zadrzewienia w gminie - polegać będzie głównie na ochronie istniejących zasobów, rozpoznaniu i tworzeniu nowych, ochronie i zakładaniu zadrzewień przydrożnych, śródpolnych, wzdłuż cieków oraz edukacji.

- Podjęcie szerokiej gamy działań edukacyjnych obejmujących różne grupy społeczne 
oraz środki przekazu w celu podniesienia zrozumienia, konieczności działań 
oraz wynikających stąd korzyści w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja programu

Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska (GPOŚ) wiąże się 
z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska pochodzić mogą z następujących źródeł: własne środki gminy, dofinansowanie 
z funduszy krajowych, dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii 
i innych, emisja obligacji komunalnych, kredyty bankowe, pozyskanie inwestora strategicznego. Należy zaznaczyć, że wszystkie instytucje udzielające pomocy finansowej w dziedzinie ochrony środowiska wymagają od inwestora nie tylko wypełnienia odpowiedniego formularza, 
ale również przedstawienia szeregu opracowań i dokumentacji planów czy opisujące dane przedsięwzięcie.

Monitorowanie realizacji programu

Monitoring środowiska – system kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Pomiary poziomów emisji 
i imisji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, są wykonywane w ramach działalności np. WIOŚ, RZGW, IMGW, a przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo (lasów, łąk, terenów parkowych, użytków ekologicznych) znany jest instytucją takim jak np. Urzędy Gmin, RDLP, Dyrekcje Parków Krajobrazowych, RDOŚ.

Monitoring programu – najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań, które powinno się odbywać co dwa lata, na podstawie zestawienia planu działań przewidzianych do realizacji z postępem ich wdrożenia. Monitoring powinien odbywać się w mierzalnych jednostkach: wagowych, pojemnościowych, odległości, procentowych, ilościowych, kosztowych, itd.

Monitoring odczuć społecznych – podstawowy system kontroli czy wprowadzane zmiany 
są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy.

Monitorowanie założonych efektów ekologicznych, który powinien zawierać ocenę realizacji założonych celów i zadań.

Ocena możliwych oddziaływań na środowisko

Nie przewiduje się znaczącego zwiększenia oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji omawianej Programu Ochrony Środowiska. Inwestycje związane 
z porządkowaniem gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno – ściekowej będą wpływać 
na poprawę warunków środowiskowych regionu.

Wszystkie inwestycje i obiekty budowlane realizowane w ramach porządkowania gospodarki odpadami komunalnymi planowane są poza terenem gminy i realizowane 
przez RIPOK - Konin.

Wszystkie przedsięwzięcia  realizowane w ramach GPOŚ związane są z większymi 
lub mniejszymi uciążliwościami wynikającymi z transportu i pracą sprzętu budowlanego: przemieszczania mas ziemnych oraz transportem materiałów budowlanych i instalacji, obsługi, itp.

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie wzmożony transport odpadów do zakładów centralnych, obsługujących dużo większe obszary niż obecnie oraz praca sprzętu transportującego i budowlanego. Do zanieczyszczenia gleb wokół inwestycji może dochodzić w trakcie prac budowlanych, niewłaściwej eksploatacji instalacji 
czy mechanicznego uszkodzenia.

Emisje hałasu dotyczą przede wszystkich środków transportu i sprzętu budowlanego. Główną uwagę należy zwrócić na stan techniczny sprzętu oraz jakość dróg.

Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do gleby ze ściekami, odpadami wpłynie na lokalne zmiany flory lubiącej wysoko zasobne siedliska zwłaszcza azotolubnej.

Negatywny wpływ na krajobraz dotyczy przede wszystkim obiektów liniowych (drogi) 
oraz zabudowy rekreacyjnej przy jeziorach.

Realizacja programu nie będzie negatywnie wpływać na istniejące formy ochrony przyrody 
i cenne siedliska przyrodnicze.

Teren gminy ma niewiele obszarów nadających się pod lokalizacje elektrowni wiatrowych, stąd nie przewiduje się lokalizacji tego typu inwestycji.

- ŹRÓDŁA INFORMACJI

- Aktualizacja Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupeckiego na lata 2008-2011 
z perspektywą na lata 2012-2019, przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego 
Nr XXVIII/160/09 z dnia 27 marca 2009r.;

- Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego, przyjęta Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Powiatu Słupeckiego 
z dnia 27 kwietnia 2012 r.;

- Choiński A., 1995., Katalog Jezior Polski. Część trzecia -Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie.,  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań;

- Energetyka odnawialna w Wielkopolsce – uwarunkowania rozwoju, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 2010;

- Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, 2002 r.;

- Kondracki J., 2013., Geografia regionalna Polski., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

- Koźniński C, Michalska B.,1999., Ćwiczenia z agrometeorologii., PWN, Warszawa;

- Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 przyjęty przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 213 z dnia 24 grudnia 2010r. (M.P. Nr 101, poz. 1183);

- Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXV/440/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku;

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451;

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, 2001r. ze zm.;

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 przyjęta Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. (M.P. Nr 34, poz. 501);

- Program małej retencji wodnej na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Poznań 2005.;

- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupeckiego przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego Nr XV/71/04 z dnia 20 lutego 2004r.;

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, przyjęty uchwałą nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r.;

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon, 2012;

- Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostrowite przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ostrowite nr XXIII/113/2004 z dnia 17.09.2004r.;

- Program opieki nad zabytkami dla Gminy Ostrowite z 2009r.;

- Program udrożnienia rzek w województwie wielkopolskim, Wielkopolski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań 2004r.;

- Przyrodnicze obiekty chronione województwa konińskiego., 1995., Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, Konin;

- Woś A., 1994., Klimat Niziny Wielkopolskiej., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań;

- Woś A., 1999., Klimat Polski., PWN, Warszawa;

- Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski. Stan na rok 2000, IOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2001.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1232 ze zm.);

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze. zm.);

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2013r. poz. 1399);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2013r.  poz. 145 ze zm.);

- http://stat.gov.pl/gus

- www.mos.gov.pl

- www.gdos.gov.pl/‎

- http://poznan.rdos.gov.pl/

- www.ekoinfo.pl

- www.ekonet.pl

- www.natura2000.mos.gov.pl

- www.wielkopolska.mw.gov.pl

- www.wios.poznan.pl

- informacje i materiały przedstawione przez Gminę.

ZAŁĄCZNIKI

SIEĆ DRÓG

Główne szlaki transportowe

- drogi wojewódzkie

-  drogi powiatowe

- główne drogi gminne

INSTALACJE WAŻNE DLA ŚRODOWISKA

- ujęcia wód

- składowisko

- oczyszczalnia ścieków

OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE

- pomniki przyrody - parki Powidzko Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu Powidzki Park Krajobrazowy Obszar NATURA – Pojezierze Gnieźnieńskie

OBWODY ŁOWIECKIE NA TERENIE GMINY OSTROWITE

- granice gminy

- granice obwodów łowieckich

283    - numery obwodów łowieckich

POŁOŻENIE GŁÓWNYCH OBSZARÓW LEŚNYCH. PODSTAWOWE CIEKI WODNE I ZBIORNIKI WODNE

GMINA OSTROWITE NA TLE MAPY GEOLOGICZNEJ

# Text boxes

Gmina Ostrowite

Rys. 4.1. Uproszczony schemat gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie od 1 lipca 2013r.

PLH  300002

Gmina Ostrowite